东华能源股份有限公司码头作业品种调整及部分设施技术改造项目

环境影响报告书

（公示稿）

建设单位：东华能源股份有限公司

评价单位：江苏艾弗瑞环保科技有限公司

2020年6月

目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2建设项目特点	2

1.3环境影响评价工作过程	3

1.4分析判定相关情况	3

1.5关注的主要环境问题	15

1.6主要结论	15

2总则	16

2.1编制依据	16

2.2评价因子与评价标准	22

2.3评价工作等级及评价重点	29

2.4评价范围及环境敏感区	33

2.5相关规划及环境功能区划	36

3现有工程回顾	51

3.1现有项目概况	51

3.2现有项目建设内容	53

3.3现有液化气装车站情况	57

3.4污染防治措施及污染物排放情况	58

3.5现有项目核定的污染物总量指标	63

3.6现有项目风险防范措施与应急预案情况	64

3.7现有项目VOCs“一厂一策”提标改造情况	87

3.8现有项目的环境问题	88

4本次建设项目工程分析	89

4.1建设项目概况	89

4.2工程方案分析	99

4.3污染源强分析	104

4.4环境风险识别	110

4.5本项目污染物“三本账”	120

5环境现状调查与评价	122

5.1自然环境概况	122

5.2区域污染源调查	126

5.3环境质量现状监测与评价	139

6环境影响预测评价	153

6.1大气环境影响预测与评价	153

6.2地表水环境影响预测与评价	157

6.3声环境影响预测与评价	157

6.4地下水环境影响预测与评价	157

6.5土壤环境影响预测与评价	157

6.6风险预测与评价	159

7污染防治措施评述	173

7.1施工期污染防治措施	173

7.2营运期污染防治措施	176

7.3风险防范措施	179

7.4“三同时”验收一览表	180

8环境影响经济损益分析	183

8.1经济效益分析	183

8.2环境效益分析	183

9环境管理与监测计划	184

9.1环境管理	184

9.2环境监测	190

9.3排污口设置规范化	191

9.4排污许可制度	192

9.5信息公开	194

10结论与建议	195

10.1项目概况	195

10.2环境质量现状和主要环境保护目标	195

10.3污染物排放情况	197

10.4主要环境影响	197

10.5项目采取的主要环境保护措施	198

10.6环境经济损益分析	199

10.7环境管理与监测	199

10.8总结论	199

# 1概述

## 1.1项目由来

东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”）成立于1996年，注册于张家港保税区。东华能源2008年在深圳交易所上市（SZ.002221），经过20多年的发展，现已成为中国民营企业500强，是中国最大的进口液化石油气综合运营商，已连续四年蝉联全国液化石油气进口和销售量行业第一，LPG（丙烷、丁烷、液化石油气）贸易量在全球名列前茅。东华能源自成立以来一直专注于以液化石油气为主的烷烃资源进口、销售和深加工，致力于将国际优质烷烃资源与中国经济增长需求相结合，大力发展清洁能源、新材料和氢能源产业，打造国内最大的新能源新材料综合运营商。东华能源2016年销售总额近200亿，2017年销售总额300亿，并入围财富中国500强企业309位。

东华能源股份有限公司现有2万吨级液体化工码头及5.4万吨LPG码头各一座，因国家环保要求控制煤炭消费总量、优化能源结构及“煤改气”工作的持续推进，造成燃气量供不应求，为保障民生和满足不断增加的市场需求，造成5.4万吨码头LPG船靠泊频繁，影响2万吨码头液体化工品船靠泊。东华能源股份有限公司也积极相应省委省政府号召，对沿江码头企业进行战略调整，实现化工仓储产业的转型升级，停止2万吨级液体化工码头仓储经营业务，缩减甲苯、二甲苯、甲醇等十类液体化工品种，计划拆除46个液体化工储罐及相关管线等设施，缩减20万立方米储存容量，做大做强烷烃资源综合运营业务，升级氢能源综合利用和新材料研发等产业。

东华能源（张家港）新材料有限公司（原名“张家港扬子江石化有限公司”，于2017年4月14日更名）是东华能源股份有限公司全资子公司，东华能源（张家港）新材料有限公司“1200kt/a丙烯项目”第一阶段及“40万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）项目已于2015年5月全面投产，原规划丙烷脱氢装置所产丙烯主要供给下游聚丙烯装置，剩余20万吨/年供应凯凌化工（乙醇、异丙醇）及华昌化工（丁辛醇）工厂。由于各单位检修时间及运行工况均不相同，导致丙烷脱氢装置所产丙烯很难平衡，要么丙烯富于涨库，迫使丙烷脱氢装置降负荷运行，要么丙烯量不够，聚丙烯装置无法按设计负荷运行，很难确保装置稳定而又经济运行。另外，聚丙烯装置也需要乙烯原料，为此需要配套丙烯、乙烯的外输和外购渠道，预计丙烯年吞吐量为15万吨/年，乙烯年吞吐量为1万吨/年。由于东华能源（张家港）新材料有限公司没有码头，乙烯与丙烯的运输需依托东华能源股份有限公司的码头。

本次作业品种调整及改造工程拟将2万吨级液体化工品码头和5.4万吨LPG码头的甲醇、异丙醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、丙二醇、二甘醇、异辛醇、乙二醇等十余种化工作业品种删减，仅增加乙烯和丙烯两个作业品种，并在2万吨液体化工品码头增加丙烯、乙烯管线，增设低温乙烯、常温丙烯的装卸船功能。同时将2万吨级化工码头吞吐量调整至16万吨/年，即只运输乙烯和丙烯；5.4万吨LPG码头吞吐量调整至165万吨/年，作业品种仅为LPG（丙烷、丁烷、液化石油气）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的有关规定，应对本技改项目进行环境影响评价。为此，2019年10月东华能源委托江苏艾弗瑞环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即成立了项目组，在收集基础资料、现场踏勘、环境影响预测评价及综合论证的基础上，编制了本项目的环境影响报告书，报请审批。

## 1.2建设项目特点

（1）建设项目位于东华能源现有厂区内，属于江苏扬子江国际化学工业园区，用地性质为工业用地，且园区边界500米范围内不存在环境敏感目标，符合相关规划要求。

（2）建设项目对公司码头作业品种进行调整及部分设施技术改造，缩减甲苯、二甲苯、甲醇等十类液体化工品种，增加丙烯、乙烯两个品种及丙烯、乙烯管线；2万吨级化工码头年吞吐量调整为16万吨/年，其中丙烯年吞吐量为15万吨/年，乙烯年吞吐量为1万吨/年；5.4万吨LPG码头吞吐量调整至165万吨/年，作业品种仅为LPG（丙烷、丁烷、液化石油气），其中陆域转运LPG80万吨/年，建设完成后码头总吞吐量减少，码头靠泊能力、码头前沿水域布置、码头平面布置、水工结构等也不发生变化。

## 1.3环境影响评价工作过程

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。本技改项目评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1环境影响评价技术路线

## 1.4分析判定相关情况

本项目与产业政策、相关环保政策、园区规划及园区“三线一单”初步比对判定情况见表1.4-1。

表1.4-1  本项目初步分析判定情况一览表

| 相关情况 | 相关文件 | 判定依据 | 本项目情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业政策相符性 | 《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》 | 鼓励类“五 交通运输、仓储和邮政业”中“361输油（气）管道、油（气）库的建设、经营”。 | 本次技改缩减甲苯、二甲苯、甲醇等十类液体化工品种，计划拆除液体化工储罐及相关管线等设施，增加乙烯和丙烯两个作业品种，在2万吨液体化工品码头增加丙烯、乙烯管线，增设低温乙烯、常温丙烯的装卸船功能。5.4万吨码头、2万吨码头吞吐量减少。本项目属于G5720陆地管道运输。目前，该项目已获得江苏省张家港保税区管理委员会备案（备案证号：2019-320552-55-03-649590） | 符合 |
|  | 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》 | 不在负面清单里 |  |  |
| 环保政策相符性 | 《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评〔2018〕159号） | 将沿江上海、南京、镇江、扬州、苏州、无锡、常州等城市划为VOCs严控区，实施新增VOCs污染物排放倍量替代，严控区内的石化基地、大型化工园区均列入重点监控对象，制定并实施更加严格的排放限制要求。 在上海、苏州、南京等试点区域实施环境质量、人群健康风险管控“双约束＂的VOCs排放总量控制。全面推广实施LDAR技术，开展医药、涂料、胶黏剂、油墨等行业原料替代工程，以及橡胶、包装印刷、合成革、家具、石油炼制与石油化工、汽车等行业工艺技术改造工程。探索实施石化、涂装、包装印刷、涂料等行业VOCs总量控制。 加快压减沿江化工集中区、化工园区数量，不再新设立化工园区或扩建化工园区，规范工业园区边界，取缔“借牌”化工集中区。沿江清水通道岸线1公里范围内化工企业全部关闭，1-3公里范围内禁止新建基础化工原料企业，推动化工园区转型发展。 | 本项目属于物流仓储业，不属于化工企业。本项目位于长江岸线1公里范围内，但不属于新建基础化工原料。 | 符合 |
|  | 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号） | （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 | 根据园区规划环评及其审查意见，本项目位于扬子江化学工业园，符合规划环评提出的“三线一单”相关内容。本项目所在区域O3、PM2.5环境质量现状超标，项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求，且本项目不属于在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。因此本项目符合文件内容 | 符合 |
|  | 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号） | 四、坚决打赢蓝天保卫战 （四）全力削减VOCs。加强重点VOCs行业治理，2019年完成列入“两减六治三提升”专项行动的VOCs治理项目。…… 五、着力打好碧水保卫战 （三）强化空间管理。落实“共抓大保护、不搞大开发”，优化空间布局，大幅提升生态岸线比例，将干流及洲岛岸线开发利用率降到50%以下。开展重要河湖生态缓冲带综合整治。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业…… | 本项目从源头控制VOCs的产生，进一步在末端控制VOCs的排放，减少废气污染物的环境影响。本项目，在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，但不属于新建布局化工园区和化工企业。 | 符合 |
|  | 《江苏省长江水污染防治条例》（2018年修订） | 第十三条 沿江地区禁止建设各类污染严重的项目。具体名录由省发展与改革、经济贸易综合管理部门会同省环境保护主管部门制定公布并监督执行。 在沿江地区新建、改建或者扩建石油化工项目应当符合省沿江开发总体规划和城市总体规划的要求。在省沿江开发总体规划和城市总体规划确定的区域范围外限制新建、改建或者扩建石油化工等项目；确需建设的，其环境影响评价文件应当经省环境保护主管部门审批。 第十四条 沿江地区各级人民政府应当采取措施引导工业企业进入开发区，严格控制在开发区外新建工业企业。 鼓励技术含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的项目和关联度大、产业链长的项目进入开发区。鼓励、引导发展循环经济。 第三十条 城市污水集中处理设施的运营单位应当按照规定设置排污口，安装连续自动监控装置，保证污水集中处理设施正常运行，排放污染物符合规定标准。 排入城市污水集中处理设施的工业污水，其水质应当符合国家污水综合排放标准的有关规定。 第三十三条 沿江地区工业固体废物、危险废物、生活垃圾应当依法进行无害化处置。 第三十四条 沿江地区化工以及化工原料制造行业和其他行业的排污单位应当严格执行国家和地方有关排放标准，不得向水体排放标准中禁止排放的有机毒物和有毒有害物质。禁止稀释排放污水。禁止私设排污口偷排污水。 | 本项目位于江苏扬子江国际化学工业园，项目符合省沿江开发总体规划和张家港市城市总体规划的要求；本项目不产生废水，现有项目生活污水排入园区胜科水务进一步处理，无污水直排排污口；项目一般固废及危险废物均得到有效处置，“零排放”。 | 符合 |
|  | 《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》江苏省环保厅，2017年12月 | 七、严格管控环境风险 坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力，实施全过程管控，有效应对重点领域重大环境风险。 …… 优化沿江企业和码头布局。严格按照区域资源环境承载能力，加强分类指导，确定工业发展方向和开发强度，优化产业布局和规模，沿江地区不再新布局石化项目。严格控制沿江石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属、印染、造纸等项目环境风险。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。严禁新增危化品码头，加大长江沿岸现有危化品码头和储罐的清理整顿力度，加强沿江危化品码头运行管理。 …… （三）遏制重点领域环境风险 …… 强化有毒有害物质环境监管。全面调查危险废物产生、转移、贮存、利用和处置情况，摸清危险废物底数和风险点位。加强危险废物产生和经营单位规范化管理，严厉打击危险废物非法转移、处置行为。将危险废物焚烧、填埋等集中处置设施纳入环境保护基础设施并统筹规划，提升危险废物处置能力和水平，推进历史遗留危险废物处理处置。严格控制环境激素类化学品污染，2017 年底前，完成环境激素类化学品生产使用情况调查，按环保部要求实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等管控措施。实施加强放射源安全行动计划，升级改造放射性废物库安保系统，强化核与辐射安全监管能力。多措并举，破解重化工企业布局不合理问题，重化工产业集聚区应开展优先控制污染物的筛选评估工作。严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批。 | 本项目不在长江及支流相关保护区范围内，项目所在园区江苏扬子江国际化学工业园为化工产业园区，各项基础设施完备，污染源监控及环境风险应急水平较高。 | 符合 |
|  | 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》 | 7、禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，但不属于新建、扩建化工园区和化工项目，也不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 符合 |
|  | 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604 号） | 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①新建、扩建化工、医药生产项目； ②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； ③扩大水产养殖规模。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； ②设置水上餐饮经营设施； ③新建、扩建高尔夫球场； ④新建、扩建畜禽养殖场； ⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； ⑥本条例第二十九条规定的行为。 | 本项目位于江苏扬子江国际化学工业园，距离太湖岸线约50000m以上、距望虞河河岸约38000m，不在主要入湖河道岸线两侧各1000 米范围内，不属于该条例第二十八条、第二十九条、第三十条规定的禁止建设范围内。 | 符合 |
|  | 《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》 | 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 | 本项目位于太湖流域三级保护区，项目无废水排放。 | 符合 |
|  | 《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》 | （二）全面深化工业污染防治。 …… 3．强化化工园规范化建设及管理。加强工业污水接管和深度处理，全面推行工业集聚区企业废水和水污染物纳管总量双控制度，重点行业企业工业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”，完善工业集聚区污水收集配套管网，开展工业集聚区污水集中处理和污水处理厂升级改造，提升工业尾水循环和再生水利用水平。健全重点污染源在线监控系统，加强工业污染源监管。加强环境风险评估和应急处置能力建设，做好突发环境污染事故的及时处置工作。 | 本项目所在园区江苏扬子江国际化学工业园为化工产业园区，各项基础设施完备，污染源监控及环境风险应急水平较高，满足文件要求。 | 符合 |
|  | 《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号） | 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展 （三）优化产业布局 …… 进一步规范环太湖地区涉化行业发展，沿江地区重点实施压减、转移、改造和提升计划，严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 | 本项目在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，属于内河货物运输，不属于新建布局化工园区和化工企业。 | 符合 |
|  | 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号） | 推动产业结构优化调整，提升工业绿色发展水平，不得新建、改建、扩建三类中间体项目，减少低价值、难处理危险废物的产生量。严格淘汰落后产能，依法关闭规模小、污染重、危险废物治理难度大的企业。 严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 | 本项目不属于新建、改建、扩建三类中间体项目，不属于落后产能。 | 符合 |
|  | 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号） | 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 | 本项目不在左列中不予批准情形之中 | 符合 |
|  | 《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15号） | 强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制。严格化工项目准入门槛，禁止审批列入国家、省产业政策限制、淘汰类新建项目，不符合“三线一单”生态环境准入清单要求的项目，属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目，无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。 严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区（集中区）和化工企业。鼓励距离长江干流和重要支流岸线1公里范围内、具备条件的化工企业搬离1公里范围以外，或者搬离、进入合规园区。 采取密闭生产工艺，或使用无泄漏、低泄漏设备；封闭所有不必要的开口，全面提高设备的密闭性和自动化水平。全面实施《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号），定期检测搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点，及时修复泄漏点位。 | 本次技改项目不属于国家、省产业政策限制、淘汰类新建项目，符合园区“三线一单”生态环境准入清单要求的项目；企业已实行“清污分流、雨污分流”，厂内有满足容量的应急事故池。 | 符合 |
| “三线一单”相符性 | 生态保护红线 | / | 对照《国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《张家港市生态红线区域保护规划》（张政发〔2015〕81号），本项目不属于生态红线区域，与本项目距离最近的长江（张家港市）重要湿地，距离约450米。 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | / | 张家港市为空气不达标区，不达标因子为NO2、PM10和PM2.5。为了实现污染物排放量大幅降低，促进空气质量快速改善提升，张家港市人民政府持续深入开展大气污染治理，采取以下措施： （1）开展大气主要污染物减排。通过长源热电和华昌化工超低排放改造等项目，长源热电改造完后，全年减排二氧化硫24.56吨、氮氧化物280.34吨、颗粒物61.28吨；华昌化工改造完后，全年减排二氧化硫36.21吨、氮氧化物116.71吨、颗粒物26.26吨。 （2）加快推进化工行业VOCs综合治理，加强无组织废气排放控制。加大煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）等化工行业VOCs治理力度。全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、无组织工艺废气和非正常工况等源项整治。 （3）落实“263”减化，坚决关闭规模小、污染重、治理无望的化工企业，大幅减少落后化工企业，严格执行全省化工企业“四个一批”专项行动中明确的关停要求，对列入国家淘汰目录内的工艺技术落后等10种情形的化工企业或生产装置，限期予以取缔和关闭，2018年逐步关停安逸达等企业。 （4）有效应对重污染天气。开展环境空气质量自动监测，发布空气质量日报预报，定期更新工业企业限停产、工地停工等应急管控清单，按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施，并向社会公开。严格落实预警要求，及时实施应急响应措施，切实降低重污染天气不利影响。 根据环境现状监测结果，评价范围内，各环境要素、各监测因子均能满足功能区要求。结合环境影响预测结论，本项目的建设不会改变区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | / | 本项目在现有厂区内进行技改，未突破园区土地资源总量上线的要求，项目给水、供电等由园区统一供给，无其他自然资源消耗。因此，项目建设不会超过区域资源上线要求。 | 符合 |
|  | 生态环境准入和管控清单 | / | 对照《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》提出的生态环境准入和管控清单，详见下表1.4-2，本项目符合相关要求。 | 符合 |

表1.4-2  非化工行业生态环境准入和管控清单

| 分类 | 行业清单 | 工艺清单 | 判定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止准入类产业 | 全部 | 全部 | 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）： 太湖流域三级保护区禁止：新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。 第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。 战略性新兴产业详见《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018本）》（苏发改高技发[2018]410号）。 | 本项目属于G5532货运港口，不属于化工行业，不在禁止准入类产业清单中。 |
|  | 全部 | 全部 | 园区实行集中供热，除长源热电、华昌化工已建热电站锅炉外，规划园区范围内不得新建燃用高污染燃料、不能实行集中供热、需自建燃煤锅炉的项目 |  |

## 1.5关注的主要环境问题

本次评价关注的主要环境问题是建设项目投入运营后主要污染物的产生、控制及项目对环境的影响。本项目营运期产生的废气仅为装车废气，对周边环境影响较小。项目营运期不新增废水，因此不会对水环境产生影响。项目管道为明管敷设，发生泄漏可以短时间内被发现，且泄漏后均为气体，不会泄漏至地表，因此本项目营运期不会对地下水和土壤环境产生影响。项目无新增设备，因此营运期对声环境的影响较小。关注的主要环境问题是储罐泄漏及火灾事故风险对周围环境空气的影响。

## 1.6主要结论

本项目符合国家、地方产业政策及江苏扬子江国际化学工业园规划；在本报告书要求的污染防治措施实施后，本项目的废气、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置；在严格实施本次评价提出的风险防范措施、风险应急预案的前提下，本项目的环境风险可控。项目建设具有一定的环境经济效益。

从环境保护的角度分析，本环评认为该项目建设实施是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

2.1.1国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日通过，自2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起实施，2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（自2016年7月1日起实施）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订，自2016年9月1日起实施）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013修订本）；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令第40号）；

- 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

- 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发〔2016〕31号）；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）；

- 《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》（中华人民共和国商务部令第27号）；

- 《国家危险废物名录》（环保部令第39号，2016年8月1日）；

- 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令5号，1999年10月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年4月28日修订（生态环境部令 第1号）

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《挥发性有机物（VOCs）防治技术政策》（环保部〔2013〕31号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

- 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

- 《关于印发<危险废物规范化管理指标体系>的通知》（环办〔2015〕99号）；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；

- 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕163号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

- 《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体〔2016〕186号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

- 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气〔2017〕121号）；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）；

- 《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评〔2018〕159号）。

- 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）。

2.1.2地方法规政策

- 《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订，自2018年5月1日起施行）；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年修订，自2018年5月1日起施行）；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年修订，自2018年5月1日起施行）；

- 《江苏省长江水污染防治条例》（2018年修订，自2018年5月1日起施行）；

- 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）；

- 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91号）；

- 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）；

- 《江苏省环境空气质量功能区划分》（1998年）；

- 《江苏省地表水水域功能类别划分》（苏政复〔2003〕29号）；

- 《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发〔2016〕47号）；

- 《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划起施行方案的通知》（苏政发〔2014〕1号）；

- 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）

- 《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》（苏政办发〔2011〕108号）；

- 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本及2013修正）》（苏政办发〔2013〕9号及苏经信产业〔2013〕183号）；

- 《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发〔2017〕3号）；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案的通知》（苏政办发〔2017〕11号）；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号文）；

- 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）；

- 《省政府关于印发<江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案>的通知》（苏政发〔2018〕122号）；

- 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）；

- 《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15号）；

- 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）；

- 《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管〔2006〕98号）；

- 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号）；

- 《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规〔2012〕2号）；

- 《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）

- 《关于开展挥发性有机物污染防治工作的指导意见》（苏大气办〔2012〕2号）

- 《关于印发进一步加强化工园区环境保护工作实施方案的通知》（苏环委办〔2012〕23号）；

- 《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）；

- 《关于印发我省化工企业和化工园（集中）区挥发性有机物污染整治工作绩效评估办法的通知》（苏环办〔2013〕197号）；

- 《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环规〔2014〕2号）；

- 《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办〔2014〕3号）；

- 《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物控制指南>的通知》，（苏环办〔2014〕128号）；

- 《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）；

- 《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》的通知（苏环办〔2015〕19号）；

- 《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》（苏环办〔2016〕95号）；

- 《关于在全省化工园（集中）区开展泄漏检测与修复（LDAR）工作的通知》（苏环办〔2016〕96号）；

- 《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法>的通知》（苏环办〔2016〕154号）；

- 《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办〔2016〕185号）；

- 《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办〔2017〕140号）；

- 《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》，江苏省环保厅，2017年12月；

- 《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号）；

- 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）；

- 《关于印发苏州市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏府〔2014〕81号）。

2.1.3项目所在地相关规划及资料

- 《张家港市城市总体规划》（2011-2030）（2018年修改）；

- 《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》及其审查意见（环审〔2019〕79号）；

- 《张家港保税区胜科水务有限公司技术改造项目影响报告书注册表》，（张环注册〔2017〕231）；

- 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）；

- 《张家港市生态红线区域保护规划》（张政发〔2015〕81号）。

2.1.4技术依据

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2018）；

- 《首批重点监管的危险化学品名录》及《第二批重点监管的危险化学品名录》。

2.1.5项目相关文件

（1）环评委托书及备案文件；

（2）项目设计文件；

（3）环境现状监测报告；

（4）企业提供的其他相关技术资料。

## 2.2评价因子与评价标准

2.2.1环境影响因素识别

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段（施工期、运营期），结合项目所在区域相关规划及环境现状，本项目环境影响因素识别及影响程度见表2.2-1。

表2.2-1  本项目环境影响因素及受体识别表

| 影响因素 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域环境 | 水生环境 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 |
| 施工期 | 施工废水 | 0 | -1 S.R.D.NC | -1 S.R.D.NC | 0 | 0 | 0 | -1 S.R.D.NC | -1 S.R.D.NC | 0 |
|  | 施工扬尘 | -1 S.R.D.NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 S.R.D.NC | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工废渣 | 0 | -1 S.R.D.NC | 0 | -1 S.R.D.NC | 0 | -1 S.R.D.NC | 0 | 0 | 0 |
| 运行期 | 废水排放 |  | -1 L.R.D.C | 0 | 0 | 0 | -1 L.R.D.C | -1 L.R.D.C | -1 L.R.D.C | -1 L.R.D.C |
|  | 废气排放 | -1 L.R.D.C | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 L.R.D.C | 0 | 0 | -1 L.R.D.C |
|  | 噪声影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 L.R.D.C | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 L.R.D.C | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -2 S.R.D.NC | -2 S.R.D.NC | -2 L.IR.D.C | -2 L.IR.D.C | 0 | -2 S.IR.D.NC | -2 S.IR.D.NC | -1 S.R.D.NC | -2 S.R.D.NC |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“R”、 “IR”分别表示可逆、不可逆影响；用“D”、“I”表示直接、间接影响；“C”、“NC”分别表示累积与非累积影响。

2.2.2环境影响评价因子

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段（施工期、运营期），结合项目所在区域相关规划及环境现状，本项目环境影响因素识别及影响程度见表2.2.1。

表2.2-2  评价因子一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价（分析）因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | VOCs |
| 地表水 | pH、COD、SS、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类 | / | / |
| 地下水 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-（氯化物）、SO42-（硫酸盐）、pH、氨氮（以N计）、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数 | / | / |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、TPH、土壤含盐量 | / | / |
| 声 | 等效声级Leq(A) | / |
| 固废 | 工业固废、生活垃圾 | / |

### 2.2.3环境质量标准

#### 2.2.3.1大气环境质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。有关标准值见表2.2-3。

表2.2-3  大气环境质量评价标准    单位：μg/m3

| 污染物 | 1小时平均 | 24小时平均 | 8小时平均 | 年平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 500 | 150 | -- | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | -- | 40 |  |
| CO | 10000 | 4000 | -- | -- |  |
| O3 | 200 | -- | 160 | -- |  |
| PM10 | -- | 150 | -- | 70 |  |
| PM2.5 | -- | 75 | -- | 35 |  |
| 非甲烷总烃 | 2000 | -- | -- | -- | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

#### 2.2.3.2地表水环境质量标准

本项目产生的废水仅为施工期间的施工人员的生活污水、管道清洗废水和管道测试废水，清洗废水和测试废水仅含有少量SS排入园区雨水管网，生活污水依托厂内污水管网接入张家港保税区胜科水务有限公司处理后排入长江。

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江（张家港石牌港闸~张家港朝东圩港）水功能为长江张家港港区工业、农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，有关标准值见表2.2-4。

表2.2-4  地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | pH | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类标准 | 6-9 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |

#### 2.2.3.3声环境质量标准

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。有关标准见表2.2-5。

表2.2-5  声环境质量标准    单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类区 | 65 | 55 |

#### 2.2.3.4地下水环境质量标准

本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。具体环境标准值见表2.2-6。

表2.2-6  地下水质量标准（GB/T14848-2017）    单位：mg/L(pH除外)

| 项目 | Ⅰ类标准 | Ⅱ类标准 | III类标准 | Ⅳ类标准 | Ⅴ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 5.5~6.5，8.5~9 | <5.5，>9.0 |
| 氨氮（以N计） | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.50 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 铬（六价） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10 |
| 总硬度（以CaCO3计） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.10 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | >1.50 |
| 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 耗氧量（CODMn） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 |
| 总大肠菌群/（MPN、100ml或CFU/100ml） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 细菌总数/（CFU/100ml） | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |

#### 2.2.3.5土壤环境质量标准

建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，有关标准见表2.2-7。

表2.2-7  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准    单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | TPH | - | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

### 2.2.4污染物排放标准

#### 2.2.4.1废气

非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放标准，无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

表2.2-8  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速(kg/h) | 无组织排放监控点浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | - | - | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |

表2.2-9  厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

#### 2.2.4.2废水

本项目不产生废水，全厂生活污水、初期雨水接管至张家港保税区胜科水务有限公司处理达标后排入长江。

现有废水接管标准：pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准，总磷接管标准执行胜科水务企业标准。

胜科尾水排放标准：胜科尾水执行执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2化工集中区废水处理厂主要水污染物排放限值。

胜科污水处理厂接管标准见2.2-9，尾水排放标准见表2.2-10。

表2.2-9  厂区总排口废水接管标准

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
| COD | 500 |  |
| 氨氮 | 25 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准 |
| SS | 250 | 胜科水务企业标准 |
| 总磷 | 2.0 |  |

表2.2-10  胜科尾水污染物排放标准

| 污染物 | 标准限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| COD | 50 | 《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020） |
| 氨氮 | 5（8）* |  |
| 总磷 | 0.5 |  |
| pH | 6~9 |  |
| SS | 20 |  |

注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

#### 2.2.4.3噪声

项目东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，见表2.2-11。

表2.2-11  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |
| 4a | 70 | 55 |

#### 2.2.4.4固体废物

一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求；

## 2.3评价工作等级及评价重点

2.3.1评价工作等级

2.3.1.1大气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评级工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级依据进行划分。

表2.3-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（3）估算模型参数

根据导则，采用AERSCREEN估算模式进行计算，估算模型参数见表2.3-2。

表2.3-2  大气环境影响评价估算模型参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 1250000 |
| 最高环境温度/℃ | 38.1 |
| 最低环境温度/℃ | -11.3 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 否 |

（4）评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表2.3-3  估算模式计算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 装车站 | 非甲烷总烃 | 2000 | 145.89 | 7.29 | 0 | Ⅱ |
| 无组织 | 装卸臂 | 非甲烷总烃 | 2000 | 15.602 | 0.78 | 0 | Ⅲ |

由上表可知，本项目无组织非甲烷总烃的最大地面浓度占标率Pmax为7.29%，确定本项目大气环境影响评价工作等级定为二级。

#### 2.3.1.2地表水环境评价工作等级

本项目不产生废水。现有项目废水仅为生活污水和初期雨水，生活污水经厂区化粪池收集后和初期雨水接管至园区张家港保税区胜科水务有限公司，进一步处理达标尾水排入长江，按照三级B对地表水环境现状进行评价。

#### 2.3.1.3声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，声环境评价范围内没有保护目标，本项目营运期无新增噪声源，建设项目对声环境影响较小。因此确定本项目声环境影响评级工作等级为三级。

#### 2.3.1.4地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“S水运129油气、液体化工码头”、应编制环境影响报告书，确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。

本项目不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；其亦不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地及特殊地下水资源（如矿泉水等）保护区以外的分布区。根据地下水环境敏感程度分级表，拟建项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。根据上述分析，本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，地下水环境敏感程度为不敏感，对照评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。具体见表2.3-4~2.3-5。

表2.3-4  本项目地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

注：1、表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。2、如建设项目场地的含水层（含水系统）处于补给区与径流区或径流区与排泄去的边界时，则敏感程度等级上调一级。

表2.3-5  本项目地下水环境影响评价工作等级判定表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 2.3.1.5土壤环境评价工作等级

本项目为污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为“G5532货运港口”，确定本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类。		东华能源占地占地面积227499m2，占地规模属于中型（5~50hm2）。项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，根据表2.3-6污染影响型敏感程度分级表，本项目土壤环境敏感程度为不敏感。

根据上述分析，对照表2.3-7等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

表2.3-6  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.3-7  污染影响型评价等级划分表

| 占地规模 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 |  |  |  |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

#### 2.3.1.6环境风险评价工作等级

本项目危险物质影响环境的途径主要为大气环境，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及附录C，本项目危险物质与工艺系统危害性的等级为P1；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为E2、地表水环境敏感程度为E1、地下水环境敏感程度为E2，详见表2.3-8。具体判断情况详见“4.5章节 环境风险因素识别”。

表2.3-8  环境敏感程度（E）分级

| 环境要素 | 大气 | 地表水 | 地下水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判断依据 | 1万＜5km范围内人数＜5万 | 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 | 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
|  | E1 | S1 | F2 | D1 | G3 |
|  | 大气环境敏感程度 | 地表水环境敏感程度 | 地下水环境敏感程度 |
|  | E2 | E1 | E2 |
| 环境敏感程度 | E1 |

本项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ+，见表2.3-9。评价工作等级为一级，其中大气风险评价、地表水风险评价、地下水风险评价均为一级。

表2.3-9  本项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

表2.3-10   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录A。 |

### 2.3.2评价重点

根据项目建设特点、产排污特征、区域环境功能要求和区域基础设施条件，确定本次环评的工作重点是工程分析、项目环境影响预测及评价。

（1）工程分析：调查分析工艺流程及排污环节，核实污染源、污染因子和污染源强、排污特征，明确本项目施工期及营运期污染物产生情况。

（2）环境影响预测与评价：分析储罐发生风险事故时对周边保护目标及环境的影响，并根据评价结果提出环境影响缓减措施。

## 2.4评价范围及环境敏感区

### 2.4.1评价范围

根据本项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，结合各《导则》的要求确定各环境要素评价范围。

1、大气评价范围：根据导则，本项目大气环境影响评价范围为：以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。

2、地表水评价范围：本项目废水接管至园区胜科水务有限公司集中处理。评价范围为胜科水务排口上游1800m处东海粮油取水口至排口下游1km范围，本次环评地表水影响分析直接引用《张家港保税区胜科水务有限公司技术改造项目环境影响报告书》（2017年）相关结论。

3、地下水评价范围：本项目地下水评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境现状调查评价范围参照表，本次地下水评价范围为项目建设地为中心外扩20km2范围。

4、噪声评价范围：项目厂界及厂界外200m范围。

5、土壤评价范围：占地范围内及占地范围外0.05km。

6、风险评价范围：距离风险源5km范围。

### 2.4.2环境敏感区

本项目位于江苏扬子江国际化学工业园，在现场踏勘和评价等级确定的基础上，确定本次评价主要环境保护目标，详见表2.4-1、2.4-2、2.4-3，分布见图2.4-1、图2.4-2。

表2.4-1  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m* | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 北荫村 | 0 | 1800 | 居民区 | 约100人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类功能区 | N | 1800 |
| 双丰村 | 1900 | 0 | 居民区 | 约140人 |  | E | 2400 |
| 福民村 | 2400 | -1300 | 居民区 | 约1410人 |  | SE | 2400 |
| 学前社区 | 2450 | -350 | 居民区 | 约900人 |  | E | 2450 |
| 元丰社区 | 2500 | -500 | 居民区 | 约4500人 |  | SE | 2400 |
| 护漕港中学 | 2100 | -350 | 学校 | 约1000人 |  | SE | 2425 |
| 德积小学 | 2150 | -450 | 学校 | 约1508人 |  | SE | 2480 |

注：*以项目中心点为（0,0）。

表2.4-2  环境敏感保护目标

| 项目 | 保护目标名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 东海粮油取水口 | SW | 胜科水务排口上游1800 | 3500t/d | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，工业用水 |
|  | 热电厂取水口 | SW | 胜科水务排口上游2200 | 20000t/d |  |
|  | 张家港第三水厂取水口 | NE | 胜科水务排口下游15000 | 20万t/d | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，区域供水、生活用水 |
|  | 张家港第四水厂取水口 | NE | 胜科水务排口下游15000 | 40万t/d |  |
| 生态环境 | 双山岛风景名胜区 | W | 1700m | 14.75平方公里 | 自然与人文景观保护 |
|  | 长江（张家港）三水厂饮用水源保护区 | N | 排口下游15.5~16.5km | 4.03平方公里 | 水源保护 |
|  | 长江（张家港市）重要湿地 | W | 350m | 54.40平方公里 | 湿地生态系统保护 |
| 声环境 | 厂界外200米内无居民点等敏感目标 | GB3096-2008 3 类标准 |
| 地下水 | 地下水评价范围内无集中及分散式地下水取水点。 |
| 注：水环境距离是污水厂距各取水口的距离，其中第四水厂与第三水厂公用一个取水口。 |

表2.4-3  风险环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边 5km 范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 北荫村 | N | 1800 | 居民区 | 约100人 |
|  | 2 | 双丰村 | E | 2400 | 居民区 | 约140人 |
|  | 3 | 福民村 | SE | 2400 | 居民区 | 约1410人 |
|  | 4 | 学前社区 | E | 2450 | 居民区 | 约900人 |
|  | 5 | 元丰社区 | SE | 2400 | 居民区 | 约4500人 |
|  | 6 | 护漕港中学 | SE | 2425 | 学校 | 约1000人 |
|  | 7 | 德积小学 | SE | 2480 | 学校 | 约1508人 |
|  | 8 | 东海粮油 | S | 2800 | 粮油加工 | 1882人 |
|  | 9 | 双山镇 | SW | 4900 | 居住区 | 约1000人 |
|  | 10 | 永兴村 | ENE | 4100 | 居住区 | 约600人 |
|  | 11 | 沙洲医院 | E | 2550 | 医院 | 50床位/约300人 |
|  | 12 | 小明沙村 | E | 4000 | 居住区 | 约500人 |
|  | 13 | 德丰社区 | SE | 3500 | 居住区 | 约4350人 |
|  | 14 | 朝南村 | E | 5000 | 居住区 | 约140人 |
|  | 15 | 新套村 | SE | 4950 | 居住区 | 约305人 |
|  | 厂址周边 500 m 范围内人口数小计 | 1200 |
|  | 厂址周边 5 km 范围内人口数小计 | 19835 |
|  | 大气环境敏感程度 E 值 | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24 h 内流经范围/km |
|  | 1 | 长江 | Ⅲ类水体 | / |
|  | 内陆水体排放点下游10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 长江（张家港市）重要湿地 | 湿地 | / | 1600 |
|  | 地表水环境敏感程度 E 值 | E1 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | / | / | / | D1 | / |
|  | 地下水环境敏感程度 E 值 | E2 |

## 2.5相关规划及环境功能区划

### 2.5.1张家港市城市总体规划概况

根据《张家港市城市总体规划》（2011-2030）（2018年修改）：

9.5.1金港片区规划指引

（1）功能定位

市域副中心，现代化保税港区，长江下游重要的物流中心，临港制造业基地，长三角新兴的生态旅游度假区。

（2）发展重点

充分发挥深水港口与现代化保税港区政策优势，由“第一、二代港口”向“第三代港口”发展，形成以临港物流贸易（如汽车与消费品进出口、化工交易平台）为中心，以装备制造、新材料、再制造为特色的产业园区；充分发挥双山岛、香山、长山与长江等文化生态旅游资源，打造滨江新城和双山岛、香山旅游度假族群；以中港路、江海路为片区南北轴线，串联金港站等多项优质资源，建设江海路过江隧道。……

10.2.1产业发展定位

（1）国际先进的临港制造业基地

充分利用港口岸线资源、国家级保税港区政策资源，发挥冶金、纺织、化工等传统产业优势，大力推动新能源、新材料、新装备以及新医药等新兴产业发展，打造具有国际竞争力的临港制造业基地。……

10.2.2产业发展策略

（1）“四轮驱动”式产业发展策略

根据产业结构升级规律，结合现代城市产业发展的多元化结构，张家港应在产业阶梯上不断拾级而上，坚持“四轮驱动”，优化发展传统制造业和传统服务业，以保持城市就业稳步增长，加快发展现代制造业和现代服务业，培育新兴支柱产业。以促进城市经济效益不断提升，从而巩固制造业的基础优势，促进四者的协调发展，以达到就业和GDP的共同提升。

首先，传统制造业加大技改投入，改造提升层次。按照“高端化、规模化、品牌化、绿色化”的要求，积极运用高技术、信息化和环保理念，逐步提升传统产业向高效、低耗、环保型的工艺流程升级，向高技术、高效率、高附加值及低消耗、低污染的产品升级，向高附加值链条转化的价值链升级，向研发、销售、品牌经营和经济管理等高端功能延伸的功能升级。其中，冶金工业重点发展大型铸锻件以及不锈钢、板材、棒材、线材的深加工产品，拉长钢铁产业链；纺织工业重点发展高技术纤维和新型纱线等纺织新材料，延伸发展产业用特种纺织品；装备制造业重点发展成套装备和关键零部件，延长智能电网设备、压力容器、铸锻件、饮塑等装备产业链；化学工业重点发展化工新材料，拉长有机硅、锂电等新材料产业链；粮油工业重点发展特种油脂和大豆深加工产品，拉长油脂、大豆加工产业链。……

根据对照上述规划说明文件，本项目属于物流行业，符合《张家港市城市总体规划》（2011-2030）（2018年修改）相关要求。张家港市城市总体规划图见图2.5-1。

### 2.5.2张家港保税区江苏扬子江国际化学工业园规划概况

1992年10月，经国务院批准成立张家港保税区（国函〔1992〕150号），规划面积4.1平方公里，是我国唯一的内河港保税区，唯一的区港合一保税区。2004年8月，国务院办公厅同意张家港保税区与港区开展联动试点，设立张家港保税物流园区（国办函〔2004〕58号），规划面积1.53平方公里。2008年11月，国务院批准同意在整合张家港保税区和保税物流园区的基础上设立张家港保税港区（国函〔2008〕105号），规划面积4.1平方公里。2008年，保税区与张家港市金港镇实施区镇一体化管理，保税区实际管辖范围拓展至151.97平方公里。

2001年5月经江苏省政府批准成立“江苏扬子江国际化学工业园”（苏政复〔2001〕82号），该园区作为保税区的配套区，一期规划面积为6.64km2，四至范围为：东至东环一路，南至十字港，西至长江，北至张家港东华优尼科能源有限公司（现更名为东华能源有限公司）北边线。

2003年4月江苏省张家港保税区管理委员会委托对扬子江化工园一期规划面积13.8km2（西起十字港、东至张家港东华优尼科公司边线、南起规划的上海路（德积的福民村—天妃庙村—沙洪村一线）、北至长江岸边（含6.64km2范围））进行了环境影响评价，并于2003年10月通过省环保厅审批（苏环管〔2003〕162号）。

根据2007年的新一轮规划，扬子江化工园总规划面积为24km2（含6.64km2范围），分南北两区，中间隔物流园东区和德积街道（原德积镇）。其中南区17.5km2，四至范围为：东至太字圩港，西至长江、十字港，北至北海路、黄海路、永顺圩港，南至港丰公路；北区6.5km2，四至为东至太字圩港，南至东华路，西至长江，北至规划标营路、长江。2007年11月苏州市政府对扬子江化工园一期规划面积6.64km2以外的17.36km2化工集中区予以了确认（苏府复〔2007〕165号），至此扬子江化工园24km2成为张家港被确认的化工园区之一。

2008年管委会委托对扬子江化工园（24km2）进行了环境影响评价，并于2008年7月取得江苏省环保厅的批复（苏环管〔2008〕144号）。

2010年11月，扬子江化工园被批准为国家生态工业示范园区，2017年2月通过国家生态工业示范园区复查。

2016年，为进一步促进生态建设与经济社会协调发展，利于长江生态环境的保护和安全环保水平的提升，结合土地集约节约利用原则，管委会申请对扬子江化工园原有规划范围（24km2）进行调整，在园区原有范围内调减规划面积至19.78km2，于2016年9月13日取得苏州市人民政府批复（苏府复〔2016〕70号）。调减后，分南北两区：北区3.96km2，四至为东以规划路为界，南以东华路、康宁公司南边线为界，西以江堤为界，北以东新路为界；南区15.82km2，四至为东以太字圩港为界，南以港丰公路为界，西以十字港、长江为界，北以北海路、天霸路、渤海路为界。

2016年管委会委托对扬子江化工园一期（14.5km2）进行了环境影响评价，并于2017年1月4日取得江苏省环境保护厅的审查意见（苏环审〔2017〕1号）。

2018年，为利于地方生态建设与经济社会的协调发展，有利于长江生态环境及岸线的保护，管委会申请在扬子江化工园原有规划范围内进一步调减规划面积至18.85km2，于2018年10月18日取得苏州市人民政府批复（苏府复〔2018〕58号）。调减后，分南北两区：北区3.96km2，四至为东至规划路，南至东华路、康宁公司南边线，西至长江堤，北至东新路；南区14.89km2，四至为东至太字圩港，南至港丰公路，西至十字港、东海粮油公司边界、长江，北至北海路、天霸路、渤海路。

2018年3月，江苏省张家港保税区管委会发布《关于明确辖内八大主体功能园区四至范围的通知》（张保发〔2018〕31号），八大主体功能园区包括张家港保税港区保税区、张家港保税港区进口汽车物流园、江苏省张家港保税区环保新材料产业园、先进高分子材料产业园、航空碳纤维复合材料产业园、江苏省张家港保税区半导体核心材料产业特色创新示范园、江苏扬子江现代装备工业园（含长山重装园）和江苏扬子江国际化学工业园。同年管委会对八大主体功能园区产业发展规划委托编制《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》，已于2019年6月14日取得中华人民共和国生态环境部审查意见（环审〔2019〕79号）。

本项目位于江苏扬子江国际化学工业园规划（18.85km2）范围内，该工业园属于张家港保税区的工业配套区，规划情况见图2.5-2。

#### 2.5.2.1化工园性质及产业定位

（1）园区性质

化工生产基地、江苏省化工企业聚集区，世界知名的、国内一流的化工工业园。

（2）产业导向

产业导向为：以精细化工、化工新材料、高端专用和功能性化学品、生物及能源新技术和新能源技术、新型化工节能环保产业为主导产业，适当发展原有液体散装产品仓储为主的石油化工物流产业，鼓励现有机械加工行业转型升级。

园区目前汇集了世界知名、国内一流的化工企业，技术先进、效益高、低污染，入园化工企业中，不存在产业政策限制类和禁止类的项目，也不存在落后产能淘汰，园区将重点实施化工产业改造和提升计划。根据2017年5月由中国石油和化学工业规划院编制的《江苏扬子江国际化工园化工产业升级发展规划（2016-2020）》主旨，重点发展高性能材料、锂电池材料/电子化学品、有机硅、涂料、精细化工（含油脂加工、润滑油添加剂、表面活性剂、香精香料等）、基础化工等六大板块，产业设计统筹产业链、价值链和创新链：产业链突出成长性，着力做大做强、提高总量；价值链以突出创利性为主线，着力做精做深、提高溢价；创新链以突出领先性为主线，着力做特做优、提高后劲。

本项目在现有厂区内建设，属于内河货物运输业，为化学品物流，符合园区产业定位。

#### 2.5.2.2化工园功能布局和用地规划

园区为适应园区沿长江呈带状发展的格局，用地总布局以对外交通功能的长江路为主干道，构成园区道路主框架，以此划分不同功能的用地块。园区用地以工业用地为主，区内不安排居住用地、农田和行政、公共服务用地。企业现有用地性质为工业用地，详见图2.5-2。

本项目在现有厂区内建设，不新征用地，所占用地为园区工业用地，符合园区用地规划。

#### 2.5.2.3化工园基础及公用工程

表2.5-1  基础设施建设情况一览表

| 环保基础设施 | 实际建设 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水 | 保税区自来水厂 | 2万m3/d | 运行 | 水源为长江 |
|  | 张家港第三水厂 | 20万m3/d | 运行 | 水源为长江 |
|  | 张家港第四水厂 | 40万m3/d | 运行 | 水源为长江 |
| 污水 | 胜科水务 | 4.5万m3/d | 运行 | 尾水排入长江 |
| 中水回用 | 工业水2万m3/d、除盐水4000m3/d | 运行 |  |
| 高浓度污水预处理 | 7500m3/d （A、B系列建设规模各为3750m3/d） | 已建成，未运行 | 企业均自建有污水预处理设施，目前无企业委托处理，工程未运行 |
| 供电 | 220kV变电站5座；110kV公用变电站14座；35kV公用变电站3座 | 运行 | 部分在园区外 |
| 燃气工程 | 以“西气东输”天然气为气源，在港华路和港丰路交汇处东北角设置保税区高中压计量调压站。 | 运行 |  |
| 供热 | 长源热电 | 880t/h | 运行 | 五期已建4台220t/h |
|  | 华昌化工热电站 | 280t/h | 运行 | 已建5台锅炉（2×130t/h+3×75t/h） |
|  | 双狮精细化工热电站 | 215t/h | 运行 | 余热发电 |
| 道路交通 | 园区规划道路均已建成 | - |  |
| 管廊工程 | 扬子江化工园已建设公共管廊12084米 | 运行 |  |
| 一般固废处置 | 生活垃圾送张家港市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；一般工业固体废物综合利用 | - |  |
| 危废处置 | 园区已有3家危险废物处置单位；张家港保税区管委会已收购张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司部分股份，确保园区内的危险废物得到妥善处置；张家港市政府规划在南丰镇张家港市静脉科技产业园集中建设固体废物和危险废物处理处置设施，统筹规划张家港市范围内的固体废物处置工作 | - | 目前园区危险废物主要处置单位为保税区参股的华瑞、南光等公司 |

（1）给水现状

园区主要由张家港区域水厂（张家港第三水厂、第四水厂）供水，辅以保税区水厂（位于保税区热电厂内）。区域水厂设计供水能力为60万m3/d（第三水厂规模为20万m3/d，第四水厂规模40万m3/d），取水口位于扬子江装备园下游约6公里的长江一干河口。保税区水厂水源为长江，以供应工业用水为主，规模2万m3/d。

沿港丰公路、长江路、华昌路、港华路布置供水干管，管径为DN800-DN1600mm；其余道路上布置支管，管径为DN200-DN400mm。给水管成环状布置，确保供水安全，且便于地块用水从多方位开口接入，形成区域一体化供水模式。

（2）雨水工程现状

园区排水制度为雨污分流制。雨水按照分散、就近原则排入河道，雨水管道服务面积覆盖率为100%。结合地理自然条件，本园区范围内规划雨水（排涝）泵站4座。保留原雨水泵站2座，1#泵站位于南京路与十字港交叉口东南角，规模2m3/s，2#泵站位于北京路与十字港交叉口东南角，规模1.5m3/s。新建排涝泵站2座，3#泵站位于护漕港入长江闸门附近，规模60m3/s，4#泵站位于发展路河入太字圩港闸门附近，规模10m3/s。

（3）污水工程

1、污水集中处理工程

园区污水接管张家港保税区胜科水务有限公司。张家港保税区胜科水务有限公司已建成的一期、二期工程日处理能力为4.5万m3/d，采用复合A/O（活性污泥+载体生物膜）工艺，其中一期工程设计处理能力2.6万m3/d；二期工程1.9万m3/d。目前一期A、B系列（各1.3万m3/d）、二期工程（1.9万m3/d）均已建成投入运行。胜科水务尾水排入长江。污水管网规划见图2.5-3。

2、高浓度污水预处理工程

胜科水务已建成高浓度水预处理项目，建设规模为7500m3/d，采用荷兰百欧仕公司提供的EGSB工艺技术，已于2015年通过竣工环保验收。

3、中水回用工程

张家港保税区管委会与新加坡胜科集团合资成立张家港保税区胜科新生水有限公司，已建设污水再生利用项目。以长江水、胜科水务尾水及陶氏有机硅公司间接冷凝水为源水，生产工业水730万m3/a（2万m3/d）、除盐水14.6万m3/a（4000m3/d）。

源水混合去除污泥及泥沙后，制取工业水。

经CMF系统及SWRO系统处理后的胜科水务尾水和部分工业水作为源水，制取除盐水。源水经过膜车间CMF系统超滤处理，去除大部分胶体硅及有机物，降低COD、BOD5、氨氮及总磷含量；经一级RO系统，反渗透去除无机离子、有机物及胶体等杂质；经二级RO系统进一步降低有机物、氨氮及总磷含量；最后经EDI电除盐高效去除氯离子。一级RO系统中添加亚硫酸氢纳中和余氯，降低次氯酸钠离子浓度；添加杀菌剂杀菌；添加阻垢剂防止膜结垢。

中水管网沿扬子江化工园道路敷设，负责向园区内各中水用户单位提供中水。

（4）供电工程

园区现有长源热电和双狮热电。园区及周边现状已建220kV变电站5座：港区变电站、柏木变电站、晨港变电站、万年变电站、七里庙变（区外）；110kV公用变电站14座；35kV公用变电站3座。高压架空线采用同杆多回架空方式。

（5）燃气工程

以“西气东输”天然气为气源，由张家港门站统一供气。在港华路和港丰路交汇处东北角设置港区高中压计量调压站。

（6）供热工程

张家港保税区实行集中供热，除扬子江化工园内华昌化工和双狮化工建有自备热电站，其余均由保税区长源热电供热。园区内还有部分企业自建导热油炉等工业炉窑，主要供应自用的高压蒸汽。

a）长源热电

长源热电目前全厂共4台220t/h高温高压循环流化床锅炉，配两台30MW背压机组，最大供热能力为880t/h，其中220t/h自用。根据2017年长源热电用热情况统计，园区最高用热负荷约551t/h，尚剩余约109t/h的供热能力。

长源热电锅炉烟气采取低压脉冲布袋除尘、炉内喷钙炉外石灰石-石膏湿法脱硫、SNCR脱硝，总除尘效率达99.85%、脱硫效率达96%、脱硝效率达62%，于2014年11月通过竣工环保验收，能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）特别排放限值要求（即在基准氧含量6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于20、50、100mg/m3）。

根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号）文件要求，目前长源热电正在进行超低排放改造，拟在现有装置基础上，优化布袋除尘工艺、优化石灰石-石膏湿法脱硫工艺、新增低氮燃烧+SCR脱硝，5#机组2台锅炉预计2018年底改造完成、6#、7#机组锅炉预计2019年底改造完成。

b）华昌化工热电站

华昌化工热电站已建设5炉3机，即3台75t/h循环流化床锅炉和2台130t/h循环流化床锅炉，配套2台额定功率12MW的抽汽凝汽式汽轮发电机组和1台额定功率24MW的抽汽凝汽式汽轮发电机组，供热系统最大能力为蒸汽280t/h，全部自用，最高用热负荷约190t/h。

华昌化工热电站已完成5台锅炉（2×130t/h+3×75t/h）的脱硝、脱硫、除尘特别排放限值要求技术改造，采用SNCR脱硝、湿式氨法脱硫、布袋除尘，于2015年7月通过竣工环保验收。

根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号）文件要求，华昌化工热电站目前2×130t/h+3×75t/h次高温次高压循环流化床锅炉2018年底已完成超低排放改造，脱硝、脱硫、除尘分别采用低氮燃烧+SNCR及臭氧脱硝、湿式氨法脱硫、布袋除尘+脱硫塔设置高效洗涤装置。

c）双狮精细化工热电站

双狮化工热电项目装机容量为：1×C50MW发电机组（利用余热发电，无燃煤锅炉房）。供热系统最大能力为蒸汽215t/h，全部自用，最高用热负荷约150t/h。根据项目竣工环保验收监测报告，各废气处理装置运行正常，各项污染物能够实现达标排放。

（7）固废处置

1.一般固废处置

园区生活垃圾送张家港市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；一般工业固体废物综合利用。

2.危废处置

园区企业危险废物目前主要送至张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、张家港南光包装容器再生利用有限公司处置。在这两家企业处置范围外的危险废物由产废企业寻找有相应资质的处置单位处置。

园区内现状危险废物处置单位有：张家港南光包装容器再生利用有限公司、张家港洁利环保科技有限公司、庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司。

张家港保税区管委会已收购张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司部分股份，确保园区内的危险废物得到妥善处置。张家港市政府规划在南丰镇张家港市静脉科技产业园集中建设固体废物和危险废物处理处置设施。

园区内新能（张家港）能源有限公司规划建设工业废液回收处理项目，预计2020年底前完成。将根据园区发展和张家港市固体废物集中处理处置能力进一步规划固体废物处理处置项目。

本项目在现有厂区内建设，目前项目所在地给水、雨水、污水管网均已铺设到位；现有项目废水达接管标准后，送园区胜科水务有限公司处理；综上园区内各项基础设施完备能够满足本项目建设。

#### 2.5.2.4本项目建设与审查意见相符性

对照《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》及其审查意见（环审〔2019〕79号），本项目与园区审查意见的符合性及其落实情况见表2.5-2。

表2.5-2  本项目与园区审查意见的符合性分析

| 审查意见要求 | 符合性及落实情况 |
| --- | --- |
| 一、《规划》应坚持绿色发展、协调发展，按照“共抓大保护、不搞大开发”的长江整体性生态环境保护要求，全力推动区域可持续发展。落实《关于长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》和江苏省《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》等的要求，优化发展定位、着力推动保税区产业绿色转型升级，加强化工园区的环境风险管控。落实《张家港市城市总体规划（2011-2030）》（2018年修改）最新成果要求，加强与土地利用总体规划的协调，进一步优化保税区发展规模和用地布局，强化空间管控，避免产业发展对区域生态系统和人居环境的不良影响。 | 本项目符合《关于长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》等文件要求，本项目在现有厂区内建设，不新征用地，所占用地为园区工业用地，符合园区用地规划。 |
| 二、进一步优化保税区空间布局。落实国家、江苏省及苏州市关于化工等产业布局的要求，严格控制化工集中区规模和范围。严格限制在长江沿线新建扩建石油化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目，严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建、扩建布局化工园区和化工项目，存量项目逐步调整。重大项目应依法依规有序推进。按照《报告书》建议，调减扬子江化工园（北区）面积0.77平方公里。 | 本项目在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，但不属于新建扩建石油化工等化工项目，也不属于新增污染物排放的项目，满足空间布局要求。 |
| 三、加强区域生态系统和功能的保护。加强区域饮用水水源保护区、风景名胜区、重要湿地和集中居住区等生态、生活空间保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，制定现有不符合管控要求的企业退出计划，逐步搬出。建议将邻近居住区及周边一定范围划为限建区，严格限制建设产生恶臭类废气、有机废气、粉尘、高噪声的项目。严格保税区（西区）内临近中港社区、中德社区一侧企业准入和环境管控要求，现有大气环境影响大的企业尽快提升改造或退出搬迁。严格控制位于扬子江化工园南区和北区之间德积街道规模和人口数量，现有居民逐步向保税区滨江新城等迁移。落实苏环审〔2017〕1号关于东海粮油控制规模、远期搬迁的要求。 | 本项目位于扬子江化工园，园区内部及边界500米范围内不存在居民点等敏感目标。对照《国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《张家港市生态红线区域保护规划》（张政发〔2015〕81号），本项目不属于生态红线区域，与本项目距离最近的长江（张家港市）重要湿地，距离约350m。 |
| 四、严格入区项目环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》提出的生态环境准入要求，根据《规划》产业导向和《报告书》提出的淘汰和提升改造建议，大力推进各园区产业结构优化升级，全面提升产业的技术水平和绿色循环化水平。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国际先进水平。对现状不符合各产业园区定位、达不到国家和地方最新环保要求的企业，提出淘汰、转型或升级改造的具体建议。 | 本项目严格落实规划环评成果中生态环境准入和管控清单，并结合现有建设项目整改要求结论清单表，要求相关企业开展淘汰、转型或产业升级工作，推动保税区高质量发展。 因此本项目符合产业政策、指导目录和三线一单等的要求。 |
| 五、严守环境质量底线。根据国家和江苏省污染防治攻坚战等相关环境保护要求，明确保税区环境质量改善的阶段目标，制定区域污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放总量，确保区域环境质量的持续改善。 | 根据环境现状监测结果，本项目评价范围内，各环境要素、各监测因子均能满足功能区要求。结合环境影响预测结论，本项目的建设不会改变区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。同时，本项目废气采用火炬燃烧等有效措施减少污染物的排放。 |
| 六、强化环境风险防控，建立健全区域环境风险防控体系。加强区内重要风险源的管控，建立重点化工企业-化工园区-政府环境风险防范及应急联动机制，明确责任主体。加强日常监督管理，确保落实各项环境风险防控措施，组织编制园区污染事故应急预案和应急能力建设方案，及时应对可能出现的环境风险，防范事故发生的次生环境影响。 | 东华能源已经编制环境应急预案并开展演练，现有应急预案已与保税区应急预案对接和联动，能够及时应对可能出现的环境风险，防范事故发生的次生环境影响。 |
| 七、完善环境监测体系。根据保税区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监测体系。做好保税区内大气、水、土壤等环境要素的长期跟踪监测与管理，根据监测结果和实际环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化调整《规划》。 | 东华能源已经根据相关行业排污许可管理要求进行污染源的例行监测等，因此符合要求。 |
| 八、完善保税区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加快推进区内污水处理厂提标改造，提升中水回用率，确保化工园废水主要污染物排放量不增加；固体废物、危险废物应依法依规集中收集、处理处置。 | 本项目的建设不增加废气、废气污染物的总量，项目产生的固体废物能有效集中收集和处理处置，因此本项目符合要求。 |

#### 2.5.2.5目前扬子江化工园存在的问题及整改措施

扬子江化学工业园主要环境问题、限制因素及整改意见、实施进度见表2.5-3。

表2.5-3  扬子江国际化工园主要环境问题与整改建议

| 类别 | 主要环境问题/制约因素 | 整改建议/解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局 | 目前，扬子江化工园规划范围内，北区东北部永兴村120户尚未完成拆迁安置；扬子江化工园北区边界500米隔离带内，永兴村部分居民尚未完成拆迁安置。 | 因长江岸线保护要求，同时考虑园区基础设施建设难度，建议调减扬子江化工园（北区）护漕港东侧区域。保税区管委会已决定采纳此建议。面积调减后，扬子江化工园（北区）范围东至港华路，永兴村居民距调减后的园区边界距离超过500米，园区内及园区边界500米隔离带范围无环境敏感目标。 |
| 环保基础设施 | 胜科水务中水回用工程20000m3/d工业水、4000m3/d除盐水项目已建成，但目前由于园区已建企业内部中水管网改造费用大，中水用户较少，普及率较低，排污空间被占用。 | 园区将积极引导企业利用中水，尤其是新入园企业。目前，园区中水使用率为31.68%。园区将采取以下措施鼓励入园企业使用中水：加快中水管网建设与完善；目前中水不含税价格约为2.8元/吨，政府将给予中水使用补贴；加强中水使用宣传力度。 |
|  | 根据《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》（苏政办发〔2011〕108号）要求，“危险废物产生量大于5000吨/年且需采取焚烧处置的化工区，应配套建设危险废物集中焚烧设施”；《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）要求“采取焚烧处置的危险废物年产生量大于5000吨的工业园区，应配套建设集中焚烧设施，且在本区域内消纳率应达到60%以上”；《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）要求“采取焚烧处置的危险废物年产生量大于5000吨的县（市、区）和工业园区（高新区、化工园区、工业集中区等），应配套建设集中焚烧设施；设区市范围内应建设危险废物安全填埋场并统筹使用”。目前，扬子江化工园未建设危险废物集中焚烧设施。 | 保税区已有4家危险废物处置单位；张家港保税区管委会已收购张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司部分股份，确保园区内的危险废物得到妥善处置；张家港市政府规划在南丰镇张家港市静脉科技产业园集中建设固体废物和危险废物处理处置设施。 园区内规划建设工业废液回收处理项目，预计2020年底前完成。将根据园区发展和张家港市固体废物集中处理处置能力进一步规划固体废物处理处置项目。 |
| 企业污染控制 | 长源热电锅炉烟气不符合超低排放要求 | 实施烟气提标改造工程 |
|  | 根据《苏州市挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》，2019年1月底前根据《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）要求，全面完成化工企业提标改造。要求有机化工企业：采取密闭生产工艺，使用无泄漏、低泄漏设备；严格控制有机物料储罐、装卸环节的呼吸损耗，在储罐呼吸口设置呼吸器收集处理装置；有机废水收集系统应加盖密闭，并安装废气收集净化系统；对工艺单元排放的尾气进行回收利用，不能回收利用的应采用焚烧或其他有效方式处理；完成化工行业设备和管阀件泄漏检测与修复（LDAR），重点企业建立LDAR管理系统；加强非正常工况污染控制、规范化工装置开停工及维检修流程，石化、化工重点企业实施开停工备案制度。 | 目前，入园有机化工企业结合VOCs整治工作、“一厂一策”提标改造工作、LDAR工作，进一步完成VOCs提标改造、达标排放工作，2019年1月底前完成《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）提标改造工作。 |
|  | 根据《土壤污染防治行动计划》、《全国土壤污染状况详查总体方案》、《江苏省土壤污染防治工作方案》、《张家港市土壤污染防治工作方案》等文件要求，2020年底前掌握土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险情况，对园区重点行业企业用地开展土壤污染状况详查，重点调查化工、危险废弃物处置等重点行业在产企业用地、尚未再开发利用的已关闭搬迁企业遗留地块。 | 目前，扬子江化工园土壤污染状况详查工作正在进行，截至2018年底，已完成重点行业企业信息采集。预计在2020年底前完成重点地区土壤污染状况调查，疑似污染地块调查数据入库，掌握重点地区土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险情况，建立污染地块名录及土地利用的负面清单，有效防范土壤环境风险。 |

### 2.5.3《苏州港总体规划（2013-2030年）》

根据《苏州港总体规划（2013-2030年）》及《交通运输部 江苏省人民政府关于苏州港总体规划（2013-2030年）的批复》（交规划发[2013]628号）：张家港港区是长江三角洲及长江沿线地区重要物资接卸、转运的重要枢纽之一，是苏州市经济发展和临港工业开发的重要支撑。张家港港区以服务长江中上游地区物资转运和张家港市临港产业开发为主，重点发展煤炭、铁矿石、粮食等大宗散货和集装箱、液体化工品、件杂货运输，应注重推进港口资源整合与功能调整正。张家港港区划分为长山、张家港、化学工业园、段山港、冶金工业园和东沙六个作业区，各作业区的岸线范围为和功能分工如下：1、长山作业区：自张家港江阴界至巫山港口，主要为临港装备制造业发展服务，岸线已基本开发完毕，规划以维持现状为主。2、张家港作业区：自巫山港口至苏润码头，是以木材、煤炭等江海物资转运和集装箱支线运输为主的综合性作业区。3、化学工业园作业区：包括长江国际码头至老沙码头下游400米和护漕港至太子圩两段，以化工品和粮食运输为主，主要为后方扬子江化学工业园服务，兼顾化工品中转储运功能。4、段山港作业区：自张皋汽渡至浦项码头，以重大件、钢铁等件杂货和水泥等散货运输为主，主要为张家港市机械装备产业以及作业区后方临港产业所需原材料和产成品运输服务。5、冶金工业园作业区：包括一干河口至十三圩上游400米和十三圩下游1.2千米至通沙汽渡上游250米三段，以铁矿石、钢铁、煤炭等通用散杂货运输为主，主要为扬子江冶金工业园服务。6、东沙作业区：自七干河口下游100米至福山塘，主要为临港产业的能源、原材料和产成品运输服务，兼顾部分公共运输服务。本项目东华能源项目码头位于化工园作业区，主要运输乙烯、丙烯、丙烷、丁烷，主要为化工园的东华能源新材料公司同时兼顾丙烷、丁烷（LPG）的中转储运功能。

根据《苏州港总体规划（2013-2030年）》内容“1、含油污水的防治措施，船舶机舱含油污水应根据73/78国际防污公约附则Ⅱ的规定处理，船舶本身应装油水分离器自行处理。2、溢油事故的防治措施，港口水域溢油防治要根据73/78防污公约（MARPOL）和1990年国际油污防备、反应和合作公约（OPR）及中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例要求，采取溢油防治措施，制定港口溢油应急计划，设置围油栏、吸油装置、贮油装置、吸油材料、消油剂等油码头溢油应急设备。港口陆上溢油防治要经常检查各种装卸设备，严防跑冒滴漏；要安排专人值班，设通讯、报警装置等。3、油码头挥发烃的防治措施，油品储罐选用呼吸损失量小的罐型，储罐增设喷淋降温设施，改进装油方式，减少烃类挥发。生活污水的防治措施，港区码头前沿与后方辅助区厕所、食堂等处产生的生活污水均经敷设的污水管网流入生活污水处理站进行处理，生活污水可纳入城市污水处理站，也可以在港区内建立污水处理站，处理达标后排放。有毒危险品突发事故防治措施，建立事故应急反应中心，设立以海事、港务、环境保护等部门组成的区域事故应急领导中心，制订区域和港口应急计划，配备围油栏等应急设施，及时处理本河段化工、油品和其他有毒有害物质溢出事故和其它事故，防止引起水体的污染和其它危害，使港区事故性危险品泄漏得到及时处理。”东华能源码头不接收船舶含油废水，船舶的含油等污水按海事部门要求，委托相应单位统一收集处理。东华能源根据相关要求制定港口溢油应急计划，设置围油栏、吸油装置、贮油装置、吸油材料、消油剂等油码头溢油应急设备，检查各种装卸设备，严防跑冒滴漏。东华能源码头储罐为丙烷、丁烷储罐，储罐根据要求设计运行，采用喷淋降温措施，无挥发性烃类物质的产生。码头废水仅为生活污水（厂区生活污水和船舶生活污水）和初期雨水，废水接管至张家港保税区胜科水务有限公司，处理达标后最终排入长江。

综上，因此本项目与苏州港总体规划及批复相符。

### 2.5.4本项目规划及政策相符性小结

本项目建设内容：（1）作业品种调整：本次作业品种调整及改造工程拟将2万吨级液体化工品码头和5.4万吨LPG码头的甲醇、异丙醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、丙二醇、二甘醇、异辛醇、乙二醇等十余种化工作业品种删减，仅增加乙烯和丙烯两个作业品种，并在2万吨液体化工品码头增加丙烯、乙烯管线，增设低温乙烯、常温丙烯的装卸船功能。

2万吨级化工码头年吞吐量调整为16万吨/年，其中丙烯年吞吐量为15万吨/年，乙烯年吞吐量为1万吨/年；5.4万吨LPG码头吞吐量调整至165万吨/年，作业品种仅为LPG（丙烷、丁烷、液化石油气），其中陆域转运LPG80万吨/年。

（2）常温丙烯双管装卸臂1台、常温丙烯管线2根（丙烯液相DN250、丙烯气相DN100，管线长约为1100米）。

（3）低温乙烯双管装卸臂1台、低温乙烯管线3根（低温乙烯液相DN300、预冷线/气相DN100，管线长约为1100米）。

管道设计范围：由东华能源（张家港）新材料有限公司罐区围墙外的公共管廊至2万吨码头泊位的装卸臂。

本项目削减现有项目化学品吞吐量，增加乙烯丙烯品种，不增加码头已经批复的吞吐量；由以上建设内容可知，本项目码头属于货运港口，为物流仓储行业，符合张家港市城市总体规划相关内容，符合化工园区的产业定位，符合苏州港总体规划中的对于张家港港区化工园作业区的相关要求。

本项目削减现有项目十余种液体化学品的转运和储存，降低了现有项目的环境风险，符合《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》等相关文件的要求。

本项目产生的废气主要为随陆域转运量增加而增加的装车废气（丙烷和丁烷）、装卸臂扫线废气、检修时及事故状态等非正常工况下扫线产生的废气，扫线废气向火炬系统放空，减少了废气的无组织排放，符合要求。

### 2.5.4项目所在区域环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见表2.5-4。

表2.5-4  项目所在区域环境功能区划一览表

| 环境要素 | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 水环境 | 长江（张家港石牌港闸～张家港朝东圩港） | 工业、农业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 声环境 | 工业区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 土壤环境 | / | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

# 3现有工程回顾

## 3.1现有项目概况

东华能源股份有限公司位于张家港扬子江国际化学工业园内，经营范围包括：生产低温常压液化石油气；储存化工产品（甲醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、丙烷、丁烷等）；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，化工产品的转口贸易、批发、进出口及佣金代理，公司自产产品的售后技术服务。现有项目有“液化石油气储运项目”、“20万m3储罐项目”、“2万吨石化码头项目”、“LPG码头改造工程项目”、“5.4万吨级LPG码头重建项目”和“库区装车站改造项目”。

“液化石油气储运项目”于1997年取得江苏省张家港保税区管理委员会环评批复，建设内容为5.4万吨级液化石油气码头一座，31000m3低温常压液化石油气储罐2个，1000m3液化石油气压力球罐2个及相关辅助设施，该项目于2000年9月通过竣工环境保护验收。2008年企业为增加了液体化学品装卸功能，投资建设“LPG码头改造工程项目”，新增引桥2座、布置LPG管线、布置液体化学品管线等，2008年7月25日取得环评批复，2009年7月9日，该项目在试生产过程中5.4万吨码头遭受“安民山”货轮严重撞击，相关生产设施损毁。2011年公司为尽快恢复生产经营，投资建设“5.4万吨级LPG码头重建项目”，实际是对遭受“安民山”货轮撞击损毁的5.4万吨码头重新建设，建设内容为5.4万吨级泊位1个，引桥1座：41.22×11.5m，液体化工品管线18根，液动装卸臂3套，该项目于2011年12月28日取得了张家港市环保局的批复，2013年5月该码头通过竣工环境保护验收，投入使用。

“2万吨石化码头项目”于2008年取得江苏省环境保护厅环评批复，建设内容为20000吨级液体化学品泊位1个（兼顾1个2000DWT和1个3000DWT的液体化工泊位、1个2000GT和1个1000GT的液化气泊位），以及一座综合用房及相应的配套设备，该项目于2012年通过竣工环境保护验收。

“扩建2万m3液化气储罐项目”于2007年取得江苏省环境保护厅环评批复，至今未建设，今后也不再建设。“20万m3储罐项目项目”于2007年取得江苏省环境保护厅环评批复，主要建设46个储罐及相关辅助工程，年周转化学品120万吨，该项目于2009年11月通过验收，由于市场原因，2017年底东华能源股份有限公司不再进行化工品储运，46个化工品储罐不再使用，所有储罐、管道均已放空，现场没有遗留的物料。

“库区装车站改造项目”于2016年取得张家港市环境保护局环评批复，本项目主要建设内容为装车站及管线，增加丙烯装车能力15万吨/年，LPG装车能力不变，仍为30万吨/年，该项目于2019年3月通过验收。

公司现有项目环保手续履行情况见表3.1-1。

表3.1-1  现有项目环保手续履行情况

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 环评批复 | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油气储运项目 | 5.4万吨级液化石油气码头一座，31000m3低温常压液化石油气储罐2个，1000m3液化石油气压力球罐2个，八位槽车装车站1个及其他配套的消防和水电公用设施。 | 张保文[1997]10号 | 2000年9月通过验收 |  |
| 2 | 扩建2万m3液化气储罐项目 | 建设8个球罐以及相应的配套设施，储存经过分离后的液化石油气中纯丙烷和丁烷 | 苏环管[2007]74号 | 未建设 | 本项目不再建设 |
| 3 | 20万m3储罐项目 | 46个储罐，年周转化学品120万吨，装车台1个，16个装车位以及办公辅助用房。 | 苏环管[2007]77号 | 2009年11月通过验收 | 2017年底停用 |
| 4 | LPG码头改造工程项目 | 改造5.4万吨LPG码头，当LPG船不停靠时，可满足1艘30000DWT液体化工船靠泊作业。引桥2座：52.85×7.5m，布置LPG管线（原有）；52.5×3m，布置液体化学品管线（新建）。新增配备液体化工品管线（8根），新增5台物料泵。（2009年被撞毁） | 2008年7月25日获得环评批复 | 未验收 | 试生产阶段被撞毁 |
| 5 | 2万吨石化码头项目 | 2万吨级液体化学品泊位1个（兼顾1个2000DWT和1个3000DWT的液体化工泊位、1个2000GT和1个1000GT的液化气泊位），以及一座综合用房及相应配套设施。 | 苏环管[2008]198号 | 苏环验[2012]23号 |  |
| 6 | 5.4万吨级LPG码头重建项目 | 5.4万吨级泊位1个，引桥1座：41.22×11.5m，液体化工品管线18根，液动装卸臂3套 | 张环发[2011]282号 | 2013年5月通过验收 | 对遭受“安民山”货轮撞击损毁的5.4万吨码头重新建设 |
| 7 | 库区装车站改造项目 | 主要建设内容为装车站及管线 | 张环注册[2016]第1号 | 2019年3月通过验收 |  |

现有码头吞吐量批复情况见表3.1-2。

表3.1-2  现有码头吞吐量批复情况

| 项目名称 | 物料名称 | 运进（万t/a） | 运出（万t/a） | 合计（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2万吨级石化码头 | LPG | 丙烷 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | 丁烷 | 0 | 10 | 10 |
|  | 合计(LPG) | 0 | 30 | 30 |
|  | 甲醇 | 8 | 4 | 12 |
|  | 甲苯 | 10 | 0 | 10 |
|  | 苯乙烯 | 15 | 2 | 17 |
|  | 二甲苯 | 二甲苯 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 对二甲苯 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 邻二甲苯 | 5 | 0 | 5 |
|  | 乙二醇 | 10 | 1 | 11 |
|  | 异辛醇 | 1 | 0 | 1 |
|  | 正丁醇 | 1 | 0 | 1 |
|  | 异丁醇 | 1 | 0 | 1 |
|  | 正丙醇 | 1 | 0 | 1 |
|  | 异丙醇 | 1 | 0 | 1 |
|  | 丙二醇 | 1.5 | 0 | 1.5 |
|  | 二乙二醇 | 1.5 | 0 | 1.5 |
|  | 合计（化工品） | 63 | 7 | 70 |
| 合计 | 63 | 37 | 100 |
| 5.4万吨级LPG码头 | LPG | 45 | 1.5 | 46.5 |
|  | 甲醇 | 7 | 0 | 7 |
|  | 乙二醇 | 8 | 0.8 | 8.8 |
|  | 二乙二醇 | 2.25 | 1.75 | 11.25 |
|  | 正丙醇 | 1.2 |  |  |
|  | 异丙醇 | 1.2 |  |  |
|  | 正丁醇 | 1.2 |  |  |
|  | 异丁醇 | 1.2 |  |  |
|  | 异辛醇 | 1.2 |  |  |
|  | 丙二醇 | 1.25 |  |  |
|  | 甲苯 | 5 | 1.5 | 6.5 |
|  | 二甲苯 | 17.5 | 2.95 | 20.45 |
|  | 苯乙烯 | 10 | 0.5 | 10.5 |
|  | 合计 | 102 | 9 | 111 |

## 3.2现有项目建设内容

### 3.2.1东华能源码头吞吐量概况

东华能源（张家港）新材料有限公司（原名“张家港扬子江石化有限公司”，于2017年4月14日更名）是东华能源股份有限公司全资子公司。

东华能源新材料（张家港）有限公司的“1200kt/a丙烯项目”需要大量丙烷作为原料，由于东华能源（张家港）新材料有限公司没有码头，丙烷的运输需依托东华能源股份有限公司的码头。该项目于2011年12月取得批复，项目分两阶段建设，第一阶段项目2015年5月已全面投产，并于2017年通过验收，第二阶段暂不建设。现第一阶段82万吨/年的丙烷原料依托东华能源5.4万吨级LPG码头运入至项目厂区储罐或租用罐区。

根据市场需求，东华能源目前实际储运物料为LPG（丙烷、丁烷、液化石油气），不经营其它化学品。原环评码头运进、运出量见表3.2-1和表3.2-2。5.4万吨级码头LPG吞吐量为128.5万吨/年（包括东华能源新材料（张家港）有限公司“1200kt/a丙烯项目”中已批复的第一阶段的82万吨/年），具体见表3.2-3。

表3.2-1  原环评码头运进量情况表（万吨/年）

| 名称 | 2万吨级码头 | 5.4万吨级码头 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LPG | 0 | 127 * | 127 | *其中82万吨/年量（一阶段）已在东华能源新材料（张家港）有限公司“1200kt/a丙烯项目”环境影响报告书批复 |
| 化工品 | 63 | 57 | 120 | 已停止运营 |
| 合计 | 63 | 184 | 247 | - |

表3.2-2 原环评码头运出量情况表（万吨/年）

| 名称 | 2万吨级码头 | 5.4万吨级码头 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LPG | 30 | 1.5 | 31.5 | - |
| 化工品 | 7 | 7.5 | 14.5 | 已停止运营 |
| 合计 | 37 | 9 | 46 | - |

表3.2-3 现码头实际吞吐量情况表（万吨/年）

| 物料名称 | 运进 | 运出 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2万吨级石化码头 | LPG | 0 | 0 | 0 |
| 5.4万吨级LPG码头 |  | 127* | 1.5 | 128.5 |
| 合计 | 127 | 1.5 | 128.5 |
| 化学品 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |

注：*中有82万吨/年在东华能源新材料（张家港）有限公司“1200kt/a丙烯项目”中已批复。

### 3.2.2全厂现有项目建设内容

全厂现有项目的主体工程情况见表3.2-4，公辅工程情况见表3.2-5，厂区现有储罐情况见表3.2-6及表3.2-7；表3.2-7为厂区现有化学品储罐，现已不再使用，拟拆除。

表3.2-4 现有项目主体工程情况

| 工程名称 | 建设内容 | 年运行时数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 码头工程 | 2万吨石化码头 | 20000DWT泊位1个 | 7920h | － |
|  |  | 引桥一座，长49.1米，宽7.5米 |  |  |
|  |  | 液动装卸臂（1套）：6”/4”装卸臂×1 |  |  |
|  | 5.4万吨LPG码头 | 54000DWT泊位1个 | 7920h | － |
|  |  | 引桥一座，长41.22米，宽11.5米 |  | － |
|  |  | LPG液相管线、LPG气相管线 |  | 液相：DN400一根，300m DN250一根，300m 气相：DN100一根，500m |
|  |  | 液动装卸臂（3套）：其中8”/4”装卸臂×2，6”/4”装卸臂×1 |  | － |
| 储运工程 | 液化石油气储运项目 | 液化石油气储罐31000m3×2 | 7920h | － |
|  |  | 液化石油气球罐1000m3×2 |  |  |
|  |  | 八位装车槽6×48m |  | 液化气装车 |
|  | 库区装车站改造项目 | LPG装车区 | 7920h | 4个车位，每个车位长6m，宽6m |
|  |  | 丙烯装车线 |  | DN200一根，900m |
|  |  | 丙烯液相回流线 |  | DN100一根，900m |
|  |  | 丙烯气相返回线 |  | DN100一根，900m |
|  |  | 吹扫氮气线 |  | DN50一根，300m |
|  |  | 火炬气相线 |  | DN100一根，100m |
|  |  | 丙烷气相回气线 |  | DN80一根，150m |
|  |  | 丁烷气相回气线 |  | DN80一根，150m |
|  |  | 丙烷液相装车线 |  | DN100二根，150m |
|  |  | 丁烷装车管线 |  | DN200一根，300m DN150一根，150m |
|  |  | 装车位车棚 |  | 4个车棚，扩大原有车棚防雨棚 |
|  |  | 丁烷筒袋泵 |  | 3个，87t/h |

表3.2-5  现有项目公辅工程情况

| 项目组成 | 工程建设内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 公用工程 | 给排水 | 给水 | 223007t/a | 由园区自来水管网供给 |
|  |  | 排水 | 19103.2t/a | 雨污分流，码头面和引桥雨水散流排入长江，初期雨水收集后一起接管至胜科水务，处理达标后排放 |
|  | 供电 | - | 厂区变电站 |
|  | 消防 | 高压消防冷却水-水幕系统、泡沫系统 | － |
|  | 制氮 | 40Nm3/h | 配备20m3液氮储罐一座 |
|  | 压缩空气 | 600Nm3/h | 一台空压机 |
|  | 绿化 | 25000m2 | － |
|  | 制冷 | 氨冷冻机组2台：1200KW | － |
| 辅助工程 | 办公楼 | 3000m2 | － |
|  | 辅助房 | 400m2 | － |
|  | 配电间 | 60m2 | － |
|  | 综合用房 | 216m2 | － |
| 环保 工程 | 废气 | 火炬：2×54t/h，高52m | 处理LPG罐区废气、装车站废气及事故废气 |
|  | 废水 | 化粪池 | 处理后接管至胜科水务 |
|  | 噪声治理 | 隔声罩、隔声泵房、减振措施 | － |
|  | 风险防范措施 | 事故水池：1000m3 |  |
|  |  | 围堰、污水收集池等 |  |

表3.2-6  现有储罐情况表

| 序号 | 储罐编号 | 储存物料 | 容积（m3） | 高度（m） | 直径（m） | 型状 | 储存条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TK-101 | 丙烷 | 31000 | 24.6 | 42 | 拱顶 | 低温，常压 | 液位高度为21米 |
| 2 | TK-102 | 丁烷 | 31000 | 24.6 | 42 | 拱顶 |  |  |
| 3 | D-103A | 丙烷 | 1000 | 9.15 | 12.3 | 球罐 | 常温，压力 | 液位高度为9.15米 |
| 4 | D-103B | 丁烷 | 1000 | 9.15 | 12.3 | 球罐 |  |  |

表3.2-7  拟拆除现有储罐情况表

| 序号 | 储罐编号 | 容积（m3） | 高度（m） | 直径（m） | 型状 | 储存条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V101 | 2721 | 14.63 | 15.2 | 拱顶 | 常温，常压 | 罐组一，已停用，逐步拆除 |
| 2 | V102 | 3404 | 14.63 | 17 | 拱顶 |  |  |
| 3 | V103 | 3409 | 14.63 | 17 | 拱顶 |  |  |
| 4 | V104 | 3406 | 14.63 | 17 | 拱顶 |  |  |
| 5 | V105 | 2720 | 14.63 | 15.2 | 拱顶 |  |  |
| 6 | V106 | 3402 | 14.63 | 17 | 拱顶 |  |  |
| 7 | V107 | 3404 | 14.63 | 17 | 拱顶 |  |  |
| 8 | V108 | 3413 | 14.63 | 17 | 拱顶 |  |  |
| 9 | V201 | 2426 | 13.04 | 15.2 | 拱顶 | 常温，常压 | 罐组二，已停用，逐步拆除 |
| 10 | V202 | 2430 | 13.04 | 15.2 | 拱顶 |  |  |
| 11 | V203 | 2430 | 13.04 | 15.2 | 拱顶 |  |  |
| 12 | V204 | 2429 | 13.04 | 15.2 | 拱顶 |  |  |
| 13 | V205 | 2426 | 13.04 | 15.2 | 拱顶 |  |  |
| 14 | V206 | 2431 | 13.04 | 15.2 | 拱顶 |  |  |
| 15 | V207 | 2432 | 13.04 | 15.2 | 拱顶 |  |  |
| 16 | V208 | 2428 | 13.04 | 15.2 | 拱顶 |  |  |
| 17 | V301 | 10640 | 15.78 | 29 | 拱顶 | 常温，常压 | 罐组三，已停用，逐步拆除 |
| 18 | V302 | 10636 | 15.78 | 29 | 拱顶 |  |  |
| 19 | V303 | 5080 | 15.78 | 20 | 拱顶 |  |  |
| 20 | V304 | 5074 | 15.78 | 20 | 拱顶 |  |  |
| 21 | V305 | 5075 | 15.78 | 20 | 拱顶 |  |  |
| 22 | V306 | 5077 | 15.78 | 20 | 拱顶 |  |  |
| 23 | V401 | 5040 | 15.68 | 20 | 拱顶 | 常温，常压 | 罐组四，已停用，逐步拆除 |
| 24 | V402 | 5037 | 15.68 | 20 | 拱顶 |  |  |
| 25 | V403 | 5047 | 15.68 | 20 | 拱顶 |  |  |
| 26 | V404 | 5043 | 15.68 | 20 | 拱顶 |  |  |
| 27 | V405 | 4073 | 15.62 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 28 | V406 | 5036 | 15.68 | 20 | 拱顶 |  |  |
| 29 | V407 | 4082 | 15.62 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 30 | V408 | 5056 | 15.68 | 20 | 拱顶 |  |  |
| 31 | V501 | 3523 | 15.15 | 17 | 拱顶 | 常温，常压 | 罐组五，已停用，逐步拆除 |
| 32 | V502 | 3525 | 15.15 | 17 | 拱顶 |  |  |
| 33 | V503 | 3955 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 34 | V504 | 3957 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 35 | V505 | 3959 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 36 | V506 | 3957 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 37 | V507 | 3961 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 38 | V508 | 3956 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 39 | V601 | 3529 | 15.15 | 17 | 拱顶 | 常温，常压 | 罐组六，已停用，逐步拆除 |
| 40 | V602 | 3532 | 15.15 | 17 | 拱顶 |  |  |
| 41 | V603 | 3961 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 42 | V604 | 3969 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 43 | V605 | 3960 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 44 | V606 | 3961 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 45 | V607 | 3963 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |
| 46 | V608 | 3949 | 15.18 | 18 | 拱顶 |  |  |

## 3.3现有液化气装车站情况

现有液化气装车站和丙烯装车站位于公司西南角，共有12个装车位，每个装车位为6×6m，主要用于丙烷、丁烷和丙烯装车。装车站北侧设有四氢噻吩储罐1个，约1m3。

液化气根据客户的要求，从低温储罐通过筒袋泵并加热打入加压球罐，打开装车阀门，将丁烷、丙烷装入槽车，达到设定值后，系统自动关闭装车控制阀停止装车。其中1#、2#装车位配有加臭装置，臭味剂为四氢噻吩，在装车过程中可根据客户的要求加入一定量的臭味剂。装车结束后，打开液相接口卸压线和气相泄压火炬线阀门，进行接口泄压操作。泄压气体通过管线输送至事故火炬处理。丙烷、丁烷装车压力约8-16kg，常温装车。槽车属于客户管理，进厂按照厂区管理要求。丙烯装车时打开装车阀门，管线中的丙烯通过控制阀装入槽车，达到设定值后，系统自动关闭装车控制阀停止装车，装车结束后，关闭槽车阀门和管线阀门，打开泄压阀门，泄压气体通过管线输送至库区火炬系统处理。

厂区设有1套火炬系统，高52米，设有空气消烟，间断运行方式，分高低压两个火炬头，分别装有3盏火炬，分别用于处理低压系统和高压系统来的尾气和扫线气体以及事故下的储罐排放废气。处理能力可达2×54t/h的液化气泄露速度，火炬的设计是考虑一个31000m3的低温储罐发生事故泄露应急而配置，在发生事故情形下可以满足项目事故应急处置要求。

## 3.4污染防治措施及污染物排放情况

### 3.4.1大气污染防治措施及污染物排情况

3.4.1.1废气污染防治措施及验收情况

一、有组织废气

已建项目有组织废气主要为：

本项目火炬有两个火炬头，每个火炬头有3盏火炬，火炬主要燃烧球罐中的丙烷，根据企业提供，每年燃烧丙烷240吨/年，火炬燃烧效率为99.6%，排放量为0.96t/a，排放速率为0.11kg/h。产生的废气量废气源强见表3.4-1。

表3.4-1  火炬源排放源强

| 编号 | 名称 | 坐标/m | 底部海拔高度/m | 火炬等效高度/m | 等效出口内径/m | 烟气温度/℃ | 等效烟气流速/（m/s） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 燃烧物质及热释放速率 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧物质 | 燃烧速率/（kg/h） | 总热释放速率（cal/s） | 非甲烷总烃 |
| 1 | 火炬 | -80 | 200 | 5 | 53.2 | 0.25 | 1000 | 20 | 8760 | 正常 | 丙烷 | 27.40 | 116800 | 0.11 |

二、无组织废气

已建项目无组织废气主要为：

（1）装车废气

现有项目采用自动装车系统，装车泵选用具有密闭性能的筒袋泵，装车系统带回流管，选用密闭底部装车形式，装车废气收集后送火炬系统处理，收集率99%以上，原则上不允许有无组织装车废气的产生。装车结束后，在管线与槽车两侧切断阀之间一段软管内的气体向火炬系统放空，然后拆除软管。为保守起见，装车站计算少量未收集的挥发废气，根据运行数据估算丙烷、丁烷的挥发率为0.0001%。

本项目废气产生情况见表3.4-2。

表3.4-2  现有项目装车废气排放情况汇总表

| 物料名称 | 装车量（万t/a） | 装车挥发量（t/a） | 面积（m2） | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烷 | 18 | 0.18 | 10×80=800 | 6 |
| 丁烷 | 12 | 0.12 |  |  |
| 丙烯 | 15 | 0.15 |  |  |
| 非甲烷总烃* | - | 0.45 |  |  |

*非甲烷总烃为丙烷、丁烷、丙烯各污染物总和

（2）装卸臂扫线废气

丙烷和丁烷的装卸在封闭的环境中进行，每次装卸作业完毕，须对管道进行吹扫。首先，船上压缩机往管道吹，然后关闭码头前沿阀门，装卸臂向火炬放空，用氮气进行吹扫，再关闭阀门，最后拆开装卸臂。

本项目软接设施较短（约16米），软管管径为DN200，装卸臂尺寸为8”/4”，根据管线长度、同类码头扫线废气浓度得出扫线废气的源强。具体见表3.4-3。

表3.4-3 装卸臂扫线废气污染物发生量

| 序号 | 物料 名称 | 扫线源强（g/m3） | 管线长度 | 每次吹扫废气量（m3） | 作业次数（次） | 扫线废气发生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 150 | 16 | 0.503 | 10 | 0.0008 | 0 | 0.0008 |
| 2 | 丁烷 | 150 | 16 | 0.503 | 5 | 0.0004 | 0 | 0.0004 |
| 3 | 液化石油气 | 150 | 16 | 0.503 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0001 |
| 4 | 非甲烷总烃* | 150 | 16 | 0.503 | 15 | 0.0013 | 0 | 0.0013 |

*非甲烷总烃为丙烷、丁烷、液化石油气总和

三、非正常工况

现有项目每年需要对管道进行检修（1次/年），LPG管道检修产生的扫线废气为0.07t/a，产生的扫线废气经高压火炬系统燃烧，燃烧效率高于99.6%。具体排放源强见表3.4-1。

表3.4-1  非正常工况大气污染物火炬源排放源强

| 编号 | 名称 | 坐标/m | 底部海拔高度/m | 火炬等效高度/m | 等效出口内径/m | 烟气温度/℃ | 等效烟气流速/（m/s） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 燃烧物质及热释放速率 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧 物质 | 燃烧 速率/（kg/h） | 总热释 放速率（cal/s） | 非甲烷 总烃 |
| 1 | 火炬 | -80 | 200 | 5 | 53.2 | 0.25 | 1000 | 20 | 2 | 非正常 | 丙烷、丁烷 | 35 | 116800 | 0.14 |

综上所述，现有项目废气经治理后均可达标排放，废气治理措施可行。

3.4.1.2现有项目废气污染物排放达标情况分析

现有项目无组织排放的非甲烷总烃对周围环境影响较小，根据库区装车站改造项目验收监测数据，非甲烷总烃最大排放浓度能能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，具体见表3.4-2。

表3.4-2 非甲烷总烃监测结果表

| 监测日期 | 无组织排放监测点位 | 频次 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.24 | G1上风向 | 第一次 | 0.24 |
|  |  | 第二次 | 0.16 |
|  |  | 第三次 | 0.15 |
|  | G2下风向 | 第一次 | 0.42 |
|  |  | 第二次 | 0.46 |
|  |  | 第三次 | 0.41 |
|  | G3下风向 | 第一次 | 0.38 |
|  |  | 第二次 | 0.34 |
|  |  | 第三次 | 0.36 |
|  | G4下风向 | 第一次 | 0.38 |
|  |  | 第二次 | 0.36 |
|  |  | 第三次 | 0.35 |
| 2018.12.25 | G1上风向 | 第一次 | 0.20 |
|  |  | 第二次 | 0.22 |
|  |  | 第三次 | 0.21 |
|  | G2下风向 | 第一次 | 0.32 |
|  |  | 第二次 | 0.33 |
|  |  | 第三次 | 0.32 |
|  | G3下风向 | 第一次 | 0.40 |
|  |  | 第二次 | 0.54 |
|  |  | 第三次 | 0.50 |
|  | G4下风向 | 第一次 | 0.52 |
|  |  | 第二次 | 0.40 |
|  |  | 第三次 | 0.35 |
| 最大值 | 0.54 |
| 标准值 | 4.0 |
| 达标情况 | 达标 |

### 3.4.2废水污染防治措施及污染物排情况

3.4.2.1废水污染防治措施

现有项目废水包括：船舶舱底油污水、船舶生活污水、陆域生活污水和初期雨水等，随着化学品停止运营，原化工品储罐洗罐废水和地坪冲洗废水现不产生。根据环保部门的要求，靠泊船舶生活污水2019年现已由东华能源收集处理后接管至张家港保税区胜科水务污水处理厂；靠泊船舶机舱油污水等船舶废水按海事部门要求，委托相应单位统一收集处理。初期雨水与经化粪池处理后的生活污水一起接管至张家港保税区胜科水务污水处理厂，处理达标后最终排入长江。

现有项目水平衡图见图3.4-2。

图3.4-2 现有项目全厂水平衡图

3.4.2.2现有项目废水污染物排放达标情况分析

东华能源日常运行过程中废水达标情况分析：根据2019年日常运行过程中例行监测结果：现有项目总排口废水pH值、化学需氧量、氨氮、总磷的排放浓度均满足张家港保税区胜科水务有限公司接管标准。

表3.4-3  废水例行监测及达标情况

| 监测 点位 | 监测日期 | 监测项目（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH值 (无量纲) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 总排口 | 2019.07.30 | 8.19 | 11 | 0.28 | 0.04 |
| 标准值 | 6~9 | 500 | 25 | 2.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表3.4-4  现有项目废水污染物排放总量达标情况表

| 废水污染物名称 | 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总量控制指标（t/a） | 22082.8 | 3.7808 | 0.02 | 0.0059 |
| 排放总量计算值（t/a） | 10991 | 0.1209 | 0.0031 | 0.0004 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

备注：总量控制指标以环评批复为准；废水量以流量计数据计算。

### 3.4.3噪声污染防治措施

现有项目的噪声主要包括：船舶鸣笛、船舶发动机、空压机、各类泵和装车产生的噪声。其中船舶一般停靠港后不开发动机；其他噪声设备采用选用低噪声环保型产品、基础减振、设置消声器、安装软接头等措施。

根据库区装车站改造项目验收监测数据，现有项目厂界噪声均能达标排放，详见表3.4-5。

表3.4-5 现有项目噪声达标情况分析表   单位：dB(A)

| 测点编号 | 监测名称 | 监测日期 | 昼间 | 夜间 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 本项目装车站东偏北厂界外1米 | 2018/12/24 | 53.3 | 48.4 | 达标 |
|  |  | 2018/12/25 | 53.0 | 48.0 | 达标 |
| N2 | 本项目装车站东偏南厂界外1米 | 2018/12/24 | 54.5 | 49.2 | 达标 |
|  |  | 2018/12/25 | 55.3 | 49.2 | 达标 |
| N3 | 本项目装车站南偏东厂界外1米 | 2018/12/24 | 51.6 | 48.6 | 达标 |
|  |  | 2018/12/25 | 52.1 | 48.4 | 达标 |
| N4 | 本项目装车站南偏西厂界外1米 | 2018/12/24 | 57.2 | 53.1 | 达标 |
|  |  | 2018/12/25 | 56.3 | 52.5 | 达标 |
| N5 | 本项目装车站西偏南厂界外1米 | 2018/12/24 | 54.2 | 48.9 | 达标 |
|  |  | 2018/12/25 | 54.2 | 49.7 | 达标 |
| N6 | 本项目装车站西偏北厂界外1米 | 2018/12/24 | 50.2 | 47.7 | 达标 |
|  |  | 2018/12/25 | 51.4 | 47.7 | 达标 |
| N7 | 本项目装车站北偏西厂界外1米 | 2018/12/24 | 60.1 | 51.9 | 达标 |
|  |  | 2018/12/25 | 59.6 | 52.5 | 达标 |
| N8 | 本项目装车站北偏东厂界外1米 | 2018/12/24 | 56.9 | 51.3 | 达标 |
|  |  | 2018/12/25 | 56.2 | 51.8 | 达标 |

### 3.4.4固体废物产生及处置情况

固体废物主要来自陆域和船舶。陆域固体废物包括：废棉纱和生活垃圾，委托环卫部门处理；船舶垃圾按海事部门要求委托相应单位统一收集处理。

表3.4-6 现有项目固废产生及处置情况表

| 来源 | 名称 | 分类编号 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 形态 | 处理、处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆域 | 生产垃圾 | HW49 900-041-49 | 废棉纱 | 1.2 | 固态 | 委托环卫部门处理 |
|  | 生活垃圾 | 99 | 生活垃圾 | 24.4 | 固态 | 委托环卫部门处理 |
| 船舶 | 生活垃圾 | 99 | 生活垃圾 | 21 | 固态 | 按海事部门要求委托相应单位统一收集处理 |

*注：根据《国家危险废物名录（2016版）》附录危险废物豁免管理清单，900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾时，其收集、运输、处置全部环节均在豁免之列，全过程不按危险废物管理，因此全厂废棉纱与生活垃圾一并由环卫部门清运填埋。

### 3.4.5地下水及土壤防治措施

公司现有储罐、管道、装车站等区域已设置围堰、地面防渗和废水导流设施，以确保任何物质的冒溢不会污染土壤和地下水。

土壤和地下水保护措施如下：

（1）所有管线地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”。

（2）易污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。

（3）污染监控体系：厂区配备了先进的检测仪器和设备（包括气体泄漏报警器），并安排专门人员对储罐、管道等易发生泄漏等区域进行巡查、维护、检修，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

## 3.5现有项目核定的污染物总量指标

根据东华能源公司现有项目环境影响报告书及批复，现有项目污染物全厂接管（排放）量和环评批复量见表3.5-1，全厂接管（排放）量尚未突破环评批复量。

表3.5-1  现有项目污染物排放汇总表

| 类别 | 名称 | 现全厂接管（排放）量（t/a） | 环评批复量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 19103.2 | 22082.8 |
|  | COD | 3.27 | 3.7808 |
|  | SS | 2.56 | 2.9649 |
|  | 氨氮 | 0.02 | 0.02 |
|  | 总磷 | 0.005 | 0.0059 |
|  | 石油类 | 0.31 | 0.3636 |
|  | 甲醇 | 0 | 0.4091 |
|  | 甲苯 | 0 | 0.4413 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0.6948 |
|  | 乙二醇 | 0 | 0.223 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0.7863 |
|  | 正丁醇 | 0 | 0.0966 |
|  | 丙二醇 | 0 | 0.1372 |
|  | 异辛醇 | 0 | 0.1352 |
|  | 异丁醇 | 0 | 0.1066 |
|  | 正丙醇 | 0 | 0.1066 |
|  | 异丙醇 | 0 | 0.1066 |
|  | 二乙二醇 | 0 | 0.1203 |
| 废气（有组织） | 非甲烷总烃 | 0.96 | 0.96 |
| 废气（无组织） | 非甲烷总烃 | 31.7738 | 45.469 |
|  | NH3 | 0.3 | 0.3 |
|  | 甲醇 | 0 | 1.52 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 1.002 |
|  | 甲苯 | 0 | 0.949 |
|  | 乙二醇 | 0 | 0.942 |
|  | 二甲苯 | 0 | 1.516 |
|  | 异辛醇 | 0 | 0.088 |
|  | 正丁醇 | 0 | 0.077 |
|  | 异丁醇 | 0 | 0.076 |
|  | 正丙醇 | 0 | 0.073 |
|  | 异丙醇 | 0 | 0.099 |
|  | 丙二醇 | 0 | 0.942 |
|  | 二乙二醇 | 0 | 0.079 |

## 3.6现有项目风险防范措施与应急预案情况

东华能源股份有限公司内已经建有的风险防范措施见表3.6-1。现有应急资源及装备情况见表3.6-2。总体来讲东华能源股份有限公司现有项目风险防范措施能覆盖现有厂区，能有效预防风险事故。

表3.6-1  公司已有的风险防范措施

| 序号 | 项目 | 规模 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水系统 | - | 已建 | 项目雨污水分流，分别建有相对独立的收集排放系统；雨、污水排放口已设置可控阀门 |
| 2 | 事故应急池 | 1000m3 | 已建 | 收集事故废水以及消防尾水，防止事故状态下废水直接排放 |
| 3 | 围堰 | - | 已建 | 现有项目储罐区均按要求设有围堰 |
| 4 | 在线监测 | - | 已建 | 在废水排口安装了流量计、COD在线监测装置，以上在线监测装置均与张家港市环境保护局联网 |
| 5 | 卫生防护设施 | - | / | 均按规定配备 |
| 6 | 应急预案 | - | 已经制定 | 已经制定，并定期演练 |
| 7 | 危险品管理 | - | 已经制定 | 已经制定，现场消防器材、防毒器材完好，有危险品警示标志 |

表3.6-2  公司现有的急救设施

| 20000 吨码头值班室应急器材室清单 |
| --- |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 联系电话 | 检查周期 |
| 1 | 救生衣 | 10件 | 0512-58728085 | 每月一次 |
| 2 | 空气呼吸器 | 1套 |  |  |
| 3 | 急救医药箱 | 1个 |  |  |
| 4 | 防毒全面罩 | 3个 |  |  |
| 5 | 防溅面屏 | 3个 |  |  |
| 6 | 吸油毡 | 200公斤 |  |  |
| 7 | 阻燃性消防服 | 1套 |  |  |
| 8 | 消防头盔 | 1顶 |  |  |
| 9 | 消防靴 | 1双 |  |  |
| 10 | 安全绳（20米） | 1根 |  |  |
| 11 | 轻型防化服 | 3套 |  |  |
| 12 | 防化靴 | 3双 |  |  |
| 13 | 消防水带 | 3根 |  |  |
| 14 | 堵漏木塞 | 30个 |  |  |
| 54000 吨码头值班室应急器材室清单 |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 联系电话 | 检查周期 |
| 1 | 救生衣 | 10件 | 0512-58728085 | 每月一次 |
| 2 | 空气呼吸器 | 1套 |  |  |
| 3 | 急救医药箱 | 1个 |  |  |
| 4 | 防毒全面罩 | 3个 |  |  |
| 5 | 防溅面屏 | 3个 |  |  |
| 6 | 吸油毡 | 200公斤 |  |  |
| 7 | 阻燃性消防服 | 1套 |  |  |
| 8 | 消防头盔 | 1顶 |  |  |
| 9 | 消防靴 | 1双 |  |  |
| 10 | 安全绳（20米） | 1根 |  |  |
| 11 | 轻型防化服 | 3套 |  |  |
| 12 | 防化靴 | 3双 |  |  |
| 13 | 消防水带 | 3根 |  |  |
| 14 | 堵漏木塞 | 30个 |  |  |
| 装车站值班室应急器材室清单 |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 联系电话 | 检查周期 |
| 1 | 正压式呼吸器BD2100 | 2套 | 0512-58728099 | 每月一次 |
| 2 | 正压式空气呼吸器瓶6.8L | 2个 |  |  |
| 3 | 消防服 | 2套 |  |  |
| 4 | 消防靴 | 2双 |  |  |
| 5 | 消防头盔 | 2个 |  |  |
| 6 | 急救箱 | 1个 |  |  |
| 7 | 担架 | 1个 |  |  |
| 8 | 防爆工具 | 1套 |  |  |
| 9 | 开花水枪 | 2个 |  |  |
| 10 | 水带 | 3根 |  |  |
| 中控值班室应急器材室清单 |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 联系电话 | 检查周期 |
| 1 | 呼吸气瓶 | 4只 | 0512-58721657 | 每月一次 |
| 2 | SCBA呼吸器 | 2套 |  |  |
| 3 | 急救医药箱 | 1个 |  |  |
| 4 | 防毒面罩 | 10个 |  |  |
| 5 | 担架 | 1只 |  |  |
| 6 | 消防头盔 | 6顶 |  |  |
| 7 | 阻燃性消防服 | 6套 |  |  |
| 8 | 轻型防化服 | 2套 |  |  |
| 9 | 备用滤盒 | 10付 |  |  |
| 10 | 堵漏木塞 | 2套 |  |  |
| 11 | 防火隔热服 | 2套 |  |  |
| 12 | 半面罩 | 5只 |  |  |

东华能源股份有限公司现有项目已构成重大危险源，环境风险等级判定为重大环境风险。东华能源股份有限公司现已经按《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）—企业事业单位版》的要求有较完善的风险防范措施，且编制了较详细的事故应急预案，已于2019年在张家港市环保局备案，备案文号320582-2019-067-H。具体摘录如下：

### 3.6.1风险防范措施

3.6.1.1突发环境事件应急措施

一、一般事件应急处置措施

（1）危险化学品泄漏在防护提内，流入地沟后采取回收处理，储槽内尽可能采取倒槽的措施。

（2）危险化学品泄漏后燃烧的，采取黄沙、泡沫灭火，收集黄沙、泡沫水处理。

（3）危险化学品汽车装车、卸车时发生泄漏，及时把物料抽出，对已泄漏的采用黄沙包封堵，防止流入下水道。

（4）危险化学品运输船只发生泄漏的，采取一切办法堵漏，同时回抽到其它船只，危险化学品流入河道的：

① 迅速用围油栏围拦堵截，控制泄漏源；

② 投放吸油棉或吸液棉吸附物料；

③联系报告海事部门协助处置，控制泄漏污染随水流扩散污染长江；

④联系报告港口管理部门协助处置；

⑤联系报告环保部门协助处置；

⑥ 联系水域附近公司单位，通报情况、告知作好应对准备。

（5）危险化学品大量泄漏，立即关闭公司界区雨水总阀和公司区域内雨水阀门，泄漏物通过各种办法（黄沙、吸油毡等）收集处理并通过地下管网流入事故应急池。

（6）公司储运的所有危险化学品在常温常压下按液体形态储存。同时，储罐内储存的危险化学品的联合国编号和名称均在现场标识出来，危险化学品安全技术说明书（MSDS）保存在公司安全部门。各储罐的主切断阀均毗邻储罐安装，阀既可以远程控制，又可以现场马达控制。

（7）公司所有储罐布置符合GB50160-92的相关要求，并设置了防火堤和隔堤。同时，公司结合多年的安全管理经验，制定了一整套具有针对性、可操作性强的安全生产制度，对危险化学品贮运及其安全生产起到了极为重要的作用。

（8）运输过程中如发生环境突发事件，应在第一时间在当地报警，同时要告知所装物品性质、救援措施和应急方案，以便及时处理。

二、较大事故应急处置措施

发生较大事故时，现场人员须按照程序立即上报，总指挥或委派人员立即派通讯报警组通过应急广播通知全体员工，并与各救援小组组长联系，确保救援小组在最快时间内到达事故现场，并按照职责分工进行抢险救援，无关人员不得进入事故现场。

（1）储罐区物料泄漏应急处置

①根据工艺参数确定管道等级，选用优质阀门。在储罐上设置压力释放阀、紧急切断阀等，严防介质泄漏事故。当输送管道发生事故和非正常工况时，关闭两端阀门，即不会有泄露气排放到大气中，将废气排放到火炬燃烧。

②发生液料冒顶或从泡沫管冒出等重大溢料事故，应立即关闭防护堤污水、雨水阀门，控制物料不流出堤外。如防护堤内积液较多，应采用防爆移动泵将液料输送至容器。溢料吸出后，用大量水冲洗泄漏区域，然后打开污水阀门，将冲洗水分批送入事故应急池内进行处理。

③罐体因为裂缝而发生泄漏时，若是在储罐出料过程中静止状态下发生的，要迅速落实容器出料，使该罐液料低于泄漏点。

（2）船舶泄漏应急处置

（1）停止作业，关闭有关机泵、阀门，拆除输料管；

（2）按报告程序报告；

（3）控制现场一切火源，切断泄漏区域电源，派员监测泄漏气体浓度；

（4）划定警戒区域，疏散无关车辆、人员，控制无关人员进入现场；

（5）协助船舶方控制泄漏和人员救护；

（6）报告环保部门，协助船舶方通知船舶服务公司请求协助布设围油栏，控制扩散；

（7）油性液体流入水域时，按政府有关部门要求协助布放围油栏、吸油棉，协助控制污染物；

（8）报告政府部门（海事局、港口局、安监局等）作出应对措施；

（9）准备消防设施器材，作好火灾扑救准备；

（10）泄漏挥发性易燃、有毒气体浓度大时，实施喷雾稀释挥发气体；

（11）现场人员必须配戴相应的呼吸防护器具，遇泄漏量较大时，一时难以控制时，及时撤离现场人员。

（12）泄漏物料进入河道：

①通知下游停止取水；

②迅速用围油栏围拦堵截，控制泄漏源；

③投放吸油棉或吸液棉吸附物料；

④根据泄漏物料的化学特性，投加消减剂消除对水环境的影响；如果发生沉淀，需要在物料泄漏得到控制后，将底泥挖取，消除对环境的影响。

（3）管线、阀门、法兰泄漏应急处置

①立即停止作业；

②按报告程序报告；

③关闭有关阀门、机泵，控制泄漏源；

④盛接、围堵泄漏物料；

⑤使用堵漏设备、器材封堵泄漏点；

⑥泄漏控制后，冲洗清理现场；

⑦准备消防设施、器材，作好灭火准备，视情喷雾稀释挥发气体。冲洗水通过应急沟收集送至应急池，送至胜科水务处理。

（4）车辆泄漏应急处置（注：厂区外）

①按报告程序报告；

②向公安消防、环保部门和地方政府报告；

③条件许可情况下，协助救援受伤被困人员；

④协助维持现场交通秩序；

⑤按政府有关部门要求，协助进行堵漏处置；

⑥根据泄漏物料的特性，投加化学药剂进行消减，消除对环境的影响，然后将该处受污染的土壤挖出，移走，送至有资质的单位进行处理。

（5）泄漏处置时注意事项

对各类化学品泄漏的应急处置，应注意根据其化学危险特性，采取不同的处置措施。

（1）现场应划定警戒区域，派员警戒阻止无关车辆、人员进入现场；

（2）使用防爆抢险、回收设备、器具，进入现场人员需穿着防静电防护服、鞋，释放人体静电；

（3）切断泄漏气体源及场所内电源，控制一切火源，现场禁止使用非防爆通讯器材；

（4）现场人员必须配戴相应有效的呼吸防护器具；

（5）现场浓度较大时，视情用喷雾水稀释；

（6）有影响邻近公司时，及时通知，要求采取相应措施；

（7）需要时，向邻近公司请求设备、器材和技术支援；

（8）必要时，向政府有关部门报告并请求增援；

（9）现场清理泄漏物料时：

①将冲洗的污水排入污水处理系统进行处理；危险固体废弃物交由有资质的单位进行处理；

②清理时可咨询有关专家，以决定安全和最佳方法，必要时由具备资质的清洗机构清洗。

（10）污染水域时，及时与水利、港口、海事、安监等部门联系暂停有关水闸放水，防止污染水域扩大蔓延。

三、火灾事故应急处置措施

（1）各作业岗位停止作业，关闭相关的机泵、电源、相临贯通的储罐或管道工艺阀门，转移现场可燃或易燃物品；

（2）就近人员立即抢救或搜寻可能的受伤、被困人员；

（3）发现者向调度和班长报告，调度接报后立即向公安消防队报警，并向公司应急指挥报告；

（4） 现场人员立即开启着火罐手动泡沫发生器阀与事故罐及周边下风向临近罐手动喷淋阀（注：如储罐爆炸时，事故罐喷淋阀视情关闭）；

（5）现场操作班立即启动冷却水泵和泡沫供水泵，启动操作泡沫系统相应电动阀门和喷淋系统阀门，对储罐实施泡沫灭火和喷淋冷却；

（6）防火堤内如遇有流淌火时，视情组织人员就近在泡沫消火栓处敷设1-2 支泡沫枪喷射泡沫扑救；

（7）检查事故罐区污、雨排水阀，确认处于关闭状态（视堤内污水与消防水情况及时开启污水阀排至污水池）；

（8）检查封堵防火堤的泄漏孔洞，用砂土封堵，防止污水与受污染消防水外溢；

（9）如着火罐泡沫产生器和喷淋被损坏时：

① 组织敷设水枪对着火罐射水冷却（冷却力量：储罐的每周长10米配一支水枪），等待消防队增援；

② 视情组织架设1-3 台移动泡沫，连接泡沫消火栓向着火罐喷射泡沫灭火。

（10）遇有物料泄漏时，视不同物料性质，及时组织人员用及时组织人员用吸液棉、沙土围堵或引至安全场所和容器；

（11）公安消防队到场后，由消防指挥员指挥火灾扑救，公司抢险人员协同扑救；

（12）遇着火罐离临近周边公司较近，有可能影响周边公司时及时通报周边公司，告知作好相应的防范准备；

（13）遇火势无法控制，着火罐有迹象发生爆炸或危及临近罐爆炸时，及时疏散撤离现场所有人员。

1、码头火灾、爆炸应急处置

（1）停止作业，通知船方停泵，关闭接卸口阀门，拆卸接卸口；

（2）就近人员立即抢救或搜寻可能的受伤、被困人员；

（3）发现者向调度和班长报告，调度接报后立即向公安消防队报警和海事部门报告，同时向公司应急指挥报告，通知班组人员启动消防水泵，通知各码头通过单位；

（4）如着火面积较小，就地使用灭火器材灭火，转移附近所有可燃、易燃物品，视情对周边设备设施射水冷却；

（5）火势较大时操作启动泡沫灭火系统，用消防炮喷射泡沫灭火（小码头铺设水带，用泡沫枪抽吸桶装泡沫液灭火），开启水幕喷淋，视情组织人员对受火势威胁的工艺设备、管线喷水冷却；

（6）组织疏散、撤离码头无关人员、车辆（如火势较大威胁人员时，撤离所有人员）；

（7）通知接卸船舶离开码头，视情况通知其他泊船立即离开码头；

（8）视情加强江堤保安人员，维持进出口秩序，保持码头引桥的畅通，阻止无关车辆人员出入；

（9）船舶起火时：

①立即停泵、停止接卸，关闭切断输油管线阀门，尽可能拆除接卸软管；

②报告海事部门，通知船舶服务公司增援；

③立即开启水幕喷淋，协助救援船舶人员；

④启动（用）泡沫灭火设施、器材，协助船方灭火；

⑤组织库区人员增援与运送消防应急器材；

⑥视情通知船舶离开码头，必要时砍断缆索。

⑦密切关注船舶火势，遇有燃爆迹象时立即通知现场人员车辆撤离。

2、装卸台火灾应急处置

（1）现场人员停止作业，关闭相关的机泵、阀门与相关电源；

（2） 发现者向调度和班长报告，调度接报后立即向公安消防队报警，同时向公司应急指挥报告，通知相关人员启动消防水泵；

（3）现场人员接通知立即启动消防泵供水；

（4）遇有受伤、被困人员，及时组织搜救、抢救伤员；

（5）组织货运车辆、人员立即疏散撤离至库区外；

（6）火势较小时，就地使用灭火器材扑救，组织人员就近取用运送灭火器材协同扑救；

（7）火势威胁工艺设备、管线和建筑物时，组织人员敷设水带枪实施冷却，派员就近操作启动泡沫灭火系统，敷设水带、泡沫枪用泡沫灭火；

（8）移走附近所有可燃、易燃物品，保持现场消防救援通道畅通；

（9）检查关闭雨排水阀，打开排污阀；遇有泄漏物流淌于防火堤外时，用砂土围堵；

（10）有流淌火时，及时扑救，控制流淌火；

（11）槽罐车装卸人孔起火时：

①组织力量加强对罐体和设备进行冷却（燃烧物为油性物品时注意不得将水射入槽罐内）；

②火灾初期视情设法将灌装孔盖盖合，阻止燃烧，或快速集中就近周边推车干粉灭火器扑救；

③火势较大时，随即组织人员就近操作启动泡沫灭火系统，敷设水带、泡沫枪，喷射泡沫扑救；

④如无把握扑灭时，组织力量对槽罐和周边设备及建筑物冷却待援；

⑤遇槽罐可能爆炸时及时组织现场人员疏散、撤离现场。

3、火灾处置注意事项

（1）灭火抢险时应视现场情况和人员力量、设施，按有利于灭火和控制火势蔓延的原则，灵活实施具体灭火抢险措施；

（2）抢险人员应注意作好自身防护，需要时佩戴呼吸防护器具；

（3）接近火场的抢险人员应穿着防火隔热服，注意用喷雾水进行掩护；

（4）在无把握扑救时注意加强对设备和建筑物的冷却，控制火势等待增援；

（5）在有可能发生对人身重大伤害时，及时撤离现场人员；

（6）公安消防队到场后及时提供燃烧物质特性、储量、工艺设备等火场情况，服从消防部门的指挥。其中，灌装区火灾处置应急处置措施：

①火灾初起时，现场操作人员迅速切断事故车辆灌装作业相应的泵和管线阀门，用石棉布覆盖火苗（槽车罐口起火时可用顶盖覆盖），并用现场的手提式或推车式干粉、泡沫灭火器（或黄沙）等扑救火灾。

②其它作业人员停止所有灌装作业,关闭相应的泵和阀门。

③抢救小组用水枪对事故车辆、邻近车辆、栈台设施等冷却保护，注意不可将水冲射入槽罐或桶内。如无效，立即用泡沫灭火器及泡沫炮喷射泡沫覆盖灭火。

④监护小组按预定疏散路线引导其他非事故车辆离开栈台到安全地点，用隔离带设置事故警戒隔离区。

⑤抢险小组迅速转移可移动易燃物资，并根据地形地势，采用沙土、黄沙等筑堤围堵，防止火势扩散。

储罐区火灾处置应急处置措施：

①火灾初起时，现场人员关闭事故设施相应的阀门，并确认邻近（罐组内）的雨污阀处于关闭状态（雨污管道起火时，用砂土、水泥等堵住事故下水道两头）。用石棉布、黄沙等覆盖火苗，并就近使用现场手提或推车式干粉、泡沫灭火器（或黄沙）进行灭火。

②其它人员停止所有装卸作业。

③就近从消防器材箱内取水带、水枪连接消火栓对事故设施和邻近设施进行冷却保护（下风方向设施重点保护）。

④抢险小组员工取水带、移动式泡沫枪连接泡沫栓对着火点进行灭火，必要时启动泡沫系统。

⑤抢险小组开启事故储罐和邻近储罐的喷淋系统，对储罐进行冷却保护。如储罐起火时开启事故储罐泡沫系统阀门。

⑥如可行，关闭邻近储罐、管线阀门。

⑦抢险小组迅速转移可移动易燃物资，并根据地形地势，采用沙土、黄沙等筑堤围堵，防止火势扩散。

⑧当配电房着火时首先要关闭电源，采用二氧化碳灭火器，对准火焰根部平行喷射，当电器设备着火并引燃周围可燃物时，必须先切断电源用干粉灭火剂尽快扑救；但当情况危急时也可先有效使用二氧化碳灭火器扑火。

4、事件现场人员清点、撤离的方式及安置地点

（1）疏散的命令必须通过警报或通报系统迅速传达。

（2）必须听从指挥官下达的命令，往泄漏源上风方向疏散。

（3）疏散后集合场所，由指挥官视情况决定。

（4）疏散时除考虑公司员工外，还必须考虑访客、承包商及邻近居民。

（5）确定厂内疏散路线，集合地点视情况由指挥官决定。

（6）人员清点，由保安队提供人数，其他各部门负责人提供人员去向，安全部进行汇总交由总指挥进行人数清点核对。

（7）疏散区域根据初期隔离和保护行动距离图进行疏散，从离泄漏源最近开始，然后从下风处逐渐推广。

5、安全保护措施

（1）呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压空气呼吸器。

（2）眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

（3）身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

（4）手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

（5）其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

6、危险区的隔离

（1）在发生紧急事故时，要按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。在公司主管部门未到达和接管前，将由发生事故现场主管在本装置主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。

（2）事故现场隔离方法危险区边界设置警戒线，专人进行负责。

（3）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法：实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

（4）现场人员的撤离在发生重大火灾爆炸、严重的有毒物质泄露，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

7、应急人员进入撤离现场的条件

应急救援的人员疏散与安置，应使所有公众熟悉报警系统、集合点、逃生线路、避难所及总体疏散程序，准确地估计事故影响范围、人员影响区域以便组织疏散、撤离，积极搜寻、营救受伤及受困、失踪人员，建立现场毒物泄漏时人员的避难所；疏散区域、距离、路线、运输工具及回迁程序，临时生活的保障等。

公司根据实际情况，制定了化学品泄漏时的紧急疏散程序，如下：

（1）集合地点（结合事故时风向调整）：工厂紧急疏散后的紧急集合地点设置在公司办公楼前面的空地上。

（2）疏散路线：办公楼人员从就近的紧急出口撤离至指定紧急集合地点；

（3）人数清点：人员撤离至指定的紧急集合地点后，由指定的人员在集合地点进行人数的清点，然后将清点的人数报告安全部负责人员，如有人员缺少，及时组织业余消防队员进行搜救工作。并将情况上报公司总经理。在解除警报前，所有人员千万不要离开集合地点，以免为了寻找某人产生不必要的危险。所有部门按部门为单位列队集合，便于清点。

（4）警报解除：总经理根据事故现场的处理和发展情况，并征得“事故应急救援指挥领导小组” 相关人员的意见后，在保证人员安全的情况下宣布解除警报，疏散员工回到各自工作岗位恢复工作。

8、应急救援的调度和保障供应措施

应急救援队伍由应急小组组长统一调度和指挥，突发环境事故时，由应急小组组长下达救援命令，并负责带领应急小组展开应急救援行动。应急救援物资由各物资保管人负责分发给各应急小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。

3.6.1.2、大气污染事件保护目标的应急措施

1、确定污染物扩散模式

大气污染事件首先应当确定污染物的性质、排放量、严重程度、可控能力、影响范围、风速风向以及大气稳定度。选用针对污染物的合适预测模型，如《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的多烟团模式、分段烟羽模式及重气体模式等，分析对可能受影响区域的影响程度。

2、污染防治措施

厂内危险化学品储量不同，分布在各储罐。对于泄露量小，容易收集或容易及时处理，能够迅速把污染控制切断在源头处的，将冲洗稀释水或者吸附后的吸附剂收集，交由胜科水务集中处理；对于泄露量小，但无法及时收集或处理，应及时联系其他公司配合处理，冲洗水或吸附剂交由胜科水务集中处理；对于危险物泄露量大，不易控制，模型预测可能会超标的，应当一方面处理泄露的污染物，另一方面通知厂应急小组，由应急小组指挥应急监测小组对环境保护目标进行监测，监测计划详见下一章。若监测结果超标，再根据污染物类型确定防护措施和方法；对于泄露量大，毒性严重，根据模型预测严重超标的污染物，一方面由应急领导小组指挥各救援小队救险，另一方面通知上级相关部门，指挥受保护的村舍和社区做好防范措施，同时通知应急监测小组对目标区域进行监测；若泄露或火灾爆炸事故十分严重，威胁到受保护区域人的生命安全，应当由应急监测小组组长立即通知园区有关部门，根据事态的严重程度安排该区域的人员疏散，同时划定隔离区。具体应急措施如下：

（1）现场应划定警戒区域，派员警戒阻止无关车辆、人员进入现场；

（2）使用防爆抢险、回收设备、器具，进入现场人员需穿着防静电防护服、鞋，释放人体静电；

（3）切断泄漏气体波及场所内电源，控制一切火源，现场禁止使用非防爆通讯器材；

（4）现场人员必须配戴相应有效的呼吸防护器具；

（5）现场浓度较大时，视情用喷雾水稀释，降低蒸发；

（6）一旦公司储罐发生火灾，导致化学物料燃烧，应首先明确燃烧的化学物质的种类和性质，疏散周围居民，针对燃烧的化学物料采用水或者泡沫灭火，降低燃烧过程中产生的次生污染物；

（7）有影响邻近公司时，及时通知，要求采取相应措施；

（8）需要时，向邻近公司请求设备、器材和技术支援；

（9）必要时，向政府有关部门报告并请求增援。

3、基本防护措施

（1）呼吸防护：在确认发生毒气泄漏或袭击后，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻。手头如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿。最好能及时戴上防毒面具、防毒口罩。

（2）皮肤防护：尽可能戴上手套，穿上雨衣、雨鞋等，或用床单、衣物遮住裸露的皮肤。如已备有防化服等防护装备，要及时穿戴。

（3）眼睛防护： 尽可能戴上各种防毒眼镜、防护镜或游泳用的护目镜等。

（4）洗消：到达安全地点后，要及时脱去被污染的衣服，用流动的水冲洗身体，特别是曾经裸露的部分。

（5）救治：迅速拨打120，将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

（6）食品检测： 污染区及周边地区的食品和水源不可随便动用，须经检测无害后方可食用。

4、受影响区域人群疏散方式

当环境事故发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

（1）保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用

（2）明确疏散计划，由应急领导小组发出疏散命令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

（3）疏散小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。

（4）积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

（5）事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

（6）正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

（7）口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

（8）广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

（9）事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（10）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（11）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

5、交通疏导

（1）发生严重环境事故时，应急领导小组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

（2）设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场；

（3）配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

（4）引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

3.6.1.3、水污染事件保护目标的应急措施

由于本公司设有1个应急事故池，总计1000m3，一旦有储罐泄漏，污水将纳入事故池。并对泄漏物回收处理。因此本公司的泄漏物不直接排入环境，不会对长江产生事故影响。如果泄露量较大，则立即关闭雨水闸门，避免冲洗水进入市政雨水管网。如果储罐泄漏时，可进行如下处置：

（1）停止作业，关闭有关机泵、阀门；

（2）按报告程序报告；

（3）控制一切火源，在变电所切断泄漏区域电源；

（4）派员监测泄漏气体浓度；划定警戒区域，疏散无关车辆、人员，控制无关人员进入现场；

（5）准备消防器材、设备，作好扑救准备；

（6）检查污、雨排水阀，确认处于关闭状态；

（7）组织人员盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏或倒罐；

（8）检查封堵防火堤孔洞，防止外流；

（9）泄漏控制后，冲洗清理现场。

（10）如物料流入河内时：

① 通知水利、海事、港口、安监等，控制泄漏污染随水流扩散；

② 联系报告环保部门协助处置；

③ 联系水域附近公司单位，通报情况、告知作好应对准备；

④ 迅速用围油栏围拦堵截，控制泄漏源；

⑤ 投放吸油棉或吸液棉吸附物料；

⑥ 根据泄漏物料的化学特性，投加消减剂消除对水环境的影响；如果发生沉淀，需要在物料泄漏得到控制后，将底泥挖取，消除对环境的影响。

（11）事故区隔离

① 根据应急救援处理原则初步应紧急封锁隔离泄漏或火场四周150米范围。

② 由近而远逐一疏散四周800米内的居民。

3.6.1.4、码头事故的应急措施

1、溢油事件处理

（1）一旦出现溢油事故，应对开敞水域进行包围式敷设法，将码头及船舶包围起来，由港作拖轮进行布设围油栏和吸油拖栏，并用锚及浮筒固定，由工作船进行溢油回收。工作船上配置吸油机和轻便储油罐，将收得的溢油回收使用或处理。投放吸油毡收集浓度较小的残油，吸油毡经脱水后可重复使用，报废的吸油毡需焚烧处理。（2）一旦发生溢油事故，船方应与港方及时沟通，及时报告有关主管部门（环保局、海事局、公安消防部门等）。

（3）有关部门接到污染事故报告后，应根据事故性质、污染程度和救助要求，迅速组织评估应急反应等级，并同时组织力量，调用清污设备实施救援，对上下游的水环境保护目标严格实施保护措施。业主应协助有关部门消除污染。

（4）当有油类进入水体后，在第一时间紧急通知上下游工业水厂和下游的水厂饮用水源管理部门，同时要求业主、船方和水厂协作，及时用隔油栏、吸油材等进行控制、防护并进行清理，使事故产生的泄漏量减到最小，从而保证上下游水环境保护目标所受影响的程度为最小。

2、码头着火事故处理

（1）停止作业，通知船方停泵，关闭接卸口阀门，拆卸接卸口；

（2）按报告程序报警，并向海事部门报告；

（3）立即启动消防泵供水；（4）抢救伤员；

（5）如火势较小，就地使用灭火器材灭火，移走附近所有可燃、易燃物品；

（6）火势较大时开启操作泡沫炮灭火，（小码头铺设水带，用泡沫枪抽吸桶装泡沫液灭火）视情对设备、管线喷水冷却；

（7）疏散、撤离码头无关人员、车辆（必要时撤离所有人员）；

（8）视情通知所有靠泊船只立即离开码头；

（9）保持码头引桥的畅通；

（10）船舶起火时：

①立即停止接卸，关闭切断输油管线阀门；

②开启水幕喷淋；

③协助救援船上人员；

④启动（用）灭火设施、器材，协助船方灭火；

⑤通知船舶离开码头，必要时砍断缆索。

3、码头泄漏应急措施

（1）停止作业，关闭有关机泵、阀门；

（2）按报告程序报告；

（3）控制一切火源，切断泄漏区域电源，派员监测泄漏气体浓度；

（4）划定警戒区域，疏散无关车辆、人员；启动消防泵，准备消

防器材、设备；

（5）检查堵塞码头作业平台排水孔；

（6）盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏；

（7）油性液体流入水域时，布放围油栏；

（8）报告环保和海事部门、港务局；

（9）及时通知上、下游水厂，防止事态扩大；

（10）泄漏控制后，冲洗清理现场。

按化学品在水中的状态以及计算扩散模型得到的信息，可选择的水污染控制方法如下:

①可形成气体或蒸气的物质。预计受影响的范围，撤离有危险的人员，监控空气和水中的浓度通过大气或水消散或稀释到安全水平。

②漂浮物质，若为挥发性的，可采用（1）的方法；若为非挥发性的，在接近和处理安全的条件下，可采用围护、回收、吸收、扩散、燃烧等方法处理。对可烧或有毒的化学品还必须采用限制措施相配合。

③能溶解扩散的物质。稀释和扩散是常用方法，并且常通过自然运动和水混合来实现。但对毒性物质，会把毒性危险区域扩大。因此，必须采用限制性措施配合。

4、台风事故处理应急措施

（1）台风/暴雨到达前的准备

①及时了解气象信息；

②检查罐区、码头、栈桥和江堤情况及可能淹水、受灾场所；

③加固室外悬挂（空）的设备、设施和可能的坠落物；

④加强室外电器设备、仪表的防护；

⑤关闭相关储运设备、管线阀门；必要时将管线物料用氮气吹扫入储罐，具体事宜由环安会确定；

⑥收集散装危险物品于桶内，密封桶口；

⑦车辆撤离码头、罐区等危险区域；

⑧检查关闭建筑物的门、窗，易湿贵重的物资和资料远离门（窗）口和通风的场所；

⑨通知靠泊的船舶离开；

⑩检查污水阀，确认处于关闭状态。

3.6.1.5、受伤人员现场救护、救治与医院救治

1、外伤急救处置

（1）一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；

（2）骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗。

2、触电急救处置

（1）迅速使触电者脱离电源；

（2）解救时须注意不使伤者再受坠落摔伤、溺水等伤害；

（3）解救时禁止赤手或用导电体与触电者接触；

（4）当触电者处于休克时，应立即施行心肺复苏术；

（5）立即通知医院派员抢救或将伤者送医院抢救，在护送或抢救过程应继续进行心肺复苏措施。

3、医院救治

（1）个别受伤人员救援时，由所在部门派员接引救护车辆至现场；

（2）门卫保安协助救护车辆的入厂安全措施的落实；

（3）多人受伤、中毒救援时，后勤保障组指挥协调派员接引与接洽，并派员跟随。

### 3.6.2风险应急预案

3.6.2.1事故组织机构

（1）公司事故应急救援组织机构框架如下图。

图3.6-1事故应急救援组织机构框架

（2）各专业组职责

通讯联络组：担负各组之间的联络和对外联系通信任务；负责联系消防部门灭火；必要时，负责联系环保部门控制环境污染；必要时代表指挥部对外发布有关信息。

消防组：负责联系各部门紧急疏散；担负现场治安,指导无关人员疏散；协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作，负责事故现场人员疏散工作；抢救现场伤员，将现场伤员救出危险区域；在消防部门未来之前，组织灭火；防止火势蔓延，扩大损失及环境污染；负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作。

抢险抢修组：担负抢险、抢修工作。

救援保障组：负抢救物资的供应任务；担负物资的运输任务。

医疗救护组：担负抢救受伤、中毒人员；负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

应急监测组：负责环境污染物的监测、分析工作，如不能分析指标，请求质检科协助；负责污染物的处理方案的设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作及事故原因的分析，处置工作的技术问题的解决；应急情况下协助专门的监测机构进行应急监测。

3.6.2.2事故预警

1、预警的条件

在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果时，应及时预警；收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案；发布预警公告须经应急指挥组批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

2、预警的分级

红色一级预警：已发生重大泄漏、火灾事故，造成人员重伤，泄漏已流入周边水域或影响到周边企业事业单位居民等，迅速启动应急预案组织自救并迅速向上级有关部门报告，请求外部救援。

黄色二级预警：已发生泄漏、火灾事故，影响范围厂内可控，企业在短时间内可采取相应的措施，组织自救，未对周边企事业单位居民产生影响。

蓝色三级预警：设备、设施异常运行、有物料泄漏迹象，影响范围车间可控，不会对厂区人员及外界环境造成影响，现场立即采取合理措施解决。

3、预警的方法

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急团队按照相关程序可采取以下行动：

①立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警信息。

一级预警：现场人员报告给车间负责人，车间负责人向部门负责人报告，部门负责人核实情况后立即报告公司应急指挥部，指挥部立即进入应急状态，组织启动预案，转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员；封闭、隔离或者限使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。根据现场情况决定是否需通知相关机构协助应急救援。

二级预警：现场人员报告给车间负责人，车间负责人向部门负责人报告，部门负责人向公司应急指挥部上报事故情况，指挥部宣布启动预案，组织事故处理救援。

三级预警：现场人员报告车间负责人，负责人通知公司应急指挥部，部门负责人视现场情况组织现场处置，指挥部视情况协调各部门进行现场处置，落实巡查、监控措施，如隐患未消除，应通知相关应急部分、人员作好应急准备。

3.6.2.3报警、通讯联络方式

1、24小时有效的报警装置

目前通讯采用电话、手机、对讲机等方式，各岗位、部门均已安装，覆盖面较广。本地区的消防队与电话报警组成一个完整的通讯网络，可供内网、外网和通讯联络需要。

2、24小时通讯联络方式

报警通知方式：事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性危险化学品泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。报警内容应包括：事故时间、地点及单位；化学品名称和泄漏量；事故性质（外溢、爆炸、火灾）；危险程度及有无人员伤亡；报警人姓名及联系电话。

交通保障、管制：根据事故情况，建立警戒区域，危险区边界警戒线为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，警戒区一般设定以事故源为中心，半径由具体泄漏物和泄漏量而定。并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。同时注意以下几点：

（1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

（2）除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区。

（3）泄漏的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

3、24小时有效的内部、外部通讯联络手段

本公司应急救援人员之间采用外部电话（包括手机、小灵通等无绳电话）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24 小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48 小时内向应急救援办公室报告。应急救援办公室必须在24 小时内向各成员和部门发布变更通知。

内部（中控室）：0512-58721657；

外部：

（1）火警电话：119  保税区消防特勤中队：58321801；

（2）医疗救护电话：120 广和中西医结合医院：0512－56009762；

（3）张家港市疾病预防控制中心：0512-58133122；

（4）张家港市应急管理局：0512-56323100；

（5）张家港保税区安全环保局：0512-58323803；

（6）张家港市环境保护局：0512-12369；

（7）江苏省化学品登记中心化学事故应急咨询电话：025-85477110。

3.6.2.4信息报告与通报

事故信息发布的部门的信息发布原则：事故信息应由事故现场指挥部及时准确向有关政府部门通报事故信息。

3.6.2.5应急监测

1、公司应急监测能力

公司不具备应急监测的能力，大气环境、地表水环境采样和监测均需要委托第三方（有资质单位）进行监测。

2、内部、外部应急监测分工

公司应急监测组配合第三方（有资质单位）应急监测人员环境监测布点，采样，现场测试等工作。

3.6.2.6应急终止

（1）应急终止的条件

事故现场得到控制，事件条件已经消除，污染源的泄漏与释放已降至规定限制内，且事件所造成的危害已被消除，无继发可能，事故险情发生后随之产生的环境影响和职业健康安全风险已得到有效控制，事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（2）应急终止的程序

由当地政府应急机构指挥的应急处置活动，由政府应急机构根据应急处置工作进展情况做出终止决定。本企业应急机构指挥的应急处置活动，由本企业根据应急处置工作进展情况做出终止决定。

（3）事故总结和应急能力评估

事故调查处理由公司成立事故事件调查小组执行。公司环境安全组织相关相关部门人员对应急能力进行评估。

3.6.2.7应急培训和演练

依据对本企业单位员工、周边工厂企业、人员情况的分析结果，明确培训如下内容：本公司事故应急救援和突发环境事故处理的人员培训分二个层次开展。

1、车间班组级

车间班组级是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事故及早发现、及时上报的关键，一般危险化学品事故在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事故急救处理培训非常重要。每季开展一次，培训内容：

（1）针对各岗位可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

（2）针对各岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对各岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化；

（4）针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法，例正压自给式呼吸器、防毒面具等；

（5）针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法；

（6）掌握车间存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

（7）事故情况下减缓环境污染措施的相关内容。

2、公司级

各部门日常工作把应急救援中各自应承担的职责纳入工作考核内容，定期检查改进。每年进行一次。培训内容：

（1）学习班组级、分厂级的所有内容；

（2）熟悉公司级应急救援预案，事故单位如何进行详细报警，安环部如何接事故警报；

（3）如何启动公司级应急救援预案程序；

（4）各单位依据应急救援的职责和分工开展工作，掌握在事故情况下控制、减少环境污染的应急措施；

（5）组织应急物资的调运；

（6）申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等；

（7）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法。

（8）本企业的应急救援的方案与保税区应急预案的对接和联动。

由环境安全科负责组织每年开展1次公司范围内的事故应急救援演练并做记录。演练后对演练情况和公司应急救援预案进行评审，如发现预案有不合适的地方及时进行修订完善。演练后应及时对应急设备、设施、器材进行添置、更换、维护保养，保持充足、完好、有效。

### 3.6.3现有应急预案修订发布

本项目建设完成后，企业应根据相关文件要求对现有应急预案进行更新备案，应急预案在编制过程中应结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941）等文件，并根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求进行应急预案的修订。

根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）文件要求：1、应急组织机构人员应覆盖各相关部门，能力不足时可聘请外部专家或者第三方机构；2、明确对环境风险源监控的方式、方法以及采取的预防措施；3、制定不同突发环境事件情景下的环境应急监测方案，若企业自身监测能力不足，应依托外部有资质的监测单位并签订环境应急监测协议；4、明确环境应急预案培训、演练、评估修订等要求等。

# 3.7现有项目VOCs“一厂一策”提标改造情况

根据《关于在全省化工园（集中）区开展泄漏检测与修复（LDAR）工作的通知》（苏环办[2016]96号）及《苏州市石油炼制、石油化工和合成树脂行业挥发性有机物“一厂一策”提标改造方案编制指南（试行）》（苏环控字[2016]30号）、《苏州市石油炼制、石油化工、合成树脂企业挥发性有机物提标改造工作方案》（苏环控字[2016]11号）等文件要求，东华能源股份有限公司现有项目已于2017年完成“一厂一策”提标改造工作，检测报告显示，VOCs排放能够符合新标准的要求。

东华能源经营的LPG为（丙烷、丁烷、液化石油气）易燃、易爆物质，输气管道及其组件涉及到泵、阀门、法兰等，因此需开展LDAR工作，并为使得泄漏检测与修复工作标准化、常态化，企业应建立相应的管理制度，制度中明确：①企业年度检测频率；②泄漏修复时间；③报告管理方式（电子存档或者平台化管理）；④LDAR工作责任部门、人员等信息。企业应严格按照此管理制度，执行泄漏检测与修复工作。

## 3.8现有项目的环境问题

现有项目环境保护手续齐全，落实了环评报告书及批复文件提出的各项环保措施和风险防范措施要求，污染防治设施建设到位，运转正常，主要污染物达标排放，年排放总量均满足总量控制要求。2009年发生过一次货轮撞击码头事故，之后公司加强管理，未发生过污染事故和环境风险的问题。

东华能源现有“扩建2万m3液化气储罐项目”2007年取得江苏省环境保护厅批复（苏环管[2007]74号），至今未建设，今后也不再建设。2017年底东华能源股份有限公司不再进行化工品储运，46个化工品储罐不再使用，所有储罐、管道均已放空。产生的废水种类和量均发生变化，现有项目回顾已按变化后情况描述；废气量在本次环评中削减。

# 4本次建设项目工程分析

## 4.1建设项目概况

### 4.1.1建设背景

东华能源股份有限公司现有2万吨级液体化工码头及5.4万吨LPG码头各一座，因国家环保要求控制煤炭消费总量、优化能源结构及“煤改气”工作的持续推进，造成燃气量供不应求，为保民生、满足不断增加的市场需求，东华能源停止2万吨级液体化工码头仓储经营业务，缩减甲苯、二甲苯、甲醇等十类液体化工品种，逐步拆除46个液体化工储罐及相关管线等设施，缩减20万立方米储存容量，做大做强烷烃资源综合运营业务，升级氢能源综合利用和新材料研发等产业。

东华能源（张家港）新材料有限公司（原名“张家港扬子江石化有限公司”，于2017年4月14日更名）是东华能源股份有限公司全资子公司。由于东华能源（张家港）新材料有限公司没有码头，现有项目原料的运输均依托东华能源股份有限公司码头。

东华能源（张家港）新材料有限公司“1200kt/a丙烯项目”第一阶段及“40万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）项目”已于2015年5月全面投产，原规划丙烷脱氢装置所产丙烯主要供给下游聚丙烯装置，剩余20万吨/年供应凯凌化工（乙醇、异丙醇）及华昌化工（丁辛醇）工厂。由于各单位检修时间及运行工况均不相同，导致丙烷脱氢装置所产丙烯很难平衡，要么丙烯富于涨库，迫使丙烷脱氢装置降负荷运行，要么丙烯量不够，聚丙烯装置无法按设计负荷运行，很难确保装置稳定而又经济运行。另外，聚丙烯装置也需要乙烯原料，为此需要配套丙烯、乙烯的外输和外购渠道，预计丙烯年吞吐量为15万吨/年，乙烯年吞吐量为1万吨/年。由于东华能源（张家港）新材料有限公司没有码头，乙烯与丙烯的运输需依托东华能源股份有限公司的码头。

本项目拟将原2万吨级液体化工码头吞吐量调整至16万吨/年，5.4万吨LPG码头吞吐总量调整至165万吨/年。该工程建设完成后，码头总吞吐量减少，现有码头靠泊能力、码头前沿水域布置、码头平面布置、水工结构等也不发生变化。

### 4.1.2项目基本情况

项目名称：码头作业品种调整及部分设施技术改造项目

建设单位：东华能源股份有限公司

建设性质：技改

投资总额：3090万元人民币，其中环保投资25万，占总投资的0.81%。

工作制度：本项目投产后，不新增职工，四班两倒制，每班12小时，年生产7920小时、330天。

占地面积：公司占地面积227499m2，其中建筑总面积98799.82m2，本项目位于张家港保税区扬子江化工园东华路668号，东华能源现有厂区内。

时间安排及进度：根据本项目工程内容，建设项目预计施工周期为12个月，预计2021年6月投入运行。

主要建设内容：

（1）作业品种调整：停止2万吨级液体化工品码头的化学品作业，逐步拆除46个液体化工储罐及相关管线等设施，储罐及管线已放空。在2万吨液体化工品码头增加丙烯、乙烯作业品种，增设低温乙烯、常温丙烯的装卸船功能、管线等设备。调整后，2万吨级化工码头年吞吐量调整为16万吨/年，其中丙烯年吞吐量为15万吨/年，乙烯年吞吐量为1万吨/年。

5.4万吨LPG码头停止化学品作业，吞吐量调整至165万吨/年。作业品种仅为LPG（丙烷、丁烷、液化石油气），其中陆域转运LPG80万吨/年。

（2）部分设施技术改造：①在码头平台对应船舶中心处新建1 个装卸区，常温丙烯、低温乙烯装卸设备均采用液压遥控装卸臂，配备快速接头、限位报警装置及紧急脱离装置。

②对码头供电设施作局部改造。

③对码头现有消防设施进行局部改造。

④本工程自动电话系统、有线生产调度电话、无线集群通信系统、工业电视系统等依托码头已有通信系统，本工程新增靠泊辅助设施。

⑤本工程对物料输送控制系统、可燃气体探测系统进行扩容改造。

### 4.1.3项目组成

本项目工程主要建设内容为现有码头作业品种调整及部分设施技术改造。

（1）现有码头作业品种调整

本次作业品种调整及改造工程拟停止2万吨级液体化工品码头的甲醇、异丙醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、丙二醇、二甘醇、异辛醇、乙二醇等十余种化工品种作业，逐步拆除46个液体化工储罐及相关管线等设施，储罐及管线已放空，拆除计划见附件。在2万吨液体化工品码头增加丙烯、乙烯作业品种，增设低温乙烯、常温丙烯的装卸船功能、管线等设备。当东华能源（张家港）新材料有限公司丙烷脱氢装置检修时，需运进丙烯供给聚丙烯装置；如聚丙烯装置检修时，则需外售运出丙烯。同时，聚丙烯装置需要乙烯原料，因此本项目运进的1万吨/年的乙烯供给东华能源（张家港）新材料有限公司，无运出。调整后，2万吨级化工码头年吞吐量调整为16万吨/年，不突破本次立项的吞吐量，其中丙烯年吞吐量为15万吨/年，乙烯年吞吐量为1万吨/年，见表4.1-1。

管道设计范围：由东华能源（张家港）新材料有限公司罐区围墙外的公共管廊至2万吨码头泊位的装卸臂，东华能源（张家港）新材料有限公司内的部分不在本次评价范围内。

5.4万吨LPG码头停止甲醇、异丙醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、丙二醇、二甘醇、异辛醇、乙二醇等十余种化工品种作业，通过增加液化石油气船舶靠泊频次，吞吐量调整至165万吨/年，不突破本次立项的吞吐量。作业品种仅为LPG（丙烷、丁烷、液化石油气），其中陆域转运LPG80万吨/年，具体见表4.1-2。

（2）部分设施技术改造：①在码头平台对应船舶中心处新建1个装卸区，用于布置新增常温丙烯、低温乙烯装卸设备（增加丙烯、乙烯装卸臂各一个）及管道。将码头原装卸区内装卸设备拆除，新建装卸区与管架区之间设置消防通道。常温丙烯、低温乙烯装卸设备均采用液压遥控装卸臂，配备快速接头、限位报警装置及紧急脱离装置。

②本次改建码头用电依托码头已建供电设施，并作局部改造。

③泵房供水能力满足码头消防要求，对码头现有消防设施进行局部改造。

④本工程自动电话系统、有线生产调度电话、无线集群通信系统、工业电视系统等依托码头已有通信系统，本工程新增靠泊辅助设施。

a）靠泊辅助系统

本工程设置靠泊辅助系统，系统采用激光测速技术，可以在能见度差和雨天条件下可有效测定船舶靠泊时的距离、速度、和角度，帮助船舶安全靠岸，指导引航员或船长采取正确的操作，在停泊期间系统还可以监视船舶的漂移状态确保码头结构的安全。所有测速信息均有监控计算机进行连续纪录。

b）作业环境监测系统

作业环境监测系统主要对船舶靠泊及系泊时的能见度、风、浪、流、潮位等状况进行监测，并能在消防控制楼的控制室能实时监测、显示和记录码头前沿波

浪要素和潮位、流向及流速等基本参数和气象参数，打印机可随时打印所需的波高、周期和流速、流向等水文和气象要素，用于指导船舶安全靠泊和安全作业，当环境因素超过允许作业条件时，立即发出警报，船舶应紧急离泊。

⑤本工程对物料输送控制系统、可燃气体探测系统进行扩容改造。

a）物料输送控制系统

本工程利用消控室已有物料输送控制系统远程站，对现有远程站进行扩容和改造。通过改建后远程站对新增管道阀门、紧急切断阀门进行集中控制，对新增压力变送器、温度变送器、质量流量计进行数据采集。

b）可燃气体探测系统

本工程在码头装卸区域及引桥根部设置可燃气体探测器，气体探测器通过电缆将现场可燃气体浓度值信息，传送到消防控制室已有气体探测报警控制器。并将信息传送到物料输送控制系统及陆域库区消防控制室。

表4.1-1  2万吨级液体化工码头作业品种调整后吞吐量（单位：万吨/年）

| 物料名称 | 码头吞吐量 |
| --- | --- |
|  | 进 | 出 | 合计 |
| 1 | 丙烯 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 2 | 乙烯 | 1 | / | 1 |
| 合计 | 8.5 | 7.5 | 16 |

表4.1-2  5.4万吨LPG码头作业品种调整后吞吐量（单位：万吨/年）

| 物料名称 | 码头吞吐量 |
| --- | --- |
|  | 进 | 出 | 合计 |
| 1 | LPG | 丙烷 | 137 | 1 | 138 |
|  |  | 丁烷 | 25 | 1 | 26 |
|  |  | 液化石油气 | / | 1 | 1 |
| 合计 | 162 | 3 | 165 |

调整后2万吨级石化码头和5.4万吨级LPG码头总吞吐量为181万吨/年，共运进LPG162万吨/年，其中82万吨/年丙烷供给东华能源新材料公司一阶段项目。调整后的总吞吐量不突破本次立项的吞吐量。化工品已于2017年已停止运营，其吞吐量调整为LPG、乙烯和丙烯的吞吐量。原环评码头运进、运出量与本次调整后运进、运出量的变化情况见表4.1-3和表4.1-4，本项目调整后详细运进、运出量的变化情况见表4.1-5。

表4.1-3  码头运进量变化情况（单位：万吨/年）

| 名称 | 原环评 | 本次环评 | 增减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LPG | 127 | 162 | +35 | 量由已停止的化工品运进量来调整 |
| 化工品 | 120 | 0 | -120 | 已停止运营 |
| 丙烯 | - | 7.5 | +7.5 | 量由已停止的化工品运进量来调整 |
| 乙烯 | - | 1 | +1 |  |
| 合计 | 247 | 170.5 | -76.5 | - |

表4.1-4  码头运出量变化情况（单位：万吨/年）

| 名称 | 原环评万吨/年 | 本次环评 | 增减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LPG | 31.5 | 3 | -28.5 | - |
| 化工品 | 14.5 | 0 | -14.5 | 已停止运营 |
| 丙烯 | - | 7.5 | +7.5 | 在已停止的化工品运出量中调整 |
| 合计 | 16 | 10.5 | -35.5 | - |

表4.1-5  码头吞吐量变化情况表    单位：万t/a

| 项目名称 | 物料名称 | 现有项目（批复、验收） | 本次技改 | 技改后全厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运进量 | 运出量 | 运进量 | 运出量 | 吞吐量 | 吞吐量变化情况 |
| 2万吨级码头 | 丙烯 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
|  | 乙烯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 甲醇 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 |
|  | 甲苯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
|  | 苯乙烯 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -17 |
|  | 二甲苯 | 二甲苯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
|  |  | 对二甲苯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|  |  | 邻二甲苯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
|  | 乙二醇 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
|  | 异辛醇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 正丁醇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 异丁醇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 正丙醇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 异丙醇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 丙二醇 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
|  | 二乙二醇 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
| 合计 | 63 | 7 | 8.5 | 7.5 | 16 | -54 |
| 5.4万吨级LPG码头 | LPG | 丙烷 | 30 | 0 | 137 | 1 | 138 | 108 |
|  |  | 丁烷 | 15 | 0 | 25 | 1 | 26 | 11 |
|  |  | 液化石油气 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | -0.5 |
|  | 甲醇 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
|  | 乙二醇 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | -8.8 |
|  | 二乙二醇 | 2.25 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | -4 |
|  | 正丙醇 | 1.2 |  | 0 |  |  | -1.2 |
|  | 异丙醇 | 1.2 |  | 0 |  |  | -1.2 |
|  | 正丁醇 | 1.2 |  | 0 |  |  | -1.2 |
|  | 异丁醇 | 1.2 |  | 0 |  |  | -1.2 |
|  | 异辛醇 | 1.2 |  | 0 |  |  | -1.2 |
|  | 丙二醇 | 1.25 |  | 0 |  |  | -1.25 |
|  | 甲苯 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -6.5 |
|  | 二甲苯 | 17.5 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | -20.45 |
|  | 苯乙烯 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -10.5 |
|  | 合计 | 102 | 9 | 162 | 3 | 165 | 54 |

通过本次调整及技术改造后LPG的变化情况如下：

本次调整及技术改造前：LPG中的液化石油气是根据客户需求，由丙烷和丁烷按一定比例混合而成，不涉及单独的工艺。LPG的运进量为127万吨/年（包括东华能源新材料公司一阶段项目的82万吨/年和本公司的45万吨/年），运出量为31.5万吨/年；本次调整及技术改造后：LPG的运进量为162万吨/年，增加了35万吨/年，运出量为3万吨/年，减少了28.5万吨/年。LPG船通过增加频次来增加LPG的运进量，量由已停止的化工品运进量来调整。调整后每年约有80艘船停靠码头，调整前约有320艘（LPG船和化学品船），大大减少了船舶停靠次数。2万吨级石化码头泊位与5.4万吨级LPG泊位为统筹建设，实际上是同一个码头的两个泊位，调整后码头总吞吐量为181万吨/年，小于原来的211万吨/年。因此，码头在吞吐量上的调整是可行的。

丙烯、乙烯管道及配套设施建设

本项目丙烯、乙烯于2万吨液体化工品码头装卸船，分别配套建设丙烯、乙烯双管装卸臂各1台；常温丙烯管线2根（丙烯液相DN250、丙烯气相DN100）；低温乙烯管线3根（2根低温乙烯液相，DN100和DN300各一根；1根预冷线/气相DN100），主要建设情况见表4.1-6。由2万吨码头泊位的装卸臂至东华能源（张家港）新材料有限公司罐区围墙外的公共管廊，LPG管道和储罐依托厂内现有。

表4.1-6  本项目建设主体工程情况表（1）

| 工程名称 | 建设内容 | 年运行时数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 码头工程 | 2万吨石化码头 | 20000DWT泊位1个 | 7920h | 拆除原有装卸臂，新增丙烯双管装卸臂、乙烯双管装卸臂各一台以及管道、流量计、报警器等 |
|  |  | 引桥一座，长49.1米，宽7.5米 |  |  |
|  |  | 液动装卸臂（1套）：6”/4”装卸臂×1 |  |  |
|  | 5.4万吨LPG码头 | 54000DWT泊位1个 | 7920h | 依托现有 |
|  |  | 引桥一座，长41.22米，宽11.5米 |  | 依托现有 |
|  |  | LPG液相管线、LPG气相管线、管廊 |  | 液相：DN400一根，300m DN250一根，300m 气相：DN100一根，500m 依托现有 |
|  |  | 液动装卸臂（3套）：其中8”/4”装卸臂×2，6”/4”装卸臂×1 |  | 依托现有 |
| 储运工程 | 液化石油气储运项目 | 液化石油气储罐31000m3×2 | 7920h | 依托现有 |
|  |  | 液化石油气球罐1000m3×2 |  |  |
|  |  | 八位装车槽6×8m |  | 液化气装车，依托现有 |
|  | 库区装车站改造项目 | LPG装车区 | 7920h | 4个车位，每个车位长6m，宽6m | 依托现有 |
|  |  | 丙烯装车线 |  | DN200一根，900m |  |
|  |  | 丙烯液相回流线 |  | DN100一根，900m |  |
|  |  | 丙烯气相返回线 |  | DN100一根，900m |  |
|  |  | 吹扫氮气线 |  | DN50一根，300m |  |
|  |  | 火炬气相线 |  | DN100一根，100m |  |
|  |  | 丙烷气相回气线 |  | DN80一根，150m |  |
|  |  | 丁烷气相回气线 |  | DN80一根，150m |  |
|  |  | 丙烷液相装车线 |  | DN100二根，150m DN150一根，150m |  |
|  |  | 丁烷装车管线 |  | DN200一根，300m |  |
|  |  | 装车位车棚 |  | 4个车棚，扩大原有车棚防雨棚 |  |
|  |  | 丁烷筒袋泵 |  | 3个，87t/h |  |

表4.1-6  本项目建设主体工程情况表（2）

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 液相丙烯管线 | 一根，DN250，长度为1100m | 新建单层管道，压力4.0mpa，温度60度，碳钢材质 |
| 2 |  | 气相丙烯管线 | 一根，DN100，长度为1100m |  |
| 3 |  | 液相乙烯管线 | 两根 | 一根DN300，长度为1100m | 新建单层管道，压力1.6mpa，温度-104度，不锈钢材质 |
|  |  |  |  | 一根DN100，长度为1100m |  |
| 4 |  | 气相乙烯管线 | 一根，DN100，每根长度为1100m |  |
| 5 | 装卸臂 | 丙烯双管装卸臂 | 1台 | 新建 |
| 6 |  | 乙烯双管装卸臂 | 1台 |  |
| 7 | 流量计 | 丙烯流量计 | 1个 | 新增 |
| 8 |  | 乙烯流量计 | 1个 |  |
| 9 | 可燃气体报警器 | 丙烯报警器 | 1个 | 新增 |
| 10 |  | 乙烯报警器 | 1个 |  |
| 11 |  | LPG报警器 | 2-3个 | 新增，由于LPG运进量增加而新增 |

### 4.1.4物料理化性质

本项目所涉及的装卸物料的理化性质见表4.1-7。

表4.1-7  装卸物料的理化性质表

| 名称 | 主要成份、分子式 | CAS号 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烷 | C3H8 | 74-98-6 | 无色无臭易燃易爆气体。在室温下加压易液化。沸点约-42℃。 | 闪点-104℃，爆炸极限为2.2~9.5% | 低毒，大鼠-吸入LC50:658000mg/m3/4h |
| 丁烷 | C4H10 | 106-97-8 | 无色气体，有轻微刺激性气味，熔点-138.4℃，沸点-0.5℃，不溶于水，易溶醇、氯仿 | 闪点-60℃，爆炸极限1.5~8.4% | LC50: 658000mg/m3/4h（大鼠吸入） |
| 乙烯 | C2H4 | 74-85-1 | 无色可燃性气体，略有烃类特有的气味。熔点-169℃，沸点-104℃，密度为1.256g/L，比空气的密度略小，难溶于水，易溶于四氯化碳等有机溶剂。 | 闪点-100℃，爆炸极限为2.74~36.95%。 | 低毒，LC50：95ppm（小鼠吸入，2h） |
| 丙烯 | C3H6 | 115-07-1 | 无色可燃性气体，略有烃类特有的气味，熔点-185℃，沸点-47.7℃，不溶于水，可溶于乙醇。 | 闪点-108℃，爆炸极限为1.0~11.1%。 | 低毒，为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。急性中毒表现为，人吸入丙烯可引起意识丧失，长期接触可引起头昏、发力、全身不适、思维不集中。 |
| 液化石油气 | 主要成分为丙烷、丁烷等 | 68476-85-7 | 无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。 | 易燃，燃烧产生刺激烟雾，与空气混合易爆。 | / |

### 4.1.5公用工程

（1）给、排水系统

本项目营运期不新增用水，同时也无废水产生。

（2）供电

本项目依托现有供电线路，用电为码头、引桥照明、建筑物照明、装卸臂液压站和电动绞盘，年用电量新增17700kW▪h。

（3）氮气

本项目检修时需用氮气对管线进行吹扫，氮气管线依托现有装车站管线，氮气年使用量约为9200Nm3。

（4）火炬

公司现有高架火炬一座，高52m，间断运行，分高低压两个火炬头，每个火炬头有3盏火炬，分别用于处理低压系统、高压系统来的LPG罐区各安全阀泄放、液化石油气和丙烯装车站废气、检修置换的丙烷、丁烷、乙烯和丙烯气体以及事故下的储罐排放废气。火炬设计处理能力为2×54t/h的液化气泄漏速度。收集来的废气自动进入火炬头进行燃烧处置。火炬系统采用空气消烟（鼓风机强制送风，风量自动控制），为防止回火，在火炬头设置动态密封。点火时，把自动/手动开关转换到自动挡，点火装置即可接受排放气信号及热电偶信号的联锁控制。丙烷、丁烷、液化石油气、乙烯、丙烯输送管道均设有火炬线与火炬相连，使其在运输和储存过程中如发生泄漏能够第一时间送至火炬。

（5）储罐控制措施

厂区现有储罐情况见表3.2-6，储存转运均在密闭环境中进行，贮存过程的废气控制措施如下：

TK101丙烷储罐：

当TK101丙烷储罐压强达到16Kpa时，启动压缩机，压缩机从丙烷储罐抽出气相，气相经压缩机压缩后经过冷却进入D104缓冲罐，再由缓冲罐下泵输送至球罐D103或者回TK101。若压力过高，当大罐压力大于17.5KPa时，作业监督安排操作人员手动打开PV101B或PV106B约30%泄压，当低于17KPa后，应及时关闭该阀；在压力控制期间，若压力还是持续上升，则当上升到22KPa时，会打开罐顶联锁放火炬阀进行排火炬系统燃烧（放火炬前提前启动消烟风机）。

TK102丁烷储罐:

当TK102丁烷储罐压强达到16Kpa时，启动增压机，增压机输送气相至换热器由-40度丙烷和丁烷气相换热，换热后回到丁烷储罐。若压力过高，当大罐压力大于17.5KPa时，作业监督安排操作人员手动打开PV101B或PV106B约30%泄压，当低于17KPa后，应及时关闭该阀；在压力控制期间，若压力还是持续上升，则当上升到22KPa时，会打开罐顶联锁放火炬阀进行排火炬系统燃烧（放火炬前提前启动消烟风机）。

（6）消防

装车站现有消防系统包括消防给水系统、喷淋设施、泡沫灭火系统和灭火器，本项目将充分依托现有消防系统，对码头现有消防设施进行局部改造。

本项目完成后全厂主体、公辅及环保工程情况见表4.1-8。

表4.1-8  全厂主体、公辅及环保工程情况表

| 工程名称 | 现有项目建设内容 | 本次技改建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 码头工程 | 2万吨石化码头 | 20000DWT泊位1个，引桥一座，长49.1米，宽7.5米；液动装卸臂（1套）：6”/4”装卸臂×1 | 拆除原有装卸臂，新增丙烯双管装卸臂、乙烯双管装卸臂各一台以及管道、流量计、报警器等 |
|  | 5.4万吨LPG码头 | 54000DWT泊位1个，引桥一座，长41.22米，宽11.5米。LPG液相管线DN400一根，300m，DN250一根，300m；LPG气相管线DN100一根，500m。液动装卸臂（3套）：其中8”/4”装卸臂×2，6”/4”装卸臂×1 | 依托现有 |
| 储运工程 | 液化石油气储运项目 | 液化石油气储罐31000m3×2，液化石油气球罐1000m3×2，8个装车位 | 依托现有 |
|  | 库区装车站改造项目 | LPG装车区，4个车位及车棚； 丙烯装车线DN200一根，900m；丙烯液相回流线DN100一根，900m；丙烯气相返回线DN100一根，900m；吹扫氮气线DN50一根，300m；火炬气相线DN100一根，100m；丙烷气相回气线DN80一根，150m；丁烷气相回气线DN80一根，150m；丙烷液相装车线DN100二根，150m；丁烷装车管线DN200一根，300m，DN150一根，150m；3个丁烷筒袋泵，87t/h。 | 依托现有 |
| 公用工程 | 给排水 | 给水 | 223007t/a | 依托现有 |
|  |  | 排水 | 19103.2t/a | 依托现有 |
|  | 供电 | - | 依托码头已建供电设施，并作局部改造 |
|  | 消防 | 高压消防冷却水-水幕系统、泡沫系统 | 依托现有消防系统，对码头现有消防设施进行局部改造 |
|  | 制氮 | 40Nm3/h，20m3液氮储罐一座 | 依托现有 |
|  | 压缩空气 | 空压机600Nm3/h | 依托现有 |
|  | 绿化 | 25000m2 | 依托现有 |
|  | 制冷 | 氨冷冻机组2台：1200kW | 依托现有 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 3000m2 | 依托现有 |
|  | 辅助房 | 400m2 | 依托现有 |
|  | 配电间 | 60m2 | 依托现有 |
|  | 综合用房 | 216m2 | 依托现有 |
| 环保 工程 | 废气 | 火炬：2×54t/h，高52m，处理LPG罐区废气、装车站废气及事故废气 | 依托现有 |
|  | 废水 | 化粪池，处理后接管至胜科水务 | 依托现有 |
|  | 噪声治理 | 隔声罩、隔声泵房、减振措施 | 减振隔声等 |
|  | 风险防范措施 | 事故水池：1000m3 | 依托现有 |
|  |  | 围堰、污水收集池等 | 依托现有 |

### 4.1.6厂址周边环境概述

东华能源股份有限公司位于江苏扬子江国际化工园东华路668号，厂界东临精细化工、与路相隔为扬子江石化，南临东华路，北侧为双狮集团，西面为公司码头。

本项目仅对东华能源股份有限公司码头作业品种调整及部分设施技术改造，不新征土地。本项目主体工程利用东华能源股份有限公司既有的管廊，由2万吨码头泊位的装卸臂至东华能源（张家港）新材料有限公司罐区围墙外的公共管廊，管道沿线两侧200m范围内为工业企业，无集中居民区等环境保护目标。

厂址地理位置见图4.1-1，厂址周围环境概况见图4.1-2。

## 4.2工程方案分析

### 4.2.1施工期工程分析

本项目管道全部采用明管架空敷设，依托厂内现有管廊架架空敷设，管道施工工艺流程见图4.2-1。

图4.2-1管道施工工艺流程图

（1）管道安装：将预制好的管道吊装到管廊预定位置，此过程无废弃物产生。

（2）管道焊接：管道组对后进行焊接，采用氩弧焊打底氩电联焊，此过程产生少量的焊接烟尘和焊接噪声。

（3）强度测试和严密度测试：根据施工规范，将管道注满水后，用试压泵加压，直到达到一次试验压力，进行强度测试，观察系统有无渗漏。将一次试验压力减小到二次试验压力，进行目视检测进行严密性试验。之后泄压排尽管道里的余水。测试用水中含有少量SS，可排入园区雨水管网。

（4）油漆修补：根据严密度测试结果以及管道吊装到管廊上的磕碰，进行焊缝以及磕碰处的油漆修补，此过程产生少量溶剂废气。

### 4.2.2营运期工程分析

4.2.2.1作业品种调整及改造工程

作业品种调整及改造工程拟将2万吨级液体化工品码头和5.4万吨LPG码头的甲醇、异丙醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、丙二醇、二甘醇、异辛醇、乙二醇等十余种化工作业品种删减，2万吨级化工码头年吞吐量调整为16万吨/年，其中丙烯（常温液相、常温气相）年吞吐量为15万吨/年，乙烯（低温液相、低温气相）年吞吐量为1万吨/年；5.4万吨LPG码头吞吐量调整至165万吨/年，作业品种仅为LPG（丙、丁烷），其中陆域转运LPG80万吨/年，LPG进行管道输送时均为液相。本次仅增加乙烯和丙烯两个作业品种，并在2万吨液体化工品码头增加丙烯、乙烯管线，增设低温乙烯、常温丙烯的装卸船功能。现有码头作业品种调整后，5.4万吨LPG码头丙烷、丁烷和液化石油气只是在吞吐量上有所增加，装卸工艺与原来一致，并依托原有管道、储罐和装车位等公辅工程，现有储罐由表4.1-1可知，丙烯的进出口量均为7.5万吨/年，乙烯的进口量为1万吨/年，无出口。乙烯、丙烯的装卸工艺图见4.2-2—4.2-7。

1）装船工艺

图4.2-2常温液相丙烯装船工艺图图4.2-3常温气相丙烯装船工艺图

注：的建设内容在东华能源（张家港）新材料有限公司内，不属于东华能源股份有限公司，因此不在本次评价范围内。

2）卸船工艺

a）常温丙烯

图4.2-4常温液相丙烯卸船工艺图

图4.2-5常温气相丙烯卸船工艺图

b）低温乙烯

图4.2-6低温液相乙烯卸船工艺图

图4.2-7低温气相乙烯卸船工艺图

注：的建设内容在东华能源（张家港）新材料有限公司内，不属于东华能源股份有限公司，因此不在本次评价范围内。

装船工艺简述：

东华能源（张家港）新材料有限公司内储罐内的丙烯通过罐区液化烃泵或者常温液化烃管进入到引桥及码头常温液化烃管，通过流量计读数后，通过丙烯双管装卸臂装船。物料装卸完毕后，先用气相将液相顶入船舱，然后关闭装卸臂前切断阀，再用氮气吹扫气相，此过程中会无组织排放极少量的丙烯，可忽略不计。检修的吹扫废气则由引桥及码头常温液化烃管通过码头火炬线进入火炬系统燃烧。

卸船工艺简述：

运输船舶到达东华能源股份有限公司2万吨级液体化工品码头后，利用液化烃泵或者液化烃管和双管装卸臂将乙烯、丙烯卸船后，由流量计读数后，通过引桥及码头常温/低温液化烃管、罐区液化烃管进入东华能源（张家港）新材料有限公司储罐内。乙烯装卸完毕后，利用船上压缩机将气相压入装卸臂，把液相顶入码头管线，然后关闭装卸臂前切断阀，再利用氮气置换气相液化烃并封存；丙烯装卸完毕后，先用气相将液相顶入船舱，然后关闭装卸臂前切断阀，再用氮气吹扫气相。此过程中会无组织排放丙烯、乙烯，产生量极少，可忽略不计。检修的吹扫废气则由引桥及码头常温液化烃管通过码头火炬线进入火炬系统燃烧。

4.2.2.2管道工程

（1）管道走向及管廊建设

本项目新建常温丙烯管线2根（丙烯液相DN250、丙烯气相DN100）和低温乙烯管线3根（1根低温乙烯液相DN300、2根预冷线/气相DN100），每根管线长度约为1100米，因此，本次新建管道总长度为5500米。本次不新建管廊，依托厂内现有。厂内管廊共两层，本次乙烯和丙烯管道在第二层，管道由2万吨码头泊位的乙烯、丙烯双管装卸臂至东华能源（张家港）新材料有限公司罐区围墙外的公共管廊，东华能源（张家港）新材料有限公司至围墙外的公共管廊部分不在本次评价范围内。本次新建管道不涉及地埋和穿越河流等，全线管道建成后责任主体为东华能源股份有限公司，具体的管道线路图见图4.2-8。

（2）管道试压

管道建成后需进行强度和严密性试验。首先，将管道注满水后，用试压泵加压，直到达到一次试验压力，进行强度测试，观察系统有无渗漏。将一次试验压力减小到二次试验压力，进行目视检测进行严密性试验。如无渗漏，说明管道强度和严密性较好。

4.2.2.3计量设施建设

本项目在东华能源股份有限公司2万吨码头泊位的乙烯、丙烯装卸区各设1处计量设备，东华能源（张家港）新材料有限公司厂区内的计量设备不在本次评价范围内。

## 4.3污染源强分析

### 4.3.1施工期环境影响及对策措施

本项目施工期间，各项施工活动不可避免地对周围环境产生影响。主要包括施工粉尘、运输车辆尾气、刷漆废气、噪声、固体废物、废水等污染物产生排放。随着施工活动的结束，其环境影响即消失。

（1）废气

在施工过程中，粉尘污染主要来源于：运输车辆往来将造成地面扬尘；砂石料运输时的粉尘及搅拌场的物料粉尘；锯管、焊接过程中产生的粉尘和烟尘；另外，管道架在管廊上磕碰处需补漆刷漆过程中还会产生少量的非甲烷总烃等废气；运输车辆所排放主要污染物为NOX、CO和烃类物等。施工期间对大气的影响随着施工期的结束而停止。

（2）废水

本项目施工期间废水主要为施工人员的生活污水、管道清洗废水和管道测试废水。

清洗废水和测试废水仅含有少量SS，来源于管道内的少量灰尘，水量按管道容积计算约为172.7m3，可排入园区雨水管网。

本项目施工时间较短，不设集中式施工营地，施工人员主要租住周边的民房。施工时间按30天计，施工人员按20人/d计，生活用水定额80L/人计。施工期生活用水量为48t；排放系数取80%，施工期生活污水排放量为38.4t。施工人员的生活污水依托厂内现有的生活污水管网，与现有厂内人员产生的生活污水一并进入张家港保税区胜科水务，均不外排。

（3）噪声

施工期间，各种施工机械设备的运转和运输车辆的行驶，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的工程机械、运输车辆等都是噪声的产生源。加强施工管理，合理安排施工作业时间，总体对周边环境影响较小。

（4）固体废物

施工期间固体废物主要来自项目建设产生的建筑垃圾以及施工人员日常生活产生的生活垃圾。施工过程中建筑垃圾及时清运或回填利用，少量的油漆桶由施工方带走处理。生活垃圾产生量按每天0.8kg/人计，本项目生活垃圾总量约0.72t，委托环卫部门定期清理，对周边环境影响较小。

### 4.3.2营运期环境影响及对策措施

一、废气

1、有组织废气

现有项目有组织废气为火炬燃烧产生的废气，此部分废气已在现有项目中计算，本项目检修废气、扫线废气和事故状态下的废气均依托现有项目火炬处理。

2、无组织废气

本项目丁烷、丙烷依托现有项目四个储罐，均为密闭系统。本项目产生的无组织废气主要为随陆域转运量增加而增加的装车废气（丙烷和丁烷）、装卸臂扫线废气。

a）装车废气

本项目采用自动装车系统，装车泵选用具有密闭性能的筒袋泵，装车系统带回流管，选用密闭底部装车形式，原则上不允许有无组织装车废气的产生。装车结束后，在管线与槽车两侧切断阀之间一段软管内的气体向火炬系统放空，然后拆除软管。为保守起见，本项目装车站计算少量未收集的挥发废气，根据现有装车站运行数据估算丙烷、丁烷的挥发率为0.0001%。本项目建成后陆域转运LPG80万吨/年，丙烯15万吨/年，原丙烷和丁烷的陆域转运量为30万吨/年，丙烯15万吨/年，即陆域转运量新增50万吨/年LPG，产生的废气以非甲烷总烃计。本项目新增装车废气产生情况见表4.3-1。

表4.3-1 新增装车废气排放情况汇总表

| 名称 | 新增装车量（万t/a） | 新增装车挥发量（t/a） | 面积（m2） | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃* | 本项目 | 本项目 | 10×80=800 | 6 |
|  | 50 | 0.5 |  |  |

*非甲烷总烃为丙烷、丁烷、丙烯等各污染物总和。

b）装卸臂扫线废气

本项目建成后新增2台丙烯和乙烯装卸臂，同时拆除2万吨石化码头原有的LPG装卸臂。每次装卸作业完毕，须对管道进行吹扫。首先，船上压缩机往管道吹，然后关闭码头前沿阀门，装卸臂向火炬放空，用氮气进行吹扫，再关闭阀门，最后拆开装卸臂。本项目建成后丙烷吞吐量为138万吨/年，丁烷吞吐量为26万吨/年，液化石油气吞吐量为1万吨/年，丙烯吞吐量为15万吨/年，乙烯吞吐量为1万吨/年。液化石油气、丙烷（30万吨）、丁烷（15万吨）已在现有项目中计算，本项目中不再计算。

表4.3-2 装卸臂扫线废气污染物发生量

| 序号 | 物料 名称 | 扫线源强（g/m3） | 管线长度 | 每次吹扫废气量（m3） | 作业次数（次） | 扫线废气发生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 面积（m2） | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 150 | 16 | 0.503 | 36 | 0.003 | 0 | 0.003 | 180×28 =5040 | 4 |
| 2 | 丁烷 | 150 | 16 | 0.503 | 5 | 0.0004 | 0 | 0.0004 |  |  |
| 3 | 乙烯 | 120 | 16 | 0.503 | 30 | 0.002 | 0 | 0.002 |  |  |
| 4 | 丙烯 | 120 | 16 | 0.503 | 2 | 0.0001 | 0 | 0.0001 |  |  |
| 5 | 非甲烷总烃* | 合计 | 0.0055 |  |  |

*非甲烷总烃为丙烷、丁烷、丙烯、乙烯等各污染物总和。

表4.3-3 本项目无组织废气排放情况表

| 生产车间 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装车站 | 非甲烷总烃 | 0.5 | 800 | 6 |
| 装卸臂 | 非甲烷总烃 | 0.0055 | 5040 | 4 |

表4.3-4 全厂无组织废气排放情况表

| 生产车间 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装车站 | 非甲烷总烃 | 0.95 | 800 | 6 |
| 装卸臂 | 非甲烷总烃 | 0.0068 | 5040 | 4 |

3、非正常排放废气

本项目每年需要对管道进行检修（1次/年），LPG管道检修产生的扫线废气已在现有项目中计算，本次只计算新建的乙烯、丙烯管道检修产生的非正常排放废气。因此本次技改完成后全厂非正常排放的废气应包括现有项目火炬排放的污染物及本项目非正常工况排放的污染物。检修时会对管道进行吹扫，产生的扫线废气经高压火炬系统燃烧，燃烧效率高于99.6%。乙烯、丙烯的在线量计算如下：

（1）密度

乙烯的相对密度（空气密度为1）为0.966，丙烯的相对密度（空气密度为1）为1.448，0℃ 1atm空气密度1.29kg/m3。经计算：0℃ 1atm下：乙烯的密度为1.25kg/m3，丙烯的密度为1.87kg/m3。则：

本次新建乙烯管道内输送压力为1.6MPa，设计温度为-104℃，丙烯管道内输送压力为2.0MPa，设计温度为60℃。则乙烯和丙烯密度分别为：

ρ（乙烯）=（1.6+1）*273*1.25/1.6*（273-104）=3.28kg/m3

ρ（丙烯）=（2.0+1）*273*1.87/2.0*（273+60）=2.30kg/m3

（2）在线量

根据公式分别计算得到乙烯和丙烯的在线量

乙烯：M=ρV=3.28* 1100*（3.14*0.152+3.14*0.052）=311.55kg

丙烯：M=ρV=2.30* 1100*（3.14*0.1252+3.14*0.052）=143.99kg

非正常排放产生的废气量废气源强见表4.3-5。

表4.3-5  本项目非正常工况大气污染物火炬源排放源强

| 编号 | 名称 | 坐标/m | 底部海拔高度/m | 火炬等效高度/m | 等效出口内径/m | 烟气温度/℃ | 等效烟气流速/（m/s） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 燃烧物质及热释放速率 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧物质 | 燃烧速率/（kg/h） | 总热释放速率（cal/s） | 非甲烷总烃 |
| 1 | 火炬 | -80 | 200 | 5 | 53.2 | 0.25 | 1000 | 20 | 2 | 非正常 | 乙烯、丙烯 | 35.04 | 116800 | 0.912 |

注：燃烧的物质为乙烯、丙烯，以非甲烷总烃计。

表4.3-6  全厂非正常工况大气污染物火炬源排放源强

| 编号 | 名称 | 坐标/m | 底部海拔高度/m | 火炬等效高度/m | 等效出口内径/m | 烟气温度/℃ | 等效烟气流速/（m/s） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 燃烧物质及热释放速率 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧物质 | 燃烧速率/（kg/h） | 总热释放速率（cal/s） | 非甲烷总烃 |
| 1 | 火炬 | -80 | 200 | 5 | 53.2 | 0.25 | 1000 | 20 | 2 | 非正常 | 乙烯、丙烯 | 35.04 | 116800 | 1.162 |

二、废水

本项目码头作业品种、吞吐量调整及乙烯、丙烯管道建成后，无需冲洗地面，装车过程也不新增用水，因此，本项目不会产生地面冲洗废水及其它生产废水。另外，本项目不新增员工，生活污水也不增加。综上所述，本项目无废水产生。

三、噪声

本项目营运期不新增噪声源，对声环境影响较小。

四、固体废物

本项目固体废物主要为装卸完擦拭管道、管道保养检修产生的废棉纱，委托环卫部门处理。本项目建成后，年停靠船舶数基本平衡，不新增船舶垃圾；本项目不新增人员，因此陆域生活垃圾也不增加。固体废弃物产生及处理处置情况详见表4.3-3。本项目建成后全厂固废产生及处置情况表见表4.3-4。

表4.3-3 现有项目固废产生及处置情况表

| 来源 | 名称 | 分类编号 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 形态 | 处理、处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检修 | 废棉纱 | HW49 900-041-49 | 棉纱 | 1.2 | 固态 | 委托环卫部门处理 |

*注：根据《国家危险废物名录（2016版）》附录危险废物豁免管理清单，900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾时，其收集、运输、处置全部环节均在豁免之列，全过程不按危险废物管理，因此全厂废棉纱与生活垃圾一并由环卫部门清运填埋。

表4.3-4 本项目建成后全厂固废产生及处置情况表

| 来源 | 名称 | 分类编号 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 形态 | 处理、处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工生活 | 生活垃圾 | 99 | 生活垃圾 | 24.4 | 固态 | 委托环卫部门处理 |
| 检修 | 废棉纱* | HW49 900-041-49 | 棉纱 | 3.7 | 固态 | 委托环卫部门处理 |

*注：根据《国家危险废物名录（2016版）》附录危险废物豁免管理清单，900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾时，其收集、运输、处置全部环节均在豁免之列，全过程不按危险废物管理，因此全厂废棉纱与生活垃圾一并由环卫部门清运填埋。

## 4.4环境风险识别

本项目LPG（丙烷和丁烷）的装卸与储存依托现有的管道与储罐，厂内丙烷、丁烷最大储存量不变，同时缩减原项目甲醇、异丙醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、丙二醇、二甘醇、异辛醇、乙二醇等十余种化工作业品种，因此就全厂而言，本项目技改完成后，全厂环境风险源不增加。本次对建设项目完成后全厂进行风险识别。

4.4.1风险潜势初判

4.4.1.1建设项目危险物质及工艺系统危险性

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q值按下式计算：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目Q值计算如下：

表4.4-1  本项目建成后全厂Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 74-98-6 | 17000 | 10 | 1700 |
| 2 | 丁烷 | 106-97-8 | 17000 | 10 | 1700 |
| 3 | 乙烯 | 74-85-1 | 0.312 | 10 | 0.0312 |
| 4 | 丙烯 | 115-07-1 | 80.144 | 10 | 8.0144 |
| 5 | 液氨 | 7664-41-7 | 0.2 | 10 | 0.02 |
| 项目Q值∑ | 3408.01 |

综上，本项目Q=3408.01，属于＞100。

2、行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表4.4-2评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。本项目行业属于管道、港口/码头，同时涉及危险物质贮存，因此，M=15，属于M2。

表4.4-2  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其它高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

本项目危险物质数量与临界量比值Q＞100，行业及生产工艺属于M2，按照下表确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P1。

表4.4-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

4.4.1.2环境敏感程度（E）的分级

1、大气环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），大气环境敏感程度分级见下表：

表4.4-4  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500米范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500米范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人（约16753人），本项目管线周边200米范围内每千米管段人口数约30人，因此，本项目大气环境敏感程度为E2。

2、地表水环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），地表水环境敏感程度分级见下表：

表4.4-5  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表4.4-6  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 项目场地的地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类； 或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类及以上，或海水水质分类第二类； 或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表4.4-7  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍惜濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；滨海风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目地表水功能敏感性分区为F2，环境敏感目标分级为S1，因此，地表水环境敏感程度分级为E1。

3、地下水环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），地下水环境敏感程度分级见下表：

表4.4-8  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表4.4-9  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

表4.4-10  包气带防污性能分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1×10-6cm/s，且分布连续 Mb≥1.0m，1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

本项目所在区域包气带厚度为1~3m，包气带垂向渗透系数平均为3.74×10-4cm/s，因此，本项目包气带防污性能分级为D1。

本项目评价区附近无集中式和分散式地下水饮用水源地，无分散式居民饮用水水源地，无特殊地下水资源保护区，不在水源地准保护区以外的补给径流区内，也不在特殊地下水资源保护区以外的分布区。因此，综合判定建设项目的地下水功能敏感性分区为不敏感G3。

由表4.4-8可知，本项目地下水环境敏感程度分级为E2。

4.4.1.3风险潜势判断及风险评价等级判定

1、风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表2划分依据，本项目大气环境风险潜势为Ⅳ，地表水环境风险潜势为Ⅳ+，地下水环境风险潜势为Ⅳ。

表4.4-11  本项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

2、风险评价等级判定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判定，本次最大环境风险潜势为地表水环境Ⅳ+，则环境风险评价的工作等级为一级。

表4.4-12   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录A。 |

4.4.2风险识别

4.4.2.1物质危险性识别

1、贮存原料情况

全厂贮存原料情况见表4.4-12，本项目主要危险物质危险性判定见表4.4-13。

表4.4-12  全厂贮存原料情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年转运量（t/a） | 形态 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 99% | 138万 | 液态 | 罐装 | 丙烷储罐 | 17000 |
| 2 | 丁烷 | 99% | 26万 | 液态 | 罐装 | 丁烷储罐 | 17000 |
| 3 | 乙烯 | 99% | 1万 | 液态 | / | 管道 | 0.312 |
| 4 | 丙烯 | 99% | 15万 | 液态 | / | 管道 | 0.144 |
| 5 | 液氨 | 98% | 0.2 | 液态 | 罐装 | 压缩机组 | 0.2 |
| 6 | 废气 | / | 30 | 气态 | 管道 | 火炬燃烧 | / |
| 7 | 生活垃圾 | / | 24.4 | 固态 | 袋装 | 一般固废仓库 | 0.5 |
| 8 | 废棉纱 | / | 3.7 | 固态 | 袋装 | 一般固废仓库 | 0.5 |

表4.4-13  本项目主要危险物质危险性判定

| 名称 | 分布 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烷 | 储罐 | 闪点-104℃，爆炸极限为2.2~9.5% | 低毒，大鼠-吸入LC50:658000mg/m3/4h |
| 丁烷 | 储罐 | 闪点-60℃，爆炸极限1.5~8.4% | LC50: 658000mg/m3/4h（大鼠吸入） |
| 乙烯 | 管道 | 闪点-100℃，爆炸极限为2.74~36.95%。 | 低毒，LC50：95ppm（小鼠吸入，2h） |
| 丙烯 | 罐车、管道 | 闪点-108℃，爆炸极限为1.0~11.1%。 | 低毒，为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。急性中毒表现为，人吸入丙烯可引起意识丧失，长期接触可引起头昏、发力、全身不适、思维不集中。 |
| 液氨 | 储罐 | 受热、日晒、撞击钢瓶可爆；泄漏放出剧毒气体，可爆，在空气中明火可燃；遇水产生有腐蚀性的氨水；燃烧产生有毒氮氧化物和氨气体。 | 高毒；吸入-大鼠LC50:2000PPM/4小时；吸入-小鼠LC50:4230 PPM/1小时 |
| 废气 | 管道 | 可燃 | / |
| 生活垃圾 | 一般固废仓库 | 可燃 | / |
| 废棉纱 | 一般固废仓库 | 可燃 | / |

4.4.2.2生产系统危险性识别

（1）危险单元划分

根据本项目工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，划分成如下4个危险单元，详见表4.4-14。

表4.4-14  本项目危险单元划分结果表

| 序号 | 危险单元 |
| --- | --- |
| 1 | 罐区 |
| 2 | 装车站 |
| 3 | 压缩机区（液氨） |
| 4 | 管廊 |
| 5 | 火炬 |

（2）危险单元内危险物质最大存在量

结合物质危险性识别，危险单元内各危险物质最大存在量详见表4.4-15。

表4.4-15  本项目危险单元内各危险物质最大存在量

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 最大存在量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化气罐区 | 丙烷 | 17000 |
|  |  | 丁烷 | 17000 |
| 2 | 装车站 | 丙烯 | 80 |
| 3 | 压缩机区 | 液氨 | 0.2 |
| 4 | 管廊 | 乙烯 | 0.312 |
|  |  | 丙烯 | 0.144 |
| 5 | 火炬 | 废气 | 0.5 |

（3）生产系统危险性识别

本项目生产系统危险性识别详见表4.4-16。

表4.4-16  本项目生产系统危险性识别

| 危险单元 | 潜在风险源 | 危险物质 | 危险性 | 存在条件、转化为事故的触发因素 | 是否为重点风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 丙烷、丁烷储罐 | 丙烷、丁烷 | 燃爆危险性 | 腐蚀、误操作、管道破损，导致泄漏，遇明火 | 是 |
| 装车站 | 丙烯罐车 | 丙烯等 | 燃爆危险性 | 误操作、管道破损，导致泄漏，遇明火 | 是 |
| 压缩机区 | 液氨 | 氨 | 燃爆危险性、毒性 | 误操作导致泄漏，遇明火 | 否 |
| 管廊 | 丙烯、乙烯管道 | 丙烯、乙烯 | 燃爆危险性 | 腐蚀、误操作、管道破损，导致泄漏，遇明火 | 是 |
| 火炬 | 废气管道 | 可燃废气 | 燃爆危险性 | 管道破损，导致泄漏，遇明火 | 是 |

4.4.2.3有毒有害物质向环境转移的途径识别

建设项目有毒有害物质的扩散途径主要包括以下几个方面：

（1）大气：泄漏过程中产生的有毒有害物质通过蒸发等形式成为气体；火灾、爆炸过程中，有毒有害物质未燃烧完全或产生的废气，造成大气环境事故。

（2）地表水：有毒有害物质发生火灾、爆炸过程中，随消防尾水一同通过雨水管网、污水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。

（3）土壤和地下水：有毒有害物质发生火灾、爆炸过程中，消防污水抛洒在地面上，造成的土壤污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。

（4）除此之外，在有毒有害气体泄漏过程中，可能会对周围生物、人体健康产生一定的事故影响。

表4.4-17  环境风险识别结果表

| 序号 | 危险单元 | 主要危险物质 | 环境风险 类型 | 环境影响 途径 | 可能受影响的环 境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化气罐区 | 丙烷、丁烷 | 泄漏 火灾、爆炸的次生灾害 | 大气、地表水、地下水 | 周边5公里居民、周边地表水、浅层地下水等 |
| 2 | 装车站 | 丙烯等 |  |  |  |
| 3 | 压缩机区 | 氨 |  |  |  |
| 4 | 管廊 | 丙烯、乙烯 |  |  |  |
| 5 | 火炬 | 废气 |  |  |  |

4.4.3风险事故情形分析

4.4.3.1风险事故情形设定

在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定为风险事故情形。

据调查，世界上95个国家近25年登记的化学事故中，液体化学品事故占 46.8%，液化气事故占26.6%，气体事故占18.8%，固体事故占8.2%；在事故来源中工艺过程事故占33.0%，贮存事故占23.1%，运输过程占34.2%；从事故原因来看，机械故障事故占34.2%，人为因素占22.8%。从发展趋势看，自上世纪90年代以来，随着灾害技术水平的提高，影响较大的灾害性事故发生频率有所降低。

事故主要分为火灾、爆炸和泄漏等类型，这些事故可能发生在生产装置、储存和运输等不同地点。本项目储运装置均按规范配套设置了温度和压力的报警和联锁、安全泄放系统等安全控制系统，一般不会出现装置泄漏或爆炸情况。

由于本项目涉及丙烷、丁烷、乙烯、丙烯等易燃易爆物质，在储存、输送、使用过程中可能会由于泵、阀门、法兰等老化或者操作不当引发安全事故，从而可能引发环境事故。本司根据工艺参数确定管道等级，选用优质阀门。在储罐上设置压力释放阀、紧急切断阀等，严防介质泄漏事故。当输送管道发生事故和非正常工况时，关闭两端阀门，即不会有泄露气排放到大气中，将废气排放到火炬燃烧。本公司应急预案2019年进行更新，并于2019年5月13日在张家港市应急处置中心备案，备案号为320582-2019-067-H。现有环境风险防范措施和应急预案见3.6节，能够有效防范环境风险。本项目投产后，公司应按照相应要求，在现有《突发环境事件应急预案》的基础上，结合企业近年来的实际情况以及本项目的内容进行重新修订完善企业的应急预案，注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动以及由于安全事故可能引发的环境事故。

本项目引发的环境风险须预测其中毒性较大，且挥发性较大的物质发生泄漏后，对周边大气环境的影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，丙烷存量较大，Q值最大，发生事故后，对周边环境影响较大，因此将丙烷储罐泄漏列为本项目的风险事故。由于丙烷属于易燃易爆物质，其泄漏后发生火灾爆炸等事故次生伴生污染物将对周边环境产生影响，因此选择丙烷泄漏后发生火灾爆炸次生伴生的污染物作为本项目预测因子。

综上本项目的最大可信事故选取为：1）丙烷储罐泄漏引发的有毒气体扩散事故；2）由于操作不当或管道破裂丙烷储罐泄漏引发的火灾、爆炸，并引起次生环境污染。

4.4.3.2源项分析

一、丙烷储罐泄漏事故

1、液体泄漏速率

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，储罐泄漏孔径为10mm孔径的概率最大，本次裂口半径取10mm，经过紧急处理，10min后终使物料停止泄漏。

液体泄漏速率计算公式如下：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，按表4.5.4-1选取。

A——裂口面积，m2。

表4.4-18  液体泄露系数（Cd）

| 雷诺数Re | 裂口形状 |
| --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| >100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

储罐泄漏属于常压泄漏，丙烷储罐容积为31000m3，介质压力为1个标准大气压；泄漏孔径为10mm，则裂口面积A为0.00007854m2。

表4.4-19  计算参数及结果一览表

| 符号 | 含义 | 单位 | 丙烷 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.00007854 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 581.66 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101325 |
| Pa | 环境压力 | Pa | 101325 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 19 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 57.33 |
|  | 泄露时间 | s | 600 |
|  | 泄漏量 | kg | 34398 |

考虑到液态丙烷的储存温度为-40℃，沸点为-42℃，因此，丙烷泄漏后经过闪蒸蒸发和热量蒸发全部变成气体。因此丙烷蒸发速率即为泄漏速率。

二、丙烷储罐火灾爆炸次伴生事故

丙烷发生泄漏时，遇明火、高热或达爆炸极限会发生火灾爆炸，并次伴生CO等污染物以及伴随未完全燃烧的丙烷的扩散。丙烷储罐在线量Q为17000t，LC50为658000mg/kg，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表F.4，火灾爆炸事故中未参与燃烧的释放量比例为1%，则未完全燃烧的丙烷释放速率为94.4kg/s。根据附录F3.2计算（如下），火灾爆炸过程次伴生的CO产生速率约为11.22kg/s：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量，取85%；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%（本项目取6.0%）；

Q——参与燃烧的物质量，t/s。

## 4.5本项目污染物“三本账”

本项目污染物排放三本账见表4.5-1。

表4.5-1 本项目污染物“三本账”一览表（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（无组织） | 非甲烷总烃* | 0.5055 | 0 | 0.5055 |
|  | VOCs | 0.5055 | 0 | 0.5055 |
| 固体废物 | 废棉纱 | 1.2 | 1.2 | 0 |

*非甲烷总烃为丙烷、丁烷等各污染物的总称，本项目VOCs以非甲烷总烃计。

本项目无废水产生，废气主要为装车产生无组织废气，因现有化工品已于2017年底停止储运，其总量已在现有工程回顾章节中削减，本项目建成后全厂污染物三本帐核算见表4.5-2。

表4.5-2 本项目建成后全厂污染物排放量统计（t/a）

| 类别 | 名称 | 现有项目接管（排放）量 | 本项目 | 环评批复量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 全厂接管量（排放量） | 排放增减量（排放量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 （排放量） |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 19103.2 | 0 | 0 | 0 | 22082.8 | 2979.6 | 19103.2 | 0 |
|  | COD | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 3.7808 | 0.5108 | 3.27 | 0 |
|  | SS | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2.9649 | 0.4049 | 2.56 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 总磷 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.0009 | 0.005 | 0 |
|  | 石油类 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.3636 | 0.0536 | 0.31 | 0 |
|  | 甲醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4091 | 0.4091 | 0 | -0.4091 |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4413 | 0.4413 | 0 | -0.4413 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6948 | 0.6948 | 0 | -0.6948 |
|  | 乙二醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.223 | 0 | -0.223 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7863 | 0.7863 | 0 | -0.7863 |
|  | 正丁醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0966 | 0.0966 | 0 | -0.0966 |
|  | 丙二醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0.1372 | 0 | -0.1372 |
|  | 异辛醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | -0.1352 |
|  | 异丁醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1066 | 0.1066 | 0 | -0.1066 |
|  | 正丙醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1066 | 0.1066 | 0 | -0.1066 |
|  | 异丙醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1066 | 0.1066 | 0 | -0.1066 |
|  | 二乙二醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1203 | 0.1203 | 0 | -0.1203 |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 32.7341 | 0.5055 | 0 | 0.5055 | 45.469 | 12.2294 | 33.2396 | -12.2294 |
|  | NH3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
|  | 甲醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | -1.52 |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 1.002 | 0 | -1.002 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.949 | 0 | -0.949 |
|  | 乙二醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0.942 | 0 | -0.942 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 1.516 | 0 | -1.516 |
|  | 正丁醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | -0.088 |
|  | 丙二醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -0.077 |
|  | 异辛醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0 | -0.076 |
|  | 异丁醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | -0.073 |
|  | 正丙醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | -0.099 |
|  | 异丙醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0.942 | 0 | -0.942 |
|  | 二乙 二醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | -0.079 |
| 固废 | 工业 固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活 垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

张家港市位于长江下游南岸，地理坐标为东经120°21′～120°52′，北纬31°43′～32°02′。东靠上海，南接苏州，西连无锡，北望南通，是沿海和长江两大经济开发带交汇处的新兴港口工业城市。全市总面积998.48平方公里，其中陆地785.31平方公里，占78.65％；长江水域213.17平方公里，占21.35％。陆地东西最大直线距离44.58公里，南北最大直线距离33.71公里，周长183.5公里，北宽南窄，呈三角形。

扬子江国际化学工业园距张家港市区直线距离约15公里，位于十字港西侧约500米，水路东距上海吴淞江78海里，西距南京港111海里，距江阴港8海里，东北向与南通港隔江相望，陆域地形平坦、开阔，沿江筑有防洪堤。

本项目位于张家港保税区扬子江国际化学工业园（下面简称化工园区）南海路58号现有厂区内，地理坐标为东经120°27'59.16"，北纬31°58'54.52"。项目地理位置详见图4.1-1，对照《张家港市生态红线区域保护规划》，本项目评价范围内不涉及生态红线保护区，且距离各保护区较远，项目与张家港市生态红线区域位置关系见图2.4-2。

### 5.1.2地形地貌

张家港保税区扬子江国际化学工业园区所在地地势平坦，地面标高在+2.5米左右，长江堤岸标高+7.5米（黄海高程）左右。该地区在地质上属新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，地表为新生代第四纪的松散沉积层，地表层以下为亚粘土和粉砂土。地貌单元属长江三角洲相。区内土壤大部分是人类长期耕作熟化所形成的农田土壤，沿江芦苇野草丛生的滩地属草甸地，形成年代只有二、三十年或更短。全境地跨长江三角洲平原的两个地貌副区，即长江南岸古代沙咀区和靖江常阴古沙洲区，北面临江，双山沙岛孑立江中，长江水域宽阔，沿岸滩地绵长，凤凰、金港等地散落着零星山丘，部分基岩出露表层。南部古陆主要是第四纪沉松散物积覆盖，覆盖层的厚度为米，是全新世现代沉积，至西南向东北逐步加厚，沉积物岩性多为砂、粘土、亚粘土等，颗粒至上而下，由细变粗，可见一个沉积旋回，具有明显的河床、河漫滩相沉积特性。

### 5.1.3气候特征

本地区属亚热带季风气候区，四季分明，雨量充沛，气候温和，无霜期长。常年平均气温15.2℃，极端最高气温38.1℃，极端最低气温-11.3℃。年均降水量1068.6mm，大主要集中在4~9月份，占全年降水量的71.7％，日最大降雨量为184.1mm，小时最大降雨量为58mm。年平均日照时数为2080小时，平均相对湿度为81％。冬季盛行东北风和西北风，春夏季盛行东南风，常年平均风速为3.5m/s。本地区属强雷暴区，年均雷暴日数为30.8日，一般出现在3月10日~9月22日之间。

表5.1-1  各气象要素年平均值

| 序号 | 气象要素 | 均值及单位 | 序号 | 气象要素 | 均值及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 15.2℃ | 8 | 年平均相对湿度 | 81% |
| 2 | 年平均降雨量 | 1068.6mm | 9 | 平均风速 | 3.5m/s |
| 3 | 日最大降雨量 | 184.1mm | 10 | 最多风向 | ESE（东南偏东11%） |
| 4 | 小时最大降雨量 | 58mm | 11 | 日照时数 | 2080h |
| 5 | 年平均蒸发量 | 800.0mm | 12 | 年平均气压 | 1016.7Mpa |
| 6 | 年最大蒸发量 | 852.6mm | 13 | 平均雷暴日数 | 30.8d |
| 7 | 年最下蒸发量 | 729.0 |  |  |  |

### 5.1.4水文水系

张家港市水系属于太湖流域澄锡虞水系，境内水系贯通，交织成网。长江萦绕于西北、北和东北面，属于典型平原感潮河网地区。沿江有多条内河与长江相通，这些河道均为排灌河流，受人工闸控制的原因，流速均很小，且流向不定。当从长江引水时水流自西北向东南；当开闸放水时水流则相反。临近的长江河段位于潮流界内，潮位每日两涨两落，落潮历时大于涨潮历时，总历时约12小时25分。项目所在地区的水系概化见图5.1-2。

表5.1-2  水文水系要素值

| 序号 | 水系水文要素 | 值及单位 | 序号 | 水系水文要素 | 值及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历年最高潮位 | 7.14m | 4 | 平均低潮位 | 1.88m |
| 2 | 历年最低潮位 | 0.51m | 5 | 五十年一遇高潮位 | 6.60m |
| 3 | 平均高潮位 | 3.87m |  | 防汛水位（百年一遇） | 6.70m |

### 5.1.5生态环境概况

由于人类多年的开发活动，本地区天然植被已大部分转化为人工植被。土地除住宅、工业和道路用地外，主要是农业用地，种植稻麦和蔬菜等。此外，家前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉。本地区无原始森林，沿江滩地河塘及洼地生长有湿生水生植物，主要是芦苇、蒲草、藻类、女贞子和蒲公英等。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。长江水面鱼类资源较丰富，本长江段水生生物门类众多，计有浮游植物62属(种)，浮游动物36种，底栖动物8种。水产资源较丰富，珍稀鱼种主要有刀鱼、鲥鱼、河豚、鳗鱼、鲶鱼等品种。

### 5.1.6水文地质

根据《区域水文地质普查报告（1/20万）》等区域地质资料，评估区及周边地下水主要为松散岩类孔隙水。

评估区及周边松散岩类孔隙水水自上而下共发育有四个含水岩组，即孔隙潜水含水层、第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ承压含水层组，其中Ⅱ承压为苏州地下水主采层。

a、孔隙潜水含水层（组）

主要由近地表分布的第四系全新统和上更新统冲湖积、冲洪积地层组成，含水层厚度8～20m，岩性主要为粉质粘土、粉土，单井涌水量一般3～10m3/d。长期以来，区内潜水主要以民井形式开采，开采分散，开采量较小。据调查，评估区附近潜水水位埋深一般在1.5～2.5m之间。

b、第Ⅰ承压含水层（组）

含水砂层主要由晚更新世冲积，冲湖积相的细砂、粉细砂及粉土组成，含水层可分上、下两段：上段砂层顶板埋深13～80m，起伏不大，层厚5～10m，局部大于15m；下段砂层分布广泛，顶板埋深80～90m，起伏大、连续性差，一般由西向东逐渐变深，厚4～37m不等。

c、第Ⅱ承压含水层（组）

由中更新世长江古河道沉积砂层组成。含水层的分布严格受古河道发育规律控制，除环太湖低山丘陵区及一些孤山残丘周围缺失外，全区皆有分布。在太湖平原区含水层平面上呈宽条带状分布。在古河床分布区含水层岩性以中细砂、中粗砂、含砾粗砂为主，具上细下粗的沉积韵律。顶板埋深90～101m，含水层分布稳定，厚度一般30～50m，富水性好，水量丰富，单井涌水量一般1000～2000m3/d；在河漫滩及边缘地区含水砂层厚度变薄，至基岩山区尖灭，厚5～30m，岩性以细砂、中细砂、粉砂为主，局部夹粉土，粘粒成分增多。富水性相对较差，一般在100～1000m3/d之间，河漫滩边缘近山前地带则小于100m3/d。评估区附近第Ⅱ承压地下水富水性在1000～2000m3/d之间。

第Ⅱ承压水是区域的主要开采层，已形成较大范围的区域水位降落漏斗，禁采前水位埋深普遍大于50m，尤其是石塘弯、洛社、玉祁等乡镇，水位埋深已超过80m，最大值达88m，水位明显低于含水层顶板，致使含水层处于疏干开采状态。禁采后该层水水位得以恢复，但仍保持较大值，江阴南部及锡西地区较大范围内水位埋深仍超过50m。

d、第Ⅲ承压含水层（组）

含水层为早更新世冲积、冲洪积相沉积物，岩性以粉砂、中细砂，含砾中粗砂为主，底部泥质含量较高。含水层顶板埋深140～150m，厚度3～100m不等，单井涌水量变化于500～2000m3/d之间，局部大于2000m3/d。第Ⅲ承压水在区内开采量较小，因其与Ⅱ承压水联系密切，其水位埋深受Ⅱ承压水水位影响，相差不大。

### 5.1.7资源赋存与利用现状

#### 5.1.7.1土地资源

2015年，张家港市土地总面积约986.72km2，其中农用地414.9km2（耕地300.38km2），建设用地331.28km2。农用地为最主要的用地类型，占总面积的42%；其次为建设用地，占总面积的34%。

#### 5.1.7.2水资源

水资源量包括区域水资源量级过境水资源量。区域水资源量主要包括地表水资源量和浅层地下水资源量。根据《2018年苏州市水资源公报》，张家港市多年平均年降雨量1068.6mm，地表水资源量为3.353亿m3，地表水资源来源于大气降水，但年内、年际变化大，年内径流分配主要集中在5月~9月；地下水不重复量为0.589亿m3；区域水资源总量为3.94亿m3。张家港市地处长江下游，过境水资源量十分丰富，长江年平均径流量8386亿m3。

#### 5.1.7.3能源消耗

2015年，张家港市生产能源消耗仍以煤炭为主，其次为焦炭。各年度工业能源消耗量见表3.3-4。“十二五”期间，张家港市从源头控制、结构优化、集约开发等入手，努力实现资源利用的最优化，但全市以冶金、纺织、机电、化工、粮油、食品和建材等行业为主导的传统产业所占比重较大，虽然能源消费增速有所趋缓，能源消耗强度持续下降，但是能源消费总量仍有增长趋势。

表5.1-3  2011-2015年张家港市主要能源消耗量汇总表

| 年度 | 煤炭(万吨) | 焦炭(万吨) | 燃料油(万吨) | 天然气(亿立方米) | 电力(亿千瓦时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 1730.67 | 220.65 | 26.35 | 10.12 | 109.15 |
| 2012年 | 1766.02 | 845.95 | 30.71 | 10.02 | 152.1 |
| 2013年 | 1815.31 | 1062.74 | 20.42 | 6.99 | 136.97 |
| 2014年 | 1880.86 | 1035.24 | 6.07 | 5.96 | 141.66 |
| 2015年 | 1863.11 | 1035.24 | 3.38 | 6.64 | 171.55 |

2011~2015年间，张家港市综合能耗逐年增加，随着地区生产总值的逐年增长，工业总能源消耗量也呈总体缓慢增加趋势，工业增加值基本保持稳定。

## 5.2区域污染源调查

本项目位于扬子江国际化工园内，本次评价对园区范围内的重点企业（包括在建、拟建项目）的大气污染源、水污染源进行了调查。本次现状调查在充分利用排污申报资料和各建设项目环评资料的基础上，对园区内的各污染源源强、排放的特征污染因子等进行核实、汇总。对园区内主要废气、废水污染源的评价采用等标污染负荷法。

### 5.2.1废气污染源调查

园区内各企业污染物排放情况详见表5.2-1，各污染物等标负荷见表5.2-2。根据等标负荷评价结果，扬子江化工园内主要废气排放企业为（Kn由高到低依次排序）：华昌化工、长源热电、双狮精细化工、东华能源新材料、晶华新材料、PPG涂料、易高生物化工、陶氏硅氧烷、瓦克化学等，主要废气污染物依次为：氮氧化物、二氧化硫、VOCs、颗粒物、氯化氢、苯乙烯、氨、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、甲醇。长源热电、东华能源新材料、华昌化工为园区内主要氮氧化物排污大户，华昌化工、双狮精细化工、长源热电为园区内二氧化硫的排污大户，华昌化工、康宁化学、长源热电为园区内颗粒物的排污大户。

### 5.2.2废水污染源调查

园区企业废水污染源排放情况统计见表5.2-3。扬子江化工园已建企业中，污水接管量较大的企业依次为：陶氏硅氧烷、华昌化工、万达薄板、天齐锂业、康宁化学、新能能源、泰柯棕化、华美生物、胜科新生水、双狮精细化工、北兴化工、大塚化学、迪爱生化工、久泰能源、旭化成聚甲醛、瓦克化学气相二氧化硅，污水接管量均超过10万吨/年，上述企业污水接管总量占园区企业污水接管总量的70%以上。

各污染物等标负荷见表5.2-4。根据等标负荷评价结果，扬子江化工园内主要废水排放企业为（Kn由高到低依次排序）：华昌化工、万达薄板、东华能源、陶氏硅氧烷、盛禧奥石化、东华能源新材料、中意包装、旭化成聚甲醛等，上述企业废水污染负荷之和占园区企业总污染负荷的80%以上，主要废水污染物依次为：石油类、COD、氨氮、苯乙烯、SS、总磷、总铜、二甲苯、甲苯。入园企业不涉及含重金属生产废水的排放。

表5.2-1  扬子江化学工业园企业大气污染物排放一览表    单位：t/a

| 序号 | 单位名称 | 烟（粉）尘 | SO2 | NOx | HCl | Cl2 | 非甲烷总烃 | 甲醛 | 苯乙烯 | 酚类 | 二甲苯 | 甲醇 | 甲苯 | 环己酮 | 丙烯酸 | 硫酸雾 | 丙酮 | 氟化物 | NH3 | 丙烯酸丁酯 | H2S | 异丙醇 | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶氏化学（张家港）有限公司 | 0.055 |  |  | 0.45 |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  |  |  | 9.11 |
| 2 | 陶氏益农农业科技（江苏）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 尤尼维讯（张家港）化学有限公司 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1852 |
| 4 | 兰科化工（张家港）有限公司 | 1.225 | 1.19 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.81 |  |  |  |  |  | 1.5835 |
| 5 | 盛禧奥石化（张家港）有限公司 | 2.4 | 2.89 | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 10.41 |
| 6 | 盛禧奥聚合物（张家港）有限公司 |  | 0.03 | 0.09 |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2716 |
| 7 | 安逸达电解液技术（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 陶氏有机硅（张家港）有限公司 | 12.87 | 1.3 | 6.31 | 0.56 |  | 0.66 |  |  |  | 10.63 | 6.77 | 0.49 |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.25 | 0.88 |
| 9 | 陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 8.27 | 3.84 | 20.14 | 3.95 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.2 |
| 10 | 瓦克化学（张家港）有限公司 | 3.531 | 0.061 | 1.814 |  |  | 110.181 |  |  |  |  | 1.429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.278 |
| 11 | 瓦克化学气相二氧化硅（张家港）有限公司 | 4.76 | 0.08 |  | 10 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 13 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 233.261 | 885.97 | 390.531 |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  | 74.38 |  | 2.74 |  | 129.18 |
| 14 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 4.596 |  | 36.76 |  |  | 8.457 | 1 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  | 28.7 |
| 15 | 张家港市华昌药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.024 |
| 16 | 林德华昌（张家港）气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 3.14 | 0.57 | 8.3 |  |  | 1.66 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.18 |  | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.36 |  |  | 0.04 | 1.66 |
| 18 | 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 3.02 | 10.08 | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.016 |
| 19 | 霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司 | 16.3658 | 4.2717 | 24.86 | 0.6116 | 0.8567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.546 |  | 0.00648 |  | 0.88 |
| 20 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 |  | 1347.36 |  | 0.14 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 泰柯棕化（张家港）有限公司 | 12.67 | 5.07 | 15.12 |  |  | 0.89 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.986 |
| 22 | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 33.288 | 3.72 | 372.71 | 0.38 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 167.25 |
| 23 | 江苏康宁化学有限公司 | 73.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.251 |
| 24 | 凯凌化工（张家港）有限公司 | 19.01 | 2.67 | 20.54 |  |  | 2.63 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 3.07 |
| 25 | 江苏恒盛药业有限公司 |  | 0.04 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.06 |  |  | 0.01 | 1.351 |
| 26 | 旭化成聚甲醛（张家港）有限公司 | 5.12 | 10.213 | 19.7 |  |  |  | 2.955 |  |  |  | 0.316 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 5.114 |
| 27 | 天齐锂业（江苏）有限公司 | 2.71 | 5.93 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 易高生物化工科技（张家港）有限公司 | 10.802 | 14.02 | 56.388 |  |  | 3.761 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 0.0015 |  | 0.148 |  | 128.1 |
| 29 | 润英联（中国）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.216 |
| 30 | 江苏国泰超威新材料有限公司 |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 1.742 | 0.0036 |  |  | 0.001 |  | 0.2564 | 0.0102 |  |  |  | 3.0108 |
| 31 | 星光精细化工（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.19 |  |  |  | 0.154 |  | 0.044 |  |  |  | 0.98 | 0.108 |  | 0.11 | 1.661 |
| 32 | 梅塞尔气体产品（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 新能（张家港）能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 张家港盈迪特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 0.149 |
| 35 | 张家港华瑞化工有限公司 |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 7.011 |
| 36 | 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 |  |  | 1 |  |  | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.12 |
| 37 | 森田化工（张家港）有限公司 |  |  |  | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.46 |  |  |  |  | 3.38 |
| 38 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.428 |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 4.554 |
| 39 | 可乐丽亚克力（张家港）有限公司 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 40 | 江苏长华聚氨酯科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 0.054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0627 |  | 0.00009 | 2.1 | 5.6455 |
| 41 | 日触化工（张家港）有限公司 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8343 |
| 42 | 张家港美景荣化学工业有限公司 | 0.03 | 0.07 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
| 43 | 张家港市德宝化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.395 |
| 44 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 7.005 | 0.2 | 0.3228 |  |  |  |  | 0.0003 |  | 1.753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.707 |
| 45 | 液化空气电子材料（张家港）有限公司 | 0.23 | 0.01 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 46 | 张家港北兴化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.48 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 1.7874 |
| 47 | 江苏宝德新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 华奇（中国）化工有限公司 | 4.085 | 3.829 | 2.62 |  |  | 0.644 | 1.25 | 0.186 | 1.714 |  |  | 0.774 |  |  |  |  |  | 0.126 |  | 0.006 |  | 9.19 |
| 49 | 张家港市新金龙精细化工有限公司 |  |  |  |  |  | 0.1567 |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8697 |
| 50 | 江苏赛宝龙石化有限公司 | 1.04 | 15.2 | 14.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 雅仕德化工（江苏）有限公司 | 0.94 | 2.01 | 0.95 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.181 |
| 52 | 张家港华美生物材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 张家港市黎明化工有限公司 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.544 |
| 54 | 张家港江南粉末涂料有限公司 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 张家港大塚化学有限公司 | 4.717 | 9.698 | 12.75 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  | 0.212 |
| 56 | 久泰能源（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 怡成屏障（张家港）科技有限公司 | 0.73 | 0.43 | 4.22 |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.875 |
| 58 | 东马棕榈工业（张家港）有限公司 | 3.98 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.664 |
| 59 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | 0.7049 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.113 |  | 0.1 |  | 0.001 |  | 0.0083 |  |  |  |  | 0.35 | 7.1304 |
| 60 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 0.15 | 0.061 | 4.08 |  |  | 50.38927 |  | 4.43 |  |  |  | 26.83117 |  | 0.00026 |  |  |  | 0.0458 |  |  |  | 102.56 |
| 61 | 张家港市飞航科技有限公司 |  |  |  |  |  | 5.6879 |  |  | 0.0657 | 0.2221 | 2.5324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7729 |
| 62 | 江苏华盛精化工有限责任公司 |  |  |  | 0.6256 | 0.318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4904 |
| 63 | 张家港市东方高新聚氨酯有限公司 | 0.55 | 0.09 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |
| 64 | 复榆（张家港）新材料有限公司 | 0.44 | 0.09 | 0.38 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6713 |
| 65 | 江苏科幸新材料有限公司 | 1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5346 |
| 66 | 张家港瀚康化工有限公司 |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.43 |
| 67 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 68 | 发基化学品（张家港）有限公司 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5316 |
| 69 | 张家港高奇化工生物有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 张家港华茂精细化学有限公司 | 0.017 |  |  | 0.0021 |  | 0.407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.098 |
| 71 | 立邦船舶涂料（张家港）有限公司 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.73 |  | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.41 |
| 72 | 张家港市南港诚明化工有限公司 |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 张家港南光化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 张家港衡业特种树脂有限公司 | 0.07 |  |  | 0.5 |  | 0.55 | 0.183 |  |  | 0.04 |  | 2.029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.175 |
| 75 | 张家港市恒吉电子化学有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 张家港立宇化工有限公司 | 0.06 | 2.4 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2498 |
| 77 | PPG涂料（张家港）有限公司 | 14.582 | 0.086 | 42.824 |  |  | 46.354 |  | 0.09 | 0.215 | 16.862 |  | 1.406 |  |  |  | 1.329 |  |  |  |  |  | 122.036 |
| 78 | 辰科化工（张家港）有限公司 | 0.01 |  | 0.15 | 0.48 |  | 0.2 | 0.54 |  |  | 0.01 | 0.23 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 1.21 |
| 79 | 苏州创蓝新材料有限公司 | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 | 0.25 |  | 0.2 |  | 0.06 |  |  |  | 0.029 |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 80 | 苏州氟特电池材料股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 1.4485 |
| 81 | 苏州三友利化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |  | 36.24 |
| 82 | 苏州双象光学材料有限公司 | 0.869 | 0.02 | 2.96 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.399 |
| 83 | 苏州西雅克水族科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.441 |
| 84 | 江苏长顺保温节能科技有限公司 |  |  |  | 0.04 |  | 0.1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 85 | 庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司 | 4.13 | 5.75 | 26.12 | 2.15 | 0.14 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 5.28 |
| 86 | 张家港金宏气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.466 |
| 87 | 国际香料（张家港）有限公司 | 18.645 | 16.6637 | 17.9968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.58 |
| 88 | 芬美意香料（张家港）有限公司 | 3.12 | 0.81 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  | 13.095 |
| 89 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 0.43 | 0.014 | 5.6 |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.06 | 5.861 |
| 90 | 江苏开米科思化学有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.512 |
| 91 | 苏州浩波科技股份有限公司 | 0.738 | 1.29 | 2.16 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 4.34 |
| 92 | 科波西电子材料张家港有限公司 | 0.0415 |  |  | 0.45 |  |  | 0.675 |  |  |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 0.039 |  |  |  | 0.78 |
| 93 | 张家港威迪森化学有限公司 | 1.048 | 0.096 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 3.08 |
| 94 | 庄信万丰（张家港）环保科技有限公司 | 3.395 | 0.4032 | 10.012 |  |  | 0.3656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.603 |  |  |  | 2.0649 |
| 95 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.76 |
| 97 | 江苏中意包装有限公司 | 0.48 | 0.73 | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 12.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.95 |
| 98 | 张家港华达涂层有限公司 | 0.2 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  | 3.36 |  |  | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.41 |
| 99 | 江苏华晟新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 张家港万达薄板有限公司 |  |  |  | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 张家港天弘镀铝锌薄板有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 戴铂新材料（张家港）有限公司 | 0.318 | 0.304 | 1.422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.375 |
| 103 | 张家港环球分子筛有限公司 | 2.21 | 1.81 | 2.835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 潘可士玛（江苏）饲料添加剂有限公司 | 0.8275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 9.12 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 0.17 |
| 106 | 张家港保税区巴士物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.815 |
| 107 | 张家港万达物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 苏州中远物流有限公司 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 109 | 北尔旗物流（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.617 |
| 110 | 张家港东华能源股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0066 |
| 111 | 易高环保能源科技（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 江苏长能节能新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 南光包装容器再生利用有限公司 | 2.08 | 0.04 | 7.2 |  |  |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.917 |
| 114 | 张家港保税区胜科新生水有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 张家港洁利环保科技有限公司 | 0.44 | 0.95 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.72 |
| 116 | 张家港保税区胜科水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 张家港保税区长源热电有限公司 | 162.76 | 382 | 790.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 博瑞德（张家港）环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 713.667 | 2758.971 | 2013.706 | 35.571 | 8.835 | 241.373 | 7.863 | 5.222 | 2.195 | 58.440 | 30.689 | 42.776 | 2.022 | 2.825 | 24.573 | 4.797 | 9.846 | 82.194 | 2.009 | 3.223 | 6.390 | 1233.769 |

表5.2-2  扬子江化学工业园企业大气污染物等标负荷一览表

| 序号 | 单位名称 | 烟（粉）尘 | SO2 | NOx | HCl | 非甲烷总烃 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 甲醇 | 甲苯 | NH3 | H2S | VOCs | Pn | Kn(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶氏化学（张家港）有限公司 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 24.42 | 0.13 |
| 2 | 陶氏益农农业科技（江苏）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 尤尼维讯（张家港）化学有限公司 | 0.03 | 0.08 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.70 | 0.00 |
| 4 | 兰科化工（张家港）有限公司 | 1.36 | 2.38 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 32.86 | 0.18 |
| 5 | 盛禧奥石化（张家港）有限公司 | 2.67 | 5.78 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 67.00 | 0.36 |
| 6 | 盛禧奥聚合物（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.87 | 0.00 |
| 7 | 安逸达电解液技术（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 陶氏有机硅（张家港）有限公司 | 14.30 | 2.60 | 25.24 | 11.20 | 0.33 | 0.00 | 53.15 | 2.26 | 2.45 | 7.00 | 0.00 | 1.47 | 119.99 | 0.64 |
| 9 | 陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 9.19 | 7.68 | 80.56 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.67 | 395.10 | 2.11 |
| 10 | 瓦克化学（张家港）有限公司 | 3.92 | 0.12 | 7.26 | 0.00 | 55.09 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.80 | 255.66 | 1.36 |
| 11 | 瓦克化学气相二氧化硅（张家港）有限公司 | 5.29 | 0.16 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.45 | 1.10 |
| 12 | 德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.88 | 0.00 |
| 13 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 259.18 | 1771.94 | 1562.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 371.90 | 27.40 | 215.30 | 4212.24 | 22.48 |
| 14 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 5.11 | 0.00 | 147.04 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 47.83 | 207.64 | 1.11 |
| 15 | 张家港市华昌药业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.00 |
| 16 | 林德华昌（张家港）气体有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 3.49 | 1.14 | 33.20 | 0.00 | 0.83 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.90 | 1.80 | 0.00 | 2.77 | 45.18 | 0.24 |
| 18 | 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 3.36 | 20.16 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 81.24 | 0.43 |
| 19 | 霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司 | 18.18 | 8.54 | 99.44 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.06 | 1.47 | 142.66 | 0.76 |
| 20 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 | 0.00 | 2694.72 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2697.52 | 14.40 |
| 21 | 泰柯棕化（张家港）有限公司 | 14.08 | 10.14 | 60.48 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 86.79 | 0.46 |
| 22 | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 36.99 | 7.44 | 1490.84 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 278.75 | 1822.02 | 9.72 |
| 23 | 江苏康宁化学有限公司 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 89.78 | 0.48 |
| 24 | 凯凌化工（张家港）有限公司 | 21.12 | 5.34 | 82.16 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 115.13 | 0.61 |
| 25 | 江苏恒盛药业有限公司 | 0.00 | 0.08 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | 0.30 | 0.00 | 2.25 | 6.32 | 0.03 |
| 26 | 旭化成聚甲醛（张家港）有限公司 | 5.69 | 20.43 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 8.52 | 113.94 | 0.61 |
| 27 | 天齐锂业（江苏）有限公司 | 3.01 | 11.86 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.71 | 0.47 |
| 28 | 易高生物化工科技（张家港）有限公司 | 12.00 | 28.04 | 225.55 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.48 | 213.50 | 482.46 | 2.58 |
| 29 | 润英联（中国）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 3.69 | 0.02 |
| 30 | 江苏国泰超威新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 5.02 | 5.71 | 0.03 |
| 31 | 星光精细化工（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 4.90 | 0.00 | 2.77 | 27.44 | 0.15 |
| 32 | 梅塞尔气体产品（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 新能（张家港）能源有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 张家港盈迪特种气体有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.25 | 5.35 | 0.03 |
| 35 | 张家港华瑞化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | 11.75 | 0.06 |
| 36 | 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 19.15 | 0.10 |
| 37 | 森田化工（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 212.03 | 1.13 |
| 38 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 7.59 | 12.83 | 0.07 |
| 39 | 可乐丽亚克力（张家港）有限公司 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 5.64 | 0.03 |
| 40 | 江苏长华聚氨酯科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 9.41 | 15.12 | 0.08 |
| 41 | 日触化工（张家港）有限公司 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 8.61 | 0.05 |
| 42 | 张家港美景荣化学工业有限公司 | 0.03 | 0.14 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 32.09 | 0.17 |
| 43 | 张家港市德宝化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.66 | 1.05 | 0.01 |
| 44 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 7.78 | 0.40 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | 32.78 | 0.17 |
| 45 | 液化空气电子材料（张家港）有限公司 | 0.26 | 0.02 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 10.93 | 0.06 |
| 46 | 张家港北兴化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 13.84 | 0.07 |
| 47 | 江苏宝德新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 华奇（中国）化工有限公司 | 4.54 | 7.66 | 10.48 | 0.00 | 0.32 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.63 | 0.06 | 15.32 | 61.48 | 0.33 |
| 49 | 张家港市新金龙精细化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.65 | 0.01 |
| 50 | 江苏赛宝龙石化有限公司 | 1.16 | 30.40 | 58.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.28 | 0.48 |
| 51 | 雅仕德化工（江苏）有限公司 | 1.04 | 4.02 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 27.17 | 0.14 |
| 52 | 张家港华美生物材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 张家港市黎明化工有限公司 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 16.15 | 0.09 |
| 54 | 张家港江南粉末涂料有限公司 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.02 |
| 55 | 张家港大塚化学有限公司 | 5.24 | 19.40 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 76.02 | 0.41 |
| 56 | 久泰能源（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 怡成屏障（张家港）科技有限公司 | 0.81 | 0.86 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 23.11 | 0.12 |
| 58 | 东马棕榈工业（张家港）有限公司 | 4.42 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 32.66 | 0.17 |
| 59 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5.57 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 26.73 | 0.14 |
| 60 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 0.17 | 0.12 | 16.32 | 0.00 | 25.19 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 134.16 | 0.23 | 0.00 | 170.93 | 790.12 | 4.22 |
| 61 | 张家港市飞航科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 1.11 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | 19.42 | 0.10 |
| 62 | 江苏华盛精化工有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 23.33 | 0.12 |
| 63 | 张家港市东方高新聚氨酯有限公司 | 0.61 | 0.18 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.68 | 0.04 |
| 64 | 复榆（张家港）新材料有限公司 | 0.49 | 0.18 | 1.52 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 3.71 | 0.02 |
| 65 | 江苏科幸新材料有限公司 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 17.67 | 0.09 |
| 66 | 张家港瀚康化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.93 | 0.00 |
| 67 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.52 | 0.00 |
| 68 | 发基化学品（张家港）有限公司 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 3.22 | 0.02 |
| 69 | 张家港高奇化工生物有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 张家港华茂精细化学有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.76 | 0.02 |
| 71 | 立邦船舶涂料（张家港）有限公司 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 70.88 | 0.38 |
| 72 | 张家港市南港诚明化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 0.11 |
| 73 | 张家港南光化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 张家港衡业特种树脂有限公司 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.28 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 27.66 | 0.15 |
| 75 | 张家港市恒吉电子化学有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 张家港立宇化工有限公司 | 0.07 | 4.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 9.73 | 0.05 |
| 77 | PPG涂料（张家港）有限公司 | 16.20 | 0.17 | 171.30 | 0.00 | 23.18 | 9.00 | 84.31 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 203.39 | 514.58 | 2.75 |
| 78 | 辰科化工（张家港）有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 9.60 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 2.02 | 12.95 | 0.07 |
| 79 | 苏州创蓝新材料有限公司 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 1.69 | 0.01 |
| 80 | 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 2.65 | 0.01 |
| 81 | 苏州三友利化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.40 | 60.45 | 0.32 |
| 82 | 苏州双象光学材料有限公司 | 0.97 | 0.04 | 11.84 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 28.71 | 0.15 |
| 83 | 苏州西雅克水族科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 0.04 |
| 84 | 江苏长顺保温节能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.33 | 0.01 |
| 85 | 庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司 | 4.59 | 11.50 | 104.48 | 43.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 8.80 | 176.14 | 0.94 |
| 86 | 张家港金宏气体有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.03 |
| 87 | 国际香料（张家港）有限公司 | 20.72 | 33.33 | 71.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 135.33 | 0.72 |
| 88 | 芬美意香料（张家港）有限公司 | 3.47 | 1.62 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 21.83 | 42.19 | 0.23 |
| 89 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 0.48 | 0.03 | 22.40 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 33.81 | 0.18 |
| 90 | 江苏开米科思化学有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 91 | 苏州浩波科技股份有限公司 | 0.82 | 2.58 | 8.64 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 20.27 | 0.11 |
| 92 | 科波西电子材料张家港有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.30 | 10.54 | 0.06 |
| 93 | 张家港威迪森化学有限公司 | 1.16 | 0.19 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 8.83 | 0.05 |
| 94 | 庄信万丰（张家港）环保科技有限公司 | 3.77 | 0.81 | 40.05 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 3.44 | 51.27 | 0.27 |
| 95 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 18.88 | 0.10 |
| 97 | 江苏中意包装有限公司 | 0.53 | 1.46 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.25 | 114.43 | 0.61 |
| 98 | 张家港华达涂层有限公司 | 0.22 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 36.39 | 0.19 |
| 99 | 江苏华晟新型建材有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 张家港万达薄板有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.20 | 0.35 |
| 101 | 张家港天弘镀铝锌薄板有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 戴铂新材料（张家港）有限公司 | 0.35 | 0.61 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 7.27 | 0.04 |
| 103 | 张家港环球分子筛有限公司 | 2.46 | 3.62 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42 | 0.09 |
| 104 | 潘可士玛（江苏）饲料添加剂有限公司 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 105 | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.28 | 13.20 | 0.07 |
| 106 | 张家港保税区巴士物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.01 |
| 107 | 张家港万达物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 苏州中远物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 109 | 北尔旗物流（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.01 |
| 110 | 张家港东华能源股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 111 | 易高环保能源科技（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 江苏长能节能新材料科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 南光包装容器再生利用有限公司 | 2.31 | 0.08 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 52.09 | 0.28 |
| 114 | 张家港保税区胜科新生水有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 张家港洁利环保科技有限公司 | 0.49 | 1.90 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 112.23 | 0.60 |
| 116 | 张家港保税区胜科水务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 张家港保税区长源热电有限公司 | 180.84 | 764.00 | 3163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4108.68 | 21.93 |
| 118 | 博瑞德（张家港）环保科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pi合计 | 792.96 | 5517.94 | 8054.82 | 711.43 | 120.69 | 522.15 | 292.20 | 10.23 | 213.88 | 410.97 | 32.23 | 2056.28 | 18735.78 | 100.00 |
| Ki（%） | 4.23 | 29.45 | 42.99 | 3.80 | 0.64 | 2.79 | 1.56 | 0.05 | 1.14 | 2.19 | 0.17 | 10.98 | / | / |
| 排序 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 11 | 3 | / | / |
| 标准（mg/m3） | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | / | / |

表5.2-3  扬子江化学工业园企业废水污染源排放情况一览表    单位：t/a

| 序号 | 单位名称 | 接管胜科水务废水量（t/a） | 废水量占总接管量比例（%） | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 石油类 | 甲苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已建企业小计 |
| 1 | 陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 1372195 | 16.90 | 440.86 | 226.48 | 1.1 | 0.38 |  |  |  |  |  | 2.51 |
| 2 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 839822 | 10.34 | 407.4 | 333.22 | 48.21 | 1.62 |  | 16.02 |  |  |  |  |
| 3 | 张家港万达薄板有限公司 | 546038 | 6.73 | 163.8 | 54.6 | 0.17 | 0.02 |  | 11 |  |  |  |  |
| 4 | 天齐锂业（江苏）有限公司 | 385175 | 4.74 | 5.86 | 18.92 | 0.37 | 0.045 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 江苏康宁化学有限公司 | 338779 | 4.17 | 134.7 | 78.21 | 0.26 | 0.03 |  |  | 0.13 |  |  | 0.11 |
| 6 | 新能（张家港）能源有限公司 | 335800 | 4.14 | 167.9 | 68.7 | 14.7 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 泰柯棕化（张家港）有限公司 | 280647 | 3.46 | 24.86 | 16.57 | 0.93 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 张家港华美生物材料有限公司 | 242515 | 2.99 | 103.16 | 6.36 | 0.59 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 张家港保税区胜科新生水有限公司 | 237980 | 2.93 | 47.596 | 42.836 | 2.856 | 0.286 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 | 230779 | 2.84 | 20.36 | 25.87 | 0.29 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 张家港北兴化工有限公司 | 174641 | 2.15 | 46.38 |  | 2.08 | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 12 | 张家港大塚化学有限公司 | 155210 | 1.91 | 8.2892 | 22.7556 | 0.1308 | 0.0348 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 149103 | 1.84 | 54.04 | 22.25 | 0.61 | 0.06 |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 14 | 久泰能源（张家港）有限公司 | 122974 | 1.51 | 61.5 | 19.88 | 0.09 | 0.03 | 36.8 |  |  |  |  |  |
| 15 | 旭化成聚甲醛（张家港）有限公司 | 118530 | 1.46 | 59.143 | 13.564 | 0.791 | 0.0989 |  | 1.088 |  |  |  |  |
| 16 | 瓦克化学气相二氧化硅（张家港）有限公司 | 107700 | 1.33 | 53.86 | 43.08 | 3.76 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 江苏恒盛药业有限公司 | 94672 | 1.17 | 41.95 | 10.3 | 1.72 | 0.05 |  |  | 0.06 |  |  | 0.02 |
| 18 | 华奇（中国）化工有限公司 | 94273 | 1.16 | 16.48 | 9.56 | 0.28 | 0.02628 |  |  | 0.00172 |  |  |  |
| 19 | 张家港保税区长源热电有限公司 | 93880 | 1.16 | 2.4 | 0.29 | 0.004 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 陶氏有机硅（张家港）有限公司 | 92061 | 1.13 | 35.86 | 18.07 | 0.43 | 0.14 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 21 | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 91068 | 1.12 | 32.6 | 11.77 | 0.69 | 0.06 |  | 1.4 |  |  |  |  |
| 22 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 87346 | 1.08 | 30.56 | 6.57 | 0.26 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 张家港衡业特种树脂有限公司 | 84687.1 | 1.04 | 35.45 | 18.11 | 0.356 | 0.055 |  |  | 0.0215 |  |  |  |
| 24 | 江苏长华聚氨酯科技有限公司 | 84500 | 1.04 | 16.83 | 11.89 | 0.154 | 0.016 |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 25 | 瓦克化学（张家港）有限公司 | 77557 | 0.96 | 36.924 | 24.755 | 1.333 | 0.1148 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 江苏中意包装有限公司 | 73710 | 0.91 | 29.5515 | 21.825 | 0.18225 | 0.01458 |  | 1.314 |  |  |  |  |
| 27 | 江苏华晟新型建材有限公司 | 66426 | 0.82 | 23.2 | 6.64 | 0.18 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 江苏宝德新材料有限公司 | 66110 | 0.81 | 5.11 | 3.18 | 0.19 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 凯凌化工（张家港）有限公司 | 55840 | 0.69 | 25.89 | 8.97 | 1.01 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 星光精细化工（张家港）有限公司 | 54032 | 0.67 | 22.37 |  | 0.65 | 0.02 |  |  | 0.01 |  | 0.02 |  |
| 31 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 53406 | 0.66 | 4.272 | 3.738 | 0.198 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 森田化工（张家港）有限公司 | 50932 | 0.63 | 4.43 | 3.56 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 50434.5 | 0.62 | 13.325 | 6.9635 | 0.36133 | 0.02895 |  | 0.021 | 0.011 |  |  |  |
| 34 | 梅塞尔气体产品（张家港）有限公司 | 47578 | 0.59 | 14.17 | 9.62 | 1.16 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 张家港市华昌药业有限公司 | 47520 | 0.59 | 11.8 | 8.8 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PPG涂料（张家港）有限公司 | 41752 | 0.51 | 17.396 | 10.242 | 0.9226 | 0.122 |  | 0.08 |  |  |  |  |
| 37 | 日触化工（张家港）有限公司 | 41315 | 0.51 | 20.6344 | 10.2784 | 0.0902 | 0.0803 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 陶氏化学（张家港）有限公司 | 41307 | 0.51 | 13.7638 | 8.1723 | 0.2843 | 0.022 |  | 0.033 |  |  | 0.003 | 0.0008 |
| 39 | 张家港市飞航科技有限公司 | 40365 | 0.50 | 7.457 | 3.358 | 0.15 | 0.0236 |  | 0.067 |  |  |  |  |
| 40 | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 37853 | 0.47 | 3.73 | 2.91 | 0.25 | 0.01 |  | 0.15 |  |  |  |  |
| 41 | 盛禧奥聚合物（张家港）有限公司 | 37320 | 0.46 | 2.1 | 0.99 | 0.03 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 42 | 可乐丽亚克力（张家港）有限公司 | 33665 | 0.41 | 5.6 | 3.86 | 0.42 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 张家港天弘镀铝锌薄板有限公司 | 33660 | 0.41 | 11.78 | 1.55 | 0.1 | 0.001 |  | 0.67 |  |  |  |  |
| 44 | 易高生物化工科技（张家港）有限公司 | 32344 | 0.40 | 5.1504 | 3.2657 | 0.247 | 0.0282 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 张家港洁利环保科技有限公司 | 32211 | 0.40 | 7.937 | 6.501 | 0.038 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 32189 | 0.40 | 6.6277 | 4.3298 | 0.282 | 0.0194 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 怡成屏障（张家港）科技有限公司 | 31930 | 0.39 | 3.86 | 2.47 | 0.09 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 苏州三友利化工有限公司 | 31850 | 0.39 | 11.54 | 10.09 | 1.12 | 0.48 | 8.28 |  |  |  |  |  |
| 49 | 张家港华达涂层有限公司 | 26000 | 0.32 | 4 | 3.25 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 苏州双象光学材料有限公司 | 25361 | 0.31 | 3.016 | 1.724 | 0.0652 | 0.005686 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 芬美意香料（张家港）有限公司 | 23937 | 0.29 | 3.37 | 2.44 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 张家港东华能源股份有限公司 | 22083 | 0.27 | 3.78 | 2.96 | 0.02 | 0.01 |  | 0.36 | 0.44 | 0.69 | 0.79 |  |
| 53 | 江苏华盛精化工有限责任公司 | 21090 | 0.26 | 6.3382 | 3.7154 | 0.174 | 0.0192 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 国际香料（张家港）有限公司 | 20900 | 0.26 | 5.144 | 5.225 | 0.19 | 0.0152 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 张家港美景荣化学工业有限公司 | 20400 | 0.25 | 10.33 | 7.91 | 0.05 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 20000 | 0.25 | 8 | 1.4 | 3 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 张家港威迪森化学有限公司 | 19380 | 0.24 | 8.68 | 4.33 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 科波西电子材料张家港有限公司 | 17050 | 0.21 | 6.244 | 3.78 | 0.078 | 0.012 |  |  |  |  |  | 0.008 |
| 59 | 德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司 | 16900 | 0.21 | 8.33 | 6.68 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 戴铂新材料（张家港）有限公司 | 16380 | 0.20 | 5.092 | 3.862 | 0.38 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 江苏国泰超威新材料有限公司 | 15360 | 0.19 | 7.154 | 3.6848 | 0.3066 | 0.0307 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 张家港市南港诚明化工有限公司 | 13030 | 0.16 | 6.52 | 3.26 | 0.14 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 | 12591 | 0.16 | 2.52 | 1.905 | 0.311 | 0.018 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 润英联（中国）有限公司 | 11523 | 0.14 | 3.36 | 1.59 | 0.15 | 0.02 |  | 0.07 |  |  |  |  |
| 65 | 兰科化工（张家港）有限公司 | 11460 | 0.14 | 1.81 | 1.28 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
| 66 | 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 11000 | 0.14 | 22.66 | 10.58 | 0.05 | 0.004 |  |  | 0.03 |  |  | 0.07 |
| 67 | 张家港华瑞化工有限公司 | 10542 | 0.13 | 7.27 | 3.25 | 0.04 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司 | 10228.2 | 0.13 | 4.09 | 2.87 | 0.12 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 张家港瀚康化工有限公司 | 9489 | 0.12 | 4.74 | 2.38 | 0.18 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司 | 9055 | 0.11 | 3.1688 | 1.8106 | 0.2262 | 0.0184 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 张家港江南粉末涂料有限公司 | 8440 | 0.10 | 3.01 | 1.89 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | 8420 | 0.10 | 2.633 | 1.625 | 0.1176 | 0.0113 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 江苏科幸新材料有限公司 | 8300 | 0.10 | 4.19 | 1.89 | 0.04 | 0.03 |  |  | 0.0034 |  |  |  |
| 74 | 雅仕德化工（江苏）有限公司 | 7500 | 0.09 | 1.3 | 0.67 | 0.05 | 0.01 |  | 0.01 | 0.000096 |  | 0.000029 |  |
| 75 | 张家港华茂精细化学有限公司 | 7051 | 0.09 | 2.919 | 1.338 | 0.1802 | 0.0113 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 安逸达电解液技术（张家港）有限公司 | 7006 | 0.09 | 0.56 | 0.49 | 0.04 | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 张家港南光化工有限公司（含南光包装容器再生利用有限公司） | 6535 | 0.08 | 2.93 | 1.13 | 0.09 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 江苏赛宝龙石化有限公司 | 5800 | 0.07 | 2.38 | 1.26 | 0.08 | 0.01 |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 79 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 5500 | 0.07 | 1.27 | 1 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 张家港市东方高新聚氨酯有限公司 | 5371 | 0.07 | 2.13 | 1.22 | 0.04 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 东马棕榈工业（张家港）有限公司 | 5200 | 0.06 | 1.83 | 0.02 | 0.04 | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 张家港立宇化工有限公司 | 4200 | 0.05 | 2 | 1.05 | 0.08 |  |  |  |  | 0.00002 |  |  |
| 83 | 尤尼维讯（张家港）化学有限公司 | 3962 | 0.05 | 1.23 | 0.78 | 0.03 | 0.003 |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 84 | 张家港市德宝化工有限公司 | 3736 | 0.05 | 1.87 | 0.93 | 0.03 | 0.0031 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 立邦船舶涂料（张家港）有限公司 | 3700 | 0.05 | 0.48 | 0.36 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 苏州中远物流有限公司 | 3694 | 0.05 | 1.24 | 0.7 | 0.06 | 0.01 | 0.0008 |  |  |  |  |  |
| 87 | 张家港市新金龙精细化工有限公司 | 3600 | 0.04 | 1.72 | 1.2 | 0.065 | 0.0065 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 3210 | 0.04 | 1.47 | 0.56 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 3210 | 0.04 | 1.52 | 0.01 | 0.25 | 0.06 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 90 | 辰科化工（张家港）有限公司 | 22940 | 0.28 | 2.39 | 0.32 | 0.02 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 张家港环球分子筛有限公司 | 2160 | 0.03 | 0.648 | 0.324 | 0.054 | 0.0047 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 张家港市黎明化工有限公司 | 1752 | 0.02 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 张家港高奇化工生物有限公司 | 1700 | 0.02 | 0.68 | 0.34 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 复榆（张家港）新材料有限公司 | 1440 | 0.02 | 0.58 | 0.29 | 0.04 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 张家港市恒吉电子化学有限公司 | 1208 | 0.01 | 0.45 | 0.27 | 0.03 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 液化空气电子材料（张家港）有限公司 | 1106.4 | 0.01 | 0.246 | 0.1662 | 0.01856 | 0.001831 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 陶氏益农农业科技（江苏）有限公司 | 1050 | 0.01 | 0.39 | 0.22 | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 发基化学品（张家港）有限公司 | 1000 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.002 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 江苏长顺保温节能科技有限公司 | 770 | 0.01 | 0.29 | 0.18 | 0.022 | 0.0014 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 潘可士玛（江苏）饲料添加剂有限公司 | 672 | 0.01 | 0.336 | 0.2688 | 0.0168 | 0.001344 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 林德华昌（张家港）气体有限公司 | 500 | 0.01 | 0.2 | 0.13 | 0.02 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 张家港盈迪特种气体有限公司 | 480 | 0.01 | 0.19 | 0.12 | 0.01 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 易高环保能源科技（张家港）有限公司 | 320 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.0064 | 0.00032 |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 104 | 博瑞德（张家港）环保科技有限公司 | 189 | 0.00 | 0.0567 | 0.0378 | 0.00473 | 0.00038 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 江苏长能节能新材料科技有限公司 | 150 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 盛禧奥石化（张家港）有限公司 | 2.29 | 0.00 | 8.5 | 3.24 | 0.04 | 0.012 |  | 1.66 |  |  | 0.000045 |  |
| 已建企业小计 | 7977315 | 98.26 | 2508.173 | 1350.171 | 98.749 | 6.318 | 45.081 | 34.106 | 0.758 | 0.730 | 0.913 | 2.719 |
| 在建及拟建 |
| 1 | 苏州浩波科技股份有限公司 | 52370 | 0.65 | 4.19 | 3.67 | 0.058 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 庄信万丰（张家港）环保科技有限公司 | 25745 | 0.32 | 7.313 | 5.088 | 0.168 | 0.01344 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 张家港保税区巴士物流有限公司 | 14910 | 0.18 | 4.02 | 1.74 | 0.06 | 0.005 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 4 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 14597 | 0.18 | 2.831 |  | 0.113 | 0.009 |  | 0.026 |  |  |  |  |
| 5 | 苏州西雅克水族科技有限公司 | 12810 | 0.16 | 3.99 | 2.26 | 0.09 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 苏州创蓝新材料有限公司 | 6840 | 0.08 | 2.3 | 1.37 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 北尔旗物流（张家港）有限公司 | 5286 | 0.07 | 1.5744 | 0.8772 | 0.0504 | 0.0067 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 江苏开米科思化学有限公司 | 5030 | 0.06 | 1.51 | 1.256 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 张家港金宏气体有限公司 | 3004.6 | 0.04 | 1.39 | 0.75 | 0.06 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 张家港万达物流有限公司 | 792 | 0.01 | 0.317 | 0.158 | 0.028 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 在小计 | 141385 | 1.74 | 29.435 | 17.169 | 0.807 | 0.083 | 0.000 | 0.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 总计 | 8118700 | 100.00 | 2537.61 | 1367.34 | 99.56 | 6.40 | 45.08 | 34.31 | 0.76 | 0.73 | 0.91 | 2.72 |

表5.2-4  扬子江化学工业园企业废水污染源等标负荷一览表

| 序号 | 单位名称 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 石油类 | 甲苯 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 总铜 | Pn | Kn(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 22.04 | 7.55 | 1.10 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 35.10 | 3.34 |
| 2 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 20.37 | 11.11 | 48.21 | 8.10 | 0.00 | 320.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.19 | 38.78 |
| 3 | 张家港万达薄板有限公司 | 8.19 | 1.82 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.28 | 21.88 |
| 4 | 天齐锂业（江苏）有限公司 | 0.29 | 0.63 | 0.37 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.14 |
| 5 | 江苏康宁化学有限公司 | 6.74 | 2.61 | 0.26 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.05 | 0.95 |
| 6 | 新能（张家港）能源有限公司 | 8.40 | 2.29 | 14.70 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.44 | 2.51 |
| 7 | 泰柯棕化（张家港）有限公司 | 1.24 | 0.55 | 0.93 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.28 |
| 8 | 张家港华美生物材料有限公司 | 5.16 | 0.21 | 0.59 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 0.60 |
| 9 | 张家港保税区胜科新生水有限公司 | 2.38 | 1.43 | 2.86 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 0.77 |
| 10 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 | 1.02 | 0.86 | 0.29 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.23 |
| 11 | 张家港北兴化工有限公司 | 2.32 | 0.00 | 2.08 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 5.49 | 0.52 |
| 12 | 张家港大塚化学有限公司 | 0.41 | 0.76 | 0.13 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.14 |
| 13 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 2.70 | 0.74 | 0.61 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.45 |
| 14 | 久泰能源（张家港）有限公司 | 3.08 | 0.66 | 0.09 | 0.15 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 1.25 |
| 15 | 旭化成聚甲醛（张家港）有限公司 | 2.96 | 0.45 | 0.79 | 0.49 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.45 | 2.51 |
| 16 | 瓦克化学气相二氧化硅（张家港）有限公司 | 2.69 | 1.44 | 3.76 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 1.16 |
| 17 | 江苏恒盛药业有限公司 | 2.10 | 0.34 | 1.72 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.52 | 0.43 |
| 18 | 华奇（中国）化工有限公司 | 0.82 | 0.32 | 0.28 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.15 |
| 19 | 张家港保税区长源热电有限公司 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 20 | 陶氏有机硅（张家港）有限公司 | 1.79 | 0.60 | 0.43 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.34 |
| 21 | 张家港扬子江石化有限公司 | 1.63 | 0.39 | 0.69 | 0.30 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 2.95 |
| 22 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 1.53 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.21 |
| 23 | 张家港衡业特种树脂有限公司 | 1.77 | 0.60 | 0.36 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.29 |
| 24 | 江苏长华聚氨酯科技有限公司 | 0.84 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 0.61 |
| 25 | 瓦克化学（张家港）有限公司 | 1.85 | 0.83 | 1.33 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.44 |
| 26 | 江苏中意包装有限公司 | 1.48 | 0.73 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 2.73 |
| 27 | 江苏华晟新型建材有限公司 | 1.16 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.16 |
| 28 | 江苏宝德新材料有限公司 | 0.26 | 0.11 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.06 |
| 29 | 凯凌化工（张家港）有限公司 | 1.29 | 0.30 | 1.01 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.29 |
| 30 | 星光精细化工（张家港）有限公司 | 1.12 | 0.00 | 0.65 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.27 |
| 31 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.06 |
| 32 | 森田化工（张家港）有限公司 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.05 |
| 33 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 0.67 | 0.23 | 0.36 | 0.14 | 0.00 | 0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.17 |
| 34 | 梅塞尔气体产品（张家港）有限公司 | 0.71 | 0.32 | 1.16 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.26 |
| 35 | 张家港市华昌药业有限公司 | 0.59 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.09 |
| 36 | PPG涂料（张家港）有限公司 | 0.87 | 0.34 | 0.92 | 0.61 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.41 |
| 37 | 日触化工（张家港）有限公司 | 1.18 | 0.34 | 0.09 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.18 |
| 38 | 陶氏化学（张家港）有限公司 | 0.69 | 0.27 | 0.28 | 0.11 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.21 |
| 39 | 张家港市飞航科技有限公司 | 0.37 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.20 |
| 40 | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 0.19 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.34 |
| 41 | 盛禧奥聚合物（张家港）有限公司 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.03 |
| 42 | 可乐丽亚克力（张家港）有限公司 | 0.28 | 0.13 | 0.42 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.10 |
| 43 | 张家港天弘镀铝锌薄板有限公司 | 0.59 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 1.34 |
| 44 | 易高生物化工科技（张家港）有限公司 | 0.26 | 0.11 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.07 |
| 45 | 张家港洁利环保科技有限公司 | 0.40 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.06 |
| 46 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 0.33 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.08 |
| 47 | 怡成屏障（张家港）科技有限公司 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.04 |
| 48 | 苏州三友利化工有限公司 | 0.58 | 0.34 | 1.12 | 2.40 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.62 |
| 49 | 张家港华达涂层有限公司 | 0.20 | 0.11 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.05 |
| 50 | 苏州双象光学材料有限公司 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.03 |
| 51 | 芬美意香料（张家港）有限公司 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.04 |
| 52 | 张家港东华能源股份有限公司 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 7.20 | 0.63 | 39.50 | 1.38 | 0.00 | 49.07 | 4.66 |
| 53 | 江苏华盛精化工有限责任公司 | 0.32 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.07 |
| 54 | 国际香料（张家港）有限公司 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.07 |
| 55 | 张家港美景荣化学工业有限公司 | 0.52 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.08 |
| 56 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 0.40 | 0.05 | 3.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.33 |
| 57 | 张家港威迪森化学有限公司 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.07 |
| 58 | 科波西电子材料张家港有限公司 | 0.31 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 0.06 |
| 59 | 德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司 | 0.42 | 0.22 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.12 |
| 60 | 戴铂新材料（张家港）有限公司 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.10 |
| 61 | 江苏国泰超威新材料有限公司 | 0.36 | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.09 |
| 62 | 张家港市南港诚明化工有限公司 | 0.33 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.06 |
| 63 | 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 | 0.13 | 0.06 | 0.31 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.06 |
| 64 | 润英联（中国）有限公司 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.18 |
| 65 | 兰科化工（张家港）有限公司 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.13 |
| 66 | 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 1.13 | 0.35 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.67 | 0.16 |
| 67 | 张家港华瑞化工有限公司 | 0.36 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.05 |
| 68 | 庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.05 |
| 69 | 张家港瀚康化工有限公司 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.06 |
| 70 | 霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司 | 0.16 | 0.06 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 71 | 张家港江南粉末涂料有限公司 | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.04 |
| 72 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.03 |
| 73 | 江苏科幸新材料有限公司 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.04 |
| 74 | 雅仕德化工（江苏）有限公司 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.04 |
| 75 | 张家港华茂精细化学有限公司 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.04 |
| 76 | 安逸达电解液技术（张家港）有限公司 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 77 | 张家港南光化工有限公司（含南光包装容器再生利用有限公司） | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.03 |
| 78 | 江苏赛宝龙石化有限公司 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.10 |
| 79 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.02 |
| 80 | 张家港市东方高新聚氨酯有限公司 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.05 |
| 81 | 东马棕榈工业（张家港）有限公司 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 82 | 张家港立宇化工有限公司 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 83 | 尤尼维讯（张家港）化学有限公司 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.05 |
| 84 | 张家港市德宝化工有限公司 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 85 | 立邦船舶涂料（张家港）有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 86 | 苏州中远物流有限公司 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 87 | 张家港市新金龙精细化工有限公司 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 88 | 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 89 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.07 |
| 90 | 辰科化工（张家港）有限公司 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 91 | 张家港环球分子筛有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 92 | 张家港市黎明化工有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 93 | 张家港高奇化工生物有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.01 |
| 94 | 复榆（张家港）新材料有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 95 | 张家港市恒吉电子化学有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 96 | 液化空气电子材料（张家港）有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 97 | 陶氏益农农业科技（江苏）有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 98 | 发基化学品（张家港）有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 99 | 江苏长顺保温节能科技有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 100 | 潘可士玛（江苏）饲料添加剂有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 101 | 林德华昌（张家港）气体有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 102 | 张家港盈迪特种气体有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 103 | 易高环保能源科技（张家港）有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 104 | 博瑞德（张家港）环保科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 105 | 江苏长能节能新材料科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 盛禧奥石化（张家港）有限公司 | 0.43 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.84 | 3.21 |
| 107 | 苏州浩波科技股份有限公司 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.04 |
| 108 | 庄信万丰（张家港）环保科技有限公司 | 0.37 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.07 |
| 109 | 张家港保税区巴士物流有限公司 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.37 |
| 110 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.08 |
| 111 | 苏州西雅克水族科技有限公司 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.04 |
| 112 | 苏州创蓝新材料有限公司 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.03 |
| 113 | 北尔旗物流（张家港）有限公司 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.02 |
| 114 | 江苏开米科思化学有限公司 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.03 |
| 115 | 张家港金宏气体有限公司 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 116 | 张家港万达物流有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| Pi合计 | 126.88 | 45.58 | 99.56 | 32.01 | 11.27 | 686.24 | 1.08 | 45.65 | 1.46 | 2.72 | 1052.45 | 100.00 |
| Ki（%） | 12.06 | 4.33 | 9.46 | 3.04 | 1.07 | 65.20 | 0.10 | 4.34 | 0.14 | 0.26 | / | / |
| 排序 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 9 | 8 | / | / |
| 标准（mg/L） | 20 | 30 | 1 | 0.2 | 4 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.5 | 1 | / | / |

## 5.3环境质量现状监测与评价

### 5.3.1大气环境质量现状监测与评价

#### 5.3.1.1空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于张家港市保税区，本次选用张家港保税区大气自动监测站2019年全年逐时监测数据进行区域达标评价，自动监测数据详见表5.3-1。

表5.3-1  区域空气环境现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 13 | 60 | 21.67 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 24 | 150 | 16.00 |  |
| NO2 | 年平均浓度 | 38 | 40 | 95.00 | 不达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 96 | 80 | 120.00 |  |
| PM10 | 年平均浓度 | 71 | 70 | 101.43 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 147 | 150 | 98.00 |  |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 42 | 35 | 120.00 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 97 | 75 | 129.33 |  |
| CO* | 24小时平均第95百分位数 | 1.4 | 4 | 35.00 | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 182 | 160 | 113.75 | 不达标 |

*:CO单位为mg/m3

经判定，项目所在区域为环境空气质量不达标区域，超标因子为NO2、PM10、O3和PM2.5。

区域大气污染物削减方案内容：根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》征求意见稿内容。

一、调整能源结构，控制煤炭消费总量

1、控制煤炭消费总量和强度：2021年底前，关停整合30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和小热电。常熟、昆山、张家港、太仓按照各地热电联产规划，加快推进区域热力管网工程建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤；加快整合工业园区（工业聚集区）现有热源点，扩大热力供应范围，2020年底前逐步消除工业园区（工业聚集区）集中供热盲点。

2、深入推进燃煤锅炉整治：2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造，其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求；2023年底前，生物质锅炉、燃气锅炉全部达到超低排放限值要求。2020年底前，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。

3、提升清洁能源占比：到2020年，非化石能源发电装机容量逐步提高；按照国家和省规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电；制定实施促进清洁能源发展利用政策，加速发展可再生能源、清洁能源，扩大利用天然气，替代燃煤消费。

4、强化高污染燃料使用监管：限制高硫煤的开采和使用，严格落实禁燃区管控要求，严肃查处违反禁燃区管理要求的行为；已经存在的，加快淘汰替代，限期整治到位。淘汰集中供热范围内的散煤。

二、调整产业结构，减少污染物排放

通过严格准入条件、加大产业布局调整力度、加大淘汰力度（2020年底前，完成省下达的钢铁、焦化去产能任务。张家港沙钢集团除保留的2台7米以上焦炉产能外，实现全部外购焦。）

三、推进工业领域全行业、全要素达标排放

（1）建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。2023年底前，全市10万千瓦以上煤电机组SO2、NOx、烟粉尘排放浓度分别达到15、25和5毫克/立方米，10万千瓦以下机组达到超低排放限值。

（2）实施重点行业无组织排放深度治理。推进清洁原料替代，到2023年底，低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂类产品使用比例分别达到60%、70%和85%以上。全面加强无组织排放控制，严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），以VOCs物料储存、VOCs物料转移与储存、设备与管线组件VOCs泄露、敞开液面VOCs逸散以及工艺过程五大环节为重点，控制无组织排放。强化末端治理设施升级改造与维护。深入推进“一企一策”等。

#### 5.3.1.2基本污染物环境质量现状评价

项目西南偏南4.8公里处为张家港保税区大气自动监测站，本次根据其2019年自动监测数据进行评价，具体详见表5.3-2。

表5.3-2  基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 污染物 | 年评价指标 | 标准值 μg/m3 | 现状浓度 μg/m3 | 最大浓度 μg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标频率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 张家港保税区大气自动监测站 | 257696 | 3535596 | SO2 | 年平均浓度 | 60 | 13 | / | / | 0 |
|  |  |  |  | 24小时平均第98百分位数 | 150 | 24 | 55 | 36.67 |  |
|  |  |  | NO2 | 年平均浓度 | 40 | 38 | / | / | 4.82 |
|  |  |  |  | 24小时平均第98百分位数 | 80 | 96 | 108 | 135.00 |  |
|  |  |  | PM10 | 年平均浓度 | 70 | 71 | / | / | 4.24 |
|  |  |  |  | 24小时平均第95百分位数 | 150 | 147 | 293 | 195.33 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均浓度 | 35 | 42 | / | / | 11.36 |
|  |  |  |  | 24小时平均第95百分位数 | 75 | 97 | 135 | 180 |  |
|  |  |  | CO* | 24小时平均第95百分位数 | 4 | 1.4 | 1.7 | 42.50 | 0 |
|  |  |  | O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 160 | 182 | 285 | 178.13 | 14.48 |

*:CO单位为mg/m3。

由张家港保税区大气自动监测站2019年监测数据可知，SO2年平均浓度、SO2 24小时平均第98百分位数、CO 24小时平均第95百分位数、NO2年平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NO2 24小时平均第98百分位数、PM10年平均浓度、PM10 24小时平均第95百分位数、PM2.5年平均浓度、PM2.5 24小时平均第95百分位数、O3最大8小时平均第90百分位数均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

NO2 24小时平均最大浓度为108μg/m3，占标率为135.00%，超标频率为4.82%；PM10 24小时平均最大浓度为293μg/m3，占标率为195.33%，超标频率为4.24%；PM2.5 24小时平均最大浓度为135μg/m3，占标率为180.00%，超标频率为11.36%；O3 8小时平均最大浓度为285μg/m3，占标率为178.13%，超标频率为14.48%。

#### 5.3.1.3其它污染物环境质量现状评价

（1）监测布点：本项目共设置3个大气监测点位，具体位置见表5.3-3和图2.4-1。

表5.3-3  大气监测布点

| 编号 | 监测点 | 方位 | 与本项目距离（m） | 功能区 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | - | - | 二类区 | 非甲烷总烃 | 实测 |
| G2 | 北荫村 | NW | 1700 |  | 非甲烷总烃 | 引用《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》的监测数据 |
| G3 | 德积街道 | E | 2400 |  | 非甲烷总烃 |  |

（2）监测项目：非甲烷总烃；

（3）监测频次：非甲烷总烃进行小时浓度监测，监测7天，每天4次（02、08、14、20时采样）。同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

（4）监测方案描述：G1点监测数据委托江苏雨松环境修复研究中心有限公司于2019年10月22日-10月28日进行实测。G2点、G3点均在大气评价范围内，数据引用《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》的监测数据，监测时间为2018年9月20日~9月26日，监测期间企业现有项目正常运行。

（5）监测及分析方法：按照环保部颁发的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的有关规定和要求执行。

（6）监测数据引用的有效性：本项目采样时间为2018年9月20日~9月26日，分析时间为2018年9月20日~9月28日，报告编号MST20180917012-1，引用的监测数据时间不超过3年，且该时间段内项目所在地附近无同类型新投产项目，引用监测点位位于本次评价范围内，因此引用数据有效。

（7）监测结果评价见表5.3-4，监测期间常规气象数据见表5.3-5。

监测结果表明，各监测点非甲烷总烃可以满足相应标准，区域内环境空气质量状况良好。

表5.3-4  大气现状监测及评价结果表

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 污染物 | 平均时间 | 监测浓度范围 μg/m3 | 评价标准 μg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| G1项目地 | 260525.95 | 3541135.29 | 非甲烷总烃 | 1h平均 | 580~890 | 2000 | 44.5 | 0 | 达标 |
| G2北荫村 | 259554.86 | 3540309.80 | 非甲烷总烃 | 1h平均 | 510~790 | 2000 | 39.5 | 0 | 达标 |
| G3德积街道 | 262436.97 | 3542638.99 | 非甲烷总烃 | 1h平均 | 42~68 | 2000 | 3.4 | 0 | 达标 |

注：数值加（L）表示未检出，数值为相应项目检出限

表5.3-5（1）  补充监测期间常规气象数据

| 采样日期 | 采样时间 | 天气情况 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） | 湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.10.22 | 02:00 | 阴 | 18 | 101.5 | 北风 | 1.2 | 69 |
|  | 08:00 | 阴 | 20 | 101.4 | 北风 | 1.2 | 68 |
|  | 14:00 | 阴 | 22 | 101.6 | 北风 | 1.0 | 51 |
|  | 20:00 | 阴 | 19 | 101.5 | 北风 | 1.1 | 70 |
| 2019.10.23 | 02:00 | 多云 | 17 | 101.6 | 东北 | 1.9 | 87 |
|  | 08:00 | 多云 | 20 | 101.5 | 东北 | 1.8 | 83 |
|  | 14:00 | 多云 | 22 | 101.6 | 东北 | 1.7 | 60 |
|  | 20:00 | 多云 | 17 | 101.4 | 东北 | 1.8 | 85 |
| 2019.10.24 | 02:00 | 晴 | 16 | 101.6 | 东北 | 1.8 | 89 |
|  | 08:00 | 晴 | 20 | 101.5 | 东北 | 1.2 | 80 |
|  | 14:00 | 晴 | 24 | 101.7 | 东北 | 1.3 | 47 |
|  | 20:00 | 晴 | 17 | 101.6 | 东北 | 1.7 | 87 |
| 2019.10.25 | 02:00 | 多云 | 16 | 101.7 | 东北 | 2.1 | 87 |
|  | 08:00 | 多云 | 18 | 101.5 | 东北 | 1.8 | 80 |
|  | 14:00 | 多云 | 24 | 101.6 | 东北 | 1.2 | 40 |
|  | 20:00 | 多云 | 17 | 101.7 | 东北 | 1.6 | 70 |
| 2019.10.26 | 02:00 | 阴 | 15 | 102.2 | 北风 | 2.0 | 78 |
|  | 08:00 | 阴 | 16 | 102.0 | 北风 | 1.7 | 74 |
|  | 14:00 | 阴 | 17 | 101.8 | 北风 | 2.1 | 54 |
|  | 20:00 | 阴 | 15 | 102.4 | 北风 | 2.2 | 55 |
| 2019.10.27 | 02:00 | 多云 | 13 | 102.0 | 北风 | 2.1 | 67 |
|  | 08:00 | 多云 | 15 | 101.9 | 北风 | 1.8 | 81 |
|  | 14:00 | 多云 | 17 | 101.6 | 北风 | 1.2 | 41 |
|  | 20:00 | 多云 | 11 | 102.0 | 北风 | 1.6 | 77 |
| 2019.10.28 | 02:00 | 晴 | 11 | 101.5 | 北风 | 1.4 | 68 |
|  | 08:00 | 晴 | 13 | 101.4 | 北风 | 1.2 | 87 |
|  | 14:00 | 晴 | 20 | 101.3 | 北风 | 1.3 | 51 |
|  | 20:00 | 晴 | 14 | 101.8 | 北风 | 1.5 | 72 |

表5.3-5（2）  引用监测期间常规气象数据

| 采样日期 | 气温 （℃） | 气压 （kPa） | 风向 | 风速 （m/s） | 湿度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.09.20 | 02:00 | 23 | 102.05 | 西 | 1.7~2.8 | 74 |
|  | 08:00 | 25 | 102.05 | 西 | 1.7~2.8 | 67 |
|  | 14:00 | 28 | 101.75 | 西 | 1.7~2.8 | 68 |
|  | 20:00 | 24 | 101.55 | 西 | 1.7~2.8 | 72 |
| 2018.09.21 | 02:00 | 24 | 101.55 | 西北 | 2.6~3.8 | 72 |
|  | 08:00 | 25 | 101.65 | 西北 | 2.6~3.8 | 68 |
|  | 14:00 | 26 | 100.95 | 西北 | 2.6~3.8 | 66 |
|  | 20:00 | 22 | 101.25 | 西北 | 2.6~3.8 | 77 |
| 2018.09.22 | 02:00 | 21 | 101.95 | 东南 | 1.3~2.2 | 72 |
|  | 08:00 | 22 | 101.65 | 东南 | 1.3~2.2 | 70 |
|  | 14:00 | 28 | 101.65 | 东南 | 1.3~2.2 | 68 |
|  | 20:00 | 26 | 101.65 | 东南 | 1.3~2.2 | 74 |
| 2018.09.23 | 02:00 | 24 | 101.85 | 北 | 2.2~3.4 | 70 |
|  | 08:00 | 23 | 101.75 | 北 | 2.2~3.4 | 71 |
|  | 14:00 | 27 | 101.85 | 北 | 2.2~3.4 | 66 |
|  | 20:00 | 24 | 101.75 | 北 | 2.2~3.4 | 72 |
| 2018.09.24 | 02:00 | 21 | 101.95 | 东北 | 2.6~3.7 | 72 |
|  | 08:00 | 25 | 101.85 | 东北 | 2.6~3.7 | 68 |
|  | 14:00 | 27 | 101.75 | 东北 | 2.6~3.7 | 64 |
|  | 20:00 | 24 | 101.75 | 东北 | 2.6~3.7 | 69 |
| 2018.09.25 | 02:00 | 20 | 101.85 | 东 | 1.4~3.3 | 66 |
|  | 08:00 | 22 | 101.75 | 东 | 1.4~3.3 | 64 |
|  | 14:00 | 26 | 100.95 | 东 | 1.4~3.3 | 60 |
|  | 20:00 | 21 | 101.75 | 东 | 1.4~3.3 | 61 |
| 2018.09.26 | 02:00 | 19 | 101.95 | 东北 | 1.7~2.6 | 72 |
|  | 08:00 | 22 | 101.75 | 东北 | 1.7~2.6 | 68 |
|  | 14:00 | 26 | 101.65 | 东北 | 1.7~2.6 | 64 |
|  | 20:00 | 21 | 101.75 | 东北 | 1.7~2.6 | 70 |

### 5.3.2地表水环境现状监测与评价

（1）监测布点和监测项目。

本次环评地表水环境监测共设置3个监测断面，具体见表5.3-6和图5.1-2。

表5.3-6  地表水环境监测断面布设

| 断面编号 | 河流 | 断面位置 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 长江 | 东海粮油取水口 | pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、SS、石油类 | 引用《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》的监测数据 |
| W2 |  | 污水处理厂排污口上游500m |  |  |
| W3 |  | 污水处理厂排污口下游1000米 |  |  |

（2）监测时间和频次：引用《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》的监测数据，采样时间为2018年12月12日~12月14日，分析时间为2018年12月12日~12月29日，报告编号MST20181204003，引用的监测数据时间不超过3年，且该时间段内项目所在地附近无同类型、大型水污染物排污投产项目，因此引用数据有效。

（3）监测及分析方法：根据环保部颁发的《环境监测技术规范》和《水与废水监测分析方法》（第四版）的有关规定和要求执行。在主流（中泓）线靠排污口一侧水域设置水质取样垂线。在水面下0.5m、1/2水深处、距河底0.5m处各设置一个水质取样点，测混合样。

（4）地表水环境质量现状评价方法

评价方法为单因子污染指数法；

超标率（η）计算方法：

单因子污染指数计算公式为：

式中：Sij：第i种污染物在j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在j点的监测平均浓度值，mg/L；

Csj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L。

pH的污染指数计算公式为：

，≤7.0

，>7.0

式中：

SpH,j：水质参数pH在j点的单项污染指数；

pHj：j点的实际监测值；

pHsd：地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu：地表水水质标准中规定的pH值上限。

（5）地表水环境质量现状监测及评价结果

地表水环境质量现状监测统计及评价结果详见表5.3-7。

表5.3-7  地表水环境质量监测数据统计及评价  （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测断面 | 项目 | pH | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1东海粮油取水处 | 涨潮 | 最小值 | 8.01 | 4 | 1.22 | 0.032 | 0.14 | 0.02 |
|  |  | 最大值 | 8.3 | 7 | 1.34 | 0.035 | 0.14 | 0.04 |
|  |  | 最大污染指数 | 0.254 | 0.350 | 0.223 | 0.035 | 0.700 | 0.800 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 落潮 | 最小值 | 8.09 | 5 | 1.18 | 0.039 | 0.15 | 0.02 |
|  |  | 最大值 | 8.27 | 7 | 1.29 | 0.041 | 0.18 | 0.04 |
|  |  | 最大污染指数 | 0.211 | 0.350 | 0.215 | 0.041 | 0.900 | 0.800 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2胜科水务排口上游500m | 涨潮 | 最小值 | 8.24 | 10 | 1.06 | 0.147 | 0.18 | 0.02 |
|  |  | 最大值 | 8.32 | 12 | 1.22 | 0.165 | 0.19 | 0.03 |
|  |  | 最大污染指数 | 0.224 | 0.600 | 0.203 | 0.165 | 0.950 | 0.600 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 落潮 | 最小值 | 7.93 | 10 | 1.14 | 0.156 | 0.17 | 0.01 |
|  |  | 最大值 | 8.12 | 11 | 1.29 | 0.159 | 0.19 | 0.04 |
|  |  | 最大污染指数 | 0.277 | 0.550 | 0.215 | 0.159 | 0.950 | 0.800 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3胜科水务排口下游1km | 涨潮 | 最小值 | 7.19 | 4 | 1.06 | 0.036 | 0.1 | 0.03 |
|  |  | 最大值 | 7.47 | 6 | 1.22 | 0.041 | 0.12 | 0.04 |
|  |  | 最大污染指数 | 0.478 | 0.300 | 0.203 | 0.041 | 0.600 | 0.800 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 落潮 | 最小值 | 7.24 | 5 | 1.02 | 0.047 | 0.1 | 0.01 |
|  |  | 最大值 | 8.01 | 6 | 1.29 | 0.053 | 0.11 | 0.04 |
|  |  | 最大污染指数 | 0.413 | 0.300 | 0.215 | 0.053 | 0.550 | 0.800 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III类标准 | 6~9 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |

监测结果表明，所有监测断面pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷和石油类均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。项目所在地长江段水质良好。

### 5.3.3声环境现状监测与评价

（1）监测点设置：厂界四周布设8个（N1~N8）监测点，布点图如图5.3-3所示。

（2）监测项目：等效连续A声级（Leq）。

（3）监测时间和频次：江苏雨松环境修复研究中心有限公司实测，报告编号YSHJ（综）2019164，监测时间为2019年10月23日~24日，连续监测2天，每天白天和夜晚各监测一次，监测期间风速1.2~1.8m/s。

（4）监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3906-2008）的规定执行。

（5）监测结果及评价

监测结果如表5.3-8所示，数据表明，项目所在地东、南、北厂界各监测点昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准，西厂界昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4类标准，无超标现象。

表5.3-8  环境噪声监测结果    单位dB（A）

| 编号 | 监测点 位置 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月23日 | 10月24日 | 达标 情况 | 质量 标准 | 10月23日 | 10月24日 | 达标 情况 | 质量 标准 |
| N1 | 东厂界偏北 | 52.9 | 53.2 | 达标 | 65 | 50.5 | 50.8 | 达标 | 55 |
| N2 | 东厂界偏南 | 54.2 | 55.6 | 达标 |  | 51.8 | 52.0 | 达标 |  |
| N3 | 南厂界偏东 | 56.5 | 56.4 | 达标 |  | 53.5 | 53.8 | 达标 |  |
| N4 | 南厂界偏西 | 57.9 | 58.2 | 达标 |  | 53.8 | 53.5 | 达标 |  |
| N7 | 北厂界偏西 | 54.7 | 55.6 | 达标 |  | 51.3 | 51.3 | 达标 |  |
| N8 | 北厂界偏东 | 53.4 | 55.4 | 达标 |  | 51.5 | 52.3 | 达标 |  |
| N5 | 西厂界偏南 | 60.2 | 61.3 | 达标 | 70 | 52.8 | 52.9 | 达标 | 55 |
| N6 | 西厂界偏北 | 57.0 | 58.2 | 达标 |  | 52.0 | 51.8 | 达标 |  |

### 5.3.4地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点设置：本项目设置3个地下水水质监测点，6个地下水水位监测点。监测点位见表5.3-9和图2.4-1。

表5.3-9  地下水环境监测点位

| 点位 | 监测点布设位置 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-（氯化物）、SO42-（硫酸盐）、pH、氨氮（以N计）、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、水位 | 实测 |
| D2 | 项目所在地上游（东海粮油） |  | 引用《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》的监测数据 |
| D3 | 项目所在地下游（北荫村） |  |  |
| D4 | 德积镇 | 水位 |  |
| D5 | 德积村（已拆迁） | 水位 |  |
| D6 | 胜科水务 | 水位 |  |

（2）监测项目：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-（氯化物）、SO42-（硫酸盐）、pH、氨氮（以N计）、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、水位。

（3）监测频次：一次采样，采样深度为地下水水位一下1.0m左右。

（4）监测时间：D1项目所在地数据由江苏雨松环境修复研究中心有限公司实测，报告编号YSHJ（综）2019164，采样时间为2019年10月24日，其他点位引用《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》的监测数据，监测时间为2018年10月12日，分析时间为2018年10月12日~10月13日。

（5）监测及分析方法：按国家环保局颁布的《水和废水监测分析方法》的规定和要求执行。

（6）监测数据的代表性和有效性

监测点的布设按照导则对地下水评价项目的要求，采用控制性布点与功能性布点相结合的布设原则，于拟建项目场地上游及其下游影响布设地下水水质监测点。各监测点具有代表性，建设项目场地上游，项目地及其下游各设1个监测点位，共3个监测点位。监测值能反映地下水水流与地下水化学组成的空间分布现状和发展趋势。上述各监测项目地为实测，其他引用，引用时间不超过3年，引用数据有效。

（6）监测及评价结果

地下水监测及评价结果详见表5.3-10、表5.3-11和表5.3-12。

监测结果表明，D1项目所在地除菌落总数达Ⅴ类标准，氨氮、锰、耗氧量和总大肠菌群达Ⅳ类标准，其余监测因子均达III类以上标准；D2东海粮油除氨氮、锰和细菌总数指标达IV类标准，其余监测因子均达III类以上标准；D北荫村除锰指标达IV类标准，其余监测因子均达III类以上标准。

表5.3-10  地下水环境监测结果    单位：mg/L，pH无量纲

| 监测项目 | 监测结果 |
| --- | --- |
|  | D1项目所在地 | 所属类别 | D2东海粮油 | 所属类别 | D3北荫村 | 所属类别 |
| pH值 | 6.72 | / | 7.2 | / | 7.18 | / |
| 氨氮 | 1.37 | Ⅳ | 1.02 | Ⅳ | 0.05 | Ⅱ |
| 硝酸盐 | ND | Ⅰ | 0.246 | Ⅰ | 0.2 | Ⅰ |
| 亚硝酸盐 | ND | Ⅰ | 0.003 | Ⅰ | 0.001 | Ⅰ |
| 挥发性酚类 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 氰化物 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 砷（μg/L） | 3.4 | Ⅲ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 汞（μg/L） | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 铬（六价） | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 总硬度 | 388 | Ⅲ | 343 | Ⅲ | 269 | Ⅱ |
| 铅（μg/L） | 3.66 | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 氟化物 | 0.387 | Ⅰ | 0.428 | Ⅰ | 0.369 | Ⅰ |
| 镉（μg/L） | 0.035 | Ⅱ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 铁 | ND | Ⅰ | 0.025 | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 锰 | 0.34 | Ⅳ | 0.911 | Ⅳ | 0.991 | Ⅳ |
| 耗氧量 | 2.3 | Ⅳ | 1.42 | Ⅱ | 1.2 | Ⅱ |
| 溶解性总固体 | 422 | Ⅱ | 416 | Ⅱ | 362 | Ⅱ |
| 总大肠菌群 | 79 | Ⅳ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 菌落总数 | 2.6×103 | Ⅴ | 102 | Ⅳ | 99 | Ⅰ |

注：ND表示未检出，数值为相应项目检出限。

表5.3-11  地下水八大离子监测检测结果单位：mg/L

| 点位 | K++Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1项目所在地 | 74.7 | 153 | 29.8 | ND | 497 | 4.57 | 9.97 |
| D2东海粮油 | 41.2 | 110 | 22.1 | ND | 319 | 73.6 | 67.9 |
| D3北荫村 | 47.69 | 99.4 | 16.5 | ND | 281 | 77.3 | 68.1 |

注：ND表示未检出，数值为相应项目检出限。

表5.3-12  地下水水位调查一览表

| 位置 | 经纬度 | 水位H（m） |
| --- | --- | --- |
|  | 经度（E） | 纬度（N） |  |
| D1项目所在地 | 120°27'64" | 32°0'7" | 1.4 |
| D2东海粮油 | 120°27'21" | 31°58'26" | 2.5 |
| D3北荫村 | 120°27'37" | 32°1'12" | 2.4 |
| D4德积街道 | 120°29'7" | 32°0'11" | 2.8 |
| D5德积村 | 120°29'19" | 31°58'23" | 2.6 |
| D6胜科水务 | 120°27'36" | 32°1'16" | 2.4 |

根据监测孔的地下水位，获得了整个模拟区的等水位线图（图5.3-1）和地下水流场图（图5.3-2），从图中可以看出，西南部地下水位较高，东北部水位较低，地下水总体流向由西南西南流向东北方向。

图5.3-1  研究区域等水位线图    图5.3-2  研究区地下水流向图

### 5.3.5土壤环境质量现状监测与评价

本项目为污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）相关要求进行土壤监测。

（1）监测点位

在项目所在地布设5个表层样点，其中3个厂内表层样点、2个厂外表层样采样点，满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）提出的“三级污染影响型占地范围内不得少于3个表层样点的要求。”监测布点及采样深度见表5.3-13和图5.3-3。

表5.3-13 土壤监测点位一览表

| 编号 | 采样点 | 类型 | 采样深度m | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂内 | 表层样 | 0~0.2 | pH、土壤含盐量、总石油烃及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1基本项目45项 | 实测 |
| T2 | 厂内 |  |  |  |  |
| T3 | 厂内 |  |  |  |  |
| T4 | 厂外（天齐锂业） |  |  | pH、总石油烃及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1基本项目45项 | 引用 |
| T5 | 厂外（胜科水务） |  |  |  |  |

（2）监测因子

监测因子包含《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子、总石油烃、含盐量，具体如下：

①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍

②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯

③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘

④TPH（C10-C40）

⑤土壤含盐量

（3）监测时间：由江苏雨松环境修复研究中心有限公司实测，报告编号YSHJ（综）2019164，采样时间为2019年10月25日，一次采样；引用数据由江苏迈斯特环境检测有限公司采样，报告编号为MST20180929012-2、MST20180929012-8，采样时间为2018年10月14日。

（4）分析方法：监测及分析方法按照国家相关规定和要求执行。

（5）监测及评价结果

监测结果见表5.3-14。监测结果显示，项目所在地土壤监测因子均在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值范围内，项目所在地土壤环境质量现状能够满足项目用地需求。

表5.3-14  现状土壤环境质量监测结果    单位：mg/kg

| 分析指标 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| pH | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.11 | 7.1 | / |
| 含盐量g/kg | 0.2 | 0.7 | 0.2 | / | / | / |
| 挥发性有机化合物（VOCs）（单位：mg/kg） |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | 28 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 570 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 640 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | 66 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | ND | ND | 616 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 54 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | ND | 9 |
| 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | 596 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 840 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 氯苯 | ND | 0.0025 | ND | ND | ND | 2.8 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 53 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | ND | ND | 10 |
| 间,对二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | 37 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | 270 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | 560 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | 20 |
| 半挥发性有机化合物（SVOCs）（单位：mg/kg） |
| 2-氯苯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | ND | 76 |
| 萘 | ND | ND | ND | ND | ND | 70 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
| 䓛 | ND | 0.1 | ND | ND | ND | 1293 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | 151 |
| 苯并[a]芘 | ND | 0.1 | ND | ND | ND | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | 260 |
| TPH（单位：mg/kg） |
| C10-C40 | 28 | 102 | 22 | ND | 6.16 | 4500 |
| 重金属 |
| 铜 | 24 | 33 | 22 | 27.9 | 27.9 | 18000 |
| 镍 | 32 | 43 | 39 | 41.1 | 38.2 | 900 |
| 铅 | 10.9 | 8.8 | 9.1 | 12.1 | 7.86 | 800 |
| 汞 | 0.522 | 0.824 | 0.882 | 0.100 | 0.066 | 65 |
| 砷 | 3.99 | 6.30 | 3.77 | 8.92 | 4.42 | 38 |
| 镉 | 1.15 | 0.41 | 0.65 | 0.185 | 0.085 | 60 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 |

# 6环境影响预测评价

本项目营运期产生的废气仅为装车废气，对周边环境影响较小。项目营运期不新增劳动定员，不新增生产废水，因此不会对水环境产生影响。项目管道为明管敷设，发生泄漏可以短时间内被发现，且泄漏后均为气体，不会泄漏至地表，因此本项目营运期不会对地下水和土壤环境产生影响。项目营运期无新增设备，新增噪声源主要为增加的转运车辆产生的噪声，通过厂区内禁止鸣笛、控制车速等手段，且车辆在厂内行驶距离较短（约500米），因此营运期对声环境的影响较小。项目营运期产生的固体废物主要为管道维修保养产生的废棉纱，委托环卫部门处理，不会对环境产生影响。综上本次环境影响主要针对本项目建成后全厂风险事故进行预测与评价。

## 6.1大气环境影响预测与评价

本项目大气环境影响评价为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目无组织排放量核算见表6.1-1。

表6.1-1  无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | S1 | 装车站 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 4.0 | 0.95 |
| 2 | S2 | 装卸臂 |  |  |  |  | 0.0008 |
| 无组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.9508 |
|  | VOCs* | 0.9508 |

注：VOCs以非甲烷总烃计算。

环境防护距离：

（1）大气环境防护距离

采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各污染源的大气环境防护距离，本项目各类污染源排放的污染物浓度在厂界及厂界外均未出现超标点。因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3672-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：

Cm——环境一次浓度标准限值，mg/m3

Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

L——工业企业所需的卫生防护距离，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据所在地近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。详见表37：

表6.1-2  卫生防护距离计算系数

| 计算 系数 | 工业企业所在地区 近五年平均 风速m/s | 卫生防护距离L（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | 2～4 | 700 | 470 | 350 |
| B | >2 | 0.021 |
| C | >2 | 1.85 |
| D | >2 | 0.84 |

表6.1-3  卫生防护距离计算结果表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | Qc（kg/h） | 面积（m2） | Cm (mg/m3） | 计算结果（m） | 设置卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间 | 非甲烷总烃 | 0.12 | 10×80 | 2.0 | 4.374 | 100 |

根据以上的计算结果，本次建设项目卫生防护距离以装车站向外100米范围设置卫生防护距离。目前，此范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。在该防护距离内今后也不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。

本项目无组织污染源详见表6.1-4，本项目无组织污染源削减源详见6.1-5。

表6.1-4  本项目无组织污染源强

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标（m） | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 装车站 | 259764.18 | 3543276.02 | 5.4 | 80 | 10 | 105 | 6 | 7920 | 连续 | 0.1326 |
| 2 | 装卸臂 |  |  | 5.2 | 180 | 28 |  | 4 | 3 | 不连续 | 1.83 |

表6.1-5  以新带老削减污染源强（面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标（m） | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 评价因子源强（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 罐区 | 260015.48 | 3543255.47 | 5.4 | 400 | 133 | 105 | 8 | 7920 | 连续 | 12.2294 |

本项目大气环境影响评价自查情况见表6.1-6。

表6.1-6  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km√ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物 （/） 其他污染物（非甲烷总烃） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据√ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测√ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源√ 现有污染源√ | 拟替代的污染源√ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km□ | 边长= 5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子(/) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h | C非正常占标率≤100% □ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20%□ | k ＞-20% □ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） | 监测点位数（1） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | / |
|  | 污染源年排放量 | 非甲烷总烃0.95吨/年 |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

## 6.2地表水环境影响预测与评价

本项目不产生废水。现有项目废水仅为生活污水和初期雨水，生活污水经厂区化粪池收集后和初期雨水接管至园区张家港保税区胜科水务有限公司，进一步处理达标尾水排入长江，按照三级B对地表水环境现状进行评价，不需要进行预测。

## 6.3声环境影响预测与评价

本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，声环境评价范围内没有保护目标，本项目营运期无新增噪声源，建设项目对声环境影响较小，因此不需要进行预测。

## 6.4地下水环境影响预测与评价

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，项目营运期不产生废水，无影响地下水途径，因此本次不进行地下水预测及评价。

## 6.5土壤环境影响预测与评价

东华能源现有厂区所在区域为工业用地，本项目为技术改造项目，不新增用地，也不涉及土建工程，对土壤环境的影响较小，土壤评价等级为三级，根据	《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次采取定性分析，根据东华能源目前土壤环境质量现状，重点说明企业的土壤环境保护措施可行性。

（1）评价范围

本次评价范围为厂区占地范围内及其周边1km范围，项目位于江苏扬子江国际化学工业园内，区域无土壤环境敏感目标。

（2）评价时段

本项目施工期仅较短，仅为管道安装，不涉及土建施工；营运期建设项目管道为明管敷设，发生泄漏可以短时间内被发现，且泄漏后均为气体，不会泄漏至地表，因此本项目营运期不会对土壤环境产生影响。

（3）定性分析

本项目不涉及土壤环境影响。根据本次土壤环境质量现状调查，评价范围内各监测指标均在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值范围内。

（4）保护措施

本项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位，东华能源在运行过程中充分重视其自身环保行为，企业从源头控制、过程防控和跟踪监测等方面加强对土壤的保护措施。

表6.5-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型□；生态影响型√；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （22.7499）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其它（） |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃 |  |
|  | 特征因子 |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类√；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感√ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级√ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) □；b) □；c) □；d) □ |  |
|  | 理化特性 | 酸碱度、盐度 |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 3 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | pH、土壤含盐量、总石油烃及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1基本项目45项、总石油烃、含盐量 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在地土壤监测因子均在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值范围内 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 同监测因子 |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（√） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 采取措施后，企业土壤保护措施可行 |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | 同现状监测 | 五年一次 |  |
|  | 信息公开指标 | 同现状监测 |  |
| 评价结论 | 可行 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表 |

## 6.6风险预测与评价

### 6.6.1有毒有害物质在大气中的扩散

#### 6.6.1.1泄漏事故风险预测

（1）预测模型筛选

根据附录G中G.2推荐的理查德森数判定丙烷性质，计算得丙烷Ri<1/6，为轻质气体，选用AFTOX模型。选取最不利气象条件和事故发生地的最常见气象条件进行后果预测，预测模型主要参数见表6.6-1。

表6.6-1  大气预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 120.455157 |
|  | 事故源纬度/（°） | 32.003687 |
|  | 事故源类型 | 丙烷储罐泄漏、火灾 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 | 3.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 15.2 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 80 |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |

（2）预测计算

采用相应模型进行计算事故影响，不同气象条件下（最不利气象条件、发生地最常见气象条件）不同距离处丙烷最大浓度详见表6.6-1。由预测结果表6.6-3和表6.6-4可知，丙烷泄漏在最不利气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为40m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为70m；发生地最常见气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为30m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为60m；最不利气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.018mg/m3，出现时间为10分钟，发生地最常见气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.00000157mg/m3，出现时间为5分钟，浓度均未达到物质的毒性终点浓度。不同气象条件下丙烷浓度达到评价标准时的最大影响范围图见图6.6-1~2。

表6.6-2  不同气象条件下不同距离处丙烷最大浓度（泄漏）

| 距离（m） | 最不利气象条件 | 发生地最常见气象条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） | 浓度出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） |
| 10 | 0.11111 | 229060 | 0.047619 | 88500 |
| 60 | 0.66667 | 43173 | 0.28571 | 34645 |
| 110 | 1.2222 | 14901 | 0.52381 | 13681 |
| 160 | 1.7778 | 7505.4 | 0.76191 | 7309.1 |
| 210 | 2.3333 | 4535.2 | 1 | 4579.6 |
| 260 | 2.8889 | 3046.9 | 1.2381 | 3157.8 |
| 310 | 3.4444 | 2193.9 | 1.4762 | 2320.3 |
| 360 | 4 | 1658.5 | 1.7143 | 1783.5 |
| 410 | 4.5556 | 1300 | 1.9524 | 1417.8 |
| 460 | 5.1111 | 1047.8 | 2.1905 | 1156.8 |
| 510 | 5.6667 | 863.49 | 2.4286 | 963.67 |
| 560 | 6.2222 | 724.52 | 2.6667 | 816.47 |
| 610 | 6.7778 | 617.09 | 2.9048 | 701.55 |
| 660 | 7.3333 | 532.25 | 3.1429 | 610 |
| 710 | 7.8889 | 464.05 | 3.381 | 535.8 |
| 760 | 8.4444 | 407.57 | 3.619 | 474.78 |
| 810 | 9 | 359.85 | 3.8571 | 423.94 |
| 860 | 9.5556 | 320.09 | 4.0952 | 381.11 |
| 910 | 15.111 | 266.13 | 4.3333 | 344.67 |
| 960 | 15.667 | 235.99 | 4.5714 | 313.38 |
| 1010 | 16.222 | 210.18 | 4.8095 | 286.31 |
| 1060 | 16.778 | 187.96 | 5.0476 | 262.72 |
| 1110 | 17.333 | 168.72 | 5.2857 | 241.46 |
| 1160 | 17.889 | 151.98 | 5.5238 | 224.28 |
| 1210 | 18.444 | 137.35 | 5.7619 | 208.95 |
| 1260 | 19 | 124.52 | 6 | 195.22 |
| 1310 | 19.556 | 113.22 | 6.2381 | 182.87 |
| 1360 | 20.111 | 103.23 | 6.4762 | 171.71 |
| 1410 | 20.667 | 94.361 | 6.7143 | 161.6 |
| 1460 | 21.222 | 86.471 | 6.9524 | 152.4 |
| 1510 | 21.778 | 79.428 | 7.1905 | 144 |
| 1560 | 22.333 | 73.121 | 7.4286 | 136.31 |
| 1610 | 22.889 | 67.459 | 7.6667 | 129.25 |
| 1660 | 23.444 | 62.362 | 7.9048 | 122.75 |
| 1710 | 24 | 57.762 | 8.1429 | 116.76 |
| 1760 | 24.556 | 53.6 | 8.381 | 111.21 |
| 1810 | 25.111 | 49.826 | 8.619 | 106.07 |
| 1860 | 25.667 | 46.396 | 8.8571 | 101.3 |
| 1910 | 26.222 | 43.272 | 9.0952 | 96.858 |
| 1960 | 26.778 | 40.421 | 9.3333 | 92.717 |
| 2010 | 27.333 | 37.724 | 9.5714 | 88.211 |
| 2060 | 27.889 | 35.374 | 9.8095 | 84.849 |
| 2110 | 28.444 | 33.214 | 15.048 | 81.247 |
| 2160 | 29 | 31.227 | 15.286 | 78.21 |
| 2210 | 29.556 | 29.395 | 15.524 | 75.34 |
| 2260 | 30.111 | 27.703 | 15.762 | 72.625 |
| 2310 | 30.667 | 26.139 | 16 | 70.052 |
| 2360 | 31.222 | 24.69 | 16.238 | 67.612 |
| 2410 | 31.778 | 23.346 | 16.476 | 65.294 |
| 2460 | 32.333 | 22.099 | 16.714 | 63.089 |
| 2510 | 32.889 | 20.938 | 16.952 | 60.991 |
| 2560 | 33.444 | 19.858 | 17.19 | 58.992 |
| 2610 | 34 | 18.851 | 17.429 | 57.084 |
| 2660 | 34.556 | 17.911 | 17.667 | 55.263 |
| 2710 | 35.111 | 17.032 | 17.905 | 53.523 |
| 2760 | 35.667 | 16.211 | 18.143 | 51.859 |
| 2810 | 36.222 | 15.441 | 18.381 | 50.267 |
| 2860 | 36.778 | 14.72 | 18.619 | 48.742 |
| 2910 | 37.333 | 14.043 | 18.857 | 47.281 |
| 2960 | 37.889 | 13.407 | 19.095 | 45.879 |
| 3010 | 38.444 | 12.809 | 19.333 | 44.534 |
| 3060 | 39 | 12.246 | 19.571 | 43.243 |
| 3110 | 39.556 | 11.716 | 19.81 | 42.002 |
| 3160 | 40.111 | 11.216 | 20.048 | 40.81 |
| 3210 | 40.667 | 10.744 | 20.286 | 39.663 |
| 3260 | 41.222 | 10.299 | 20.524 | 38.56 |
| 3310 | 41.778 | 9.8778 | 20.762 | 37.498 |
| 3360 | 42.333 | 9.4795 | 21 | 36.476 |
| 3410 | 42.889 | 9.1025 | 21.238 | 35.49 |
| 3460 | 43.444 | 8.7453 | 21.476 | 34.541 |
| 3510 | 44 | 8.4066 | 21.714 | 33.626 |
| 3560 | 44.556 | 8.0854 | 21.952 | 32.743 |
| 3610 | 45.111 | 7.7803 | 22.19 | 31.891 |
| 3660 | 45.667 | 7.4905 | 22.429 | 31.068 |
| 3710 | 46.222 | 7.2151 | 22.667 | 30.274 |
| 3760 | 46.778 | 6.953 | 22.905 | 29.507 |
| 3810 | 47.333 | 6.7036 | 23.143 | 28.766 |
| 3860 | 47.889 | 6.466 | 23.381 | 28.05 |
| 3910 | 48.444 | 6.2397 | 23.619 | 27.358 |
| 3960 | 49 | 6.0238 | 23.857 | 26.688 |
| 4010 | 49.556 | 5.8178 | 24.095 | 26.041 |
| 4060 | 50.111 | 5.6212 | 24.333 | 25.414 |
| 4110 | 50.667 | 5.4334 | 24.571 | 24.807 |
| 4160 | 51.222 | 5.254 | 24.809 | 24.22 |
| 4210 | 51.778 | 5.0824 | 25.048 | 23.651 |
| 4260 | 52.333 | 4.9182 | 25.286 | 23.1 |
| 4310 | 52.889 | 4.7611 | 25.524 | 22.567 |
| 4360 | 53.445 | 4.6107 | 25.762 | 22.049 |
| 4410 | 54 | 4.4666 | 26 | 21.548 |
| 4460 | 54.556 | 4.3285 | 26.238 | 21.062 |
| 4510 | 55.111 | 4.1961 | 26.476 | 20.59 |
| 4560 | 55.667 | 4.069 | 26.714 | 20.133 |
| 4610 | 56.222 | 3.9471 | 26.952 | 19.689 |
| 4660 | 56.778 | 3.83 | 27.19 | 19.258 |
| 4710 | 57.333 | 3.7176 | 27.429 | 18.84 |
| 4760 | 57.889 | 3.6095 | 27.667 | 18.434 |
| 4810 | 58.445 | 3.5056 | 27.905 | 18.039 |
| 4860 | 59 | 3.4057 | 28.143 | 17.656 |
| 4910 | 59.556 | 3.3096 | 28.381 | 17.284 |
| 4960 | 60.111 | 3.2172 | 28.619 | 16.923 |

表6.6-3  最不利情况下泄漏事故风险预测结果表（丙烷）

| 危险物质 | 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烷 | 毒性终点浓度-1 | 59000 | 40 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 31000 | 70 |
|  | 敏感目标名称 | 出现时间/min | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 北荫村 | 10 | 0.018 |
|  | 双丰村 | 0 | 0 |
|  | 永兴村 | 0 | 0 |
|  | 福民村 | 0 | 0 |
|  | 学前社区 | 0 | 0 |
|  | 元丰社区 | 0 | 0 |
|  | 德丰社区 | 0 | 0 |
|  | 小明沙村 | 0 | 0 |
|  | 新套村 | 0 | 0 |
|  | 双山镇 | 0 | 0 |
|  | 东海粮油 | 0 | 0 |
|  | 德积小学 | 0 | 0 |
|  | 护漕港中学 | 0 | 0 |
|  | 沙洲医院 | 0 | 0 |

图6.6-1  最不利情况下丙烷浓度达到评价标准时的最大影响范围图

表6.6-4  常见气象条件下泄漏事故风险预测结果表（丙烷）

| 危险物质 | 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 环氧氯丙烷 | 毒性终点浓度-1 | 59000 | 30 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 31000 | 60 |
|  | 敏感目标名称 | 出现时间/min | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 北荫村 | 5 | 0.00000157 |
|  | 双丰村 | 0 | 0 |
|  | 永兴村 | 0 | 0 |
|  | 福民村 | 0 | 0 |
|  | 学前社区 | 0 | 0 |
|  | 元丰社区 | 0 | 0 |
|  | 德丰社区 | 0 | 0 |
|  | 小明沙村 | 0 | 0 |
|  | 新套村 | 0 | 0 |
|  | 双山镇 | 0 | 0 |
|  | 东海粮油 | 0 | 0 |
|  | 德积小学 | 0 | 0 |
|  | 护漕港中学 | 0 | 0 |
|  | 沙洲医院 | 0 | 0 |

图6.6-2  常见气象条件下丙烷浓度达到评价标准时的最大影响范围图

#### 6.6.1.2火灾伴次生风险影响预测

（1）预测模型筛选

根据4.4.3章节事故源强，次伴生CO初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散计算采用AFTOX模型。选取最不利气象条件和事故发生地的最常见气象条件进行后果预测，预测模型主要参数见表6.6-1。

（2）预测计算

不同气象条件下（最不利气象条件、发生地最常见气象条件）不同距离处CO最大浓度详见表6.6-5。由预测结果表6.6-6和表6.6-7可知，火灾次生CO在最不利气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为420m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为910m；发生地最常见气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为405m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为810m；最不利气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.00000866mg/m3，出现时间为10分钟，发生地最常见气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.00000594mg/m3，出现时间为5分钟，浓度均未达到物质的毒性终点浓度。不同气象条件下CO浓度达到评价标准时的最大影响范围图见图6.6-3~4。

表6.6-5  不同气象条件下不同距离处CO最大浓度（火灾）

| 距离（m） | 最不利气象条件 | 发生地最常见气象条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） | 浓度出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） |
| 10 | 0.083333 | 32435 | 0.047619 | 11627 |
| 60 | 0.5 | 10400 | 0.28571 | 6769.6 |
| 110 | 0.91667 | 3993.5 | 0.52381 | 2833.6 |
| 160 | 1.3333 | 2110.9 | 0.76191 | 1549.2 |
| 210 | 1.75 | 1314.8 | 1 | 983.35 |
| 260 | 2.1667 | 903.01 | 1.2381 | 683.98 |
| 310 | 2.5833 | 661.55 | 1.4762 | 505.81 |
| 360 | 3 | 507.33 | 1.7143 | 390.79 |
| 410 | 3.4167 | 402.53 | 1.9524 | 311.97 |
| 460 | 3.8333 | 327.91 | 2.1905 | 255.46 |
| 510 | 4.25 | 272.78 | 2.4286 | 213.48 |
| 560 | 4.6667 | 230.82 | 2.6667 | 181.37 |
| 610 | 5.0833 | 198.11 | 2.9048 | 156.23 |
| 660 | 5.5 | 172.08 | 3.1429 | 136.15 |
| 710 | 5.9167 | 151.01 | 3.381 | 119.84 |
| 760 | 6.3333 | 133.7 | 3.619 | 106.39 |
| 810 | 6.75 | 119.29 | 3.8571 | 95.169 |
| 860 | 7.1667 | 107.16 | 4.0952 | 85.696 |
| 910 | 7.5833 | 96.846 | 4.3333 | 77.622 |
| 960 | 8 | 87.998 | 4.5714 | 70.68 |
| 1010 | 8.4167 | 80.347 | 4.8095 | 64.663 |
| 1060 | 8.8333 | 73.684 | 5.0476 | 59.413 |
| 1110 | 9.25 | 67.749 | 5.2857 | 54.56 |
| 1160 | 9.6667 | 62.777 | 5.5238 | 50.95 |
| 1210 | 10.083 | 58.355 | 5.7619 | 47.715 |
| 1260 | 10.5 | 54.403 | 6 | 44.803 |
| 1310 | 10.917 | 50.856 | 6.2381 | 42.17 |
| 1360 | 11.333 | 47.659 | 6.4762 | 39.78 |
| 1410 | 11.75 | 44.766 | 6.7143 | 37.604 |
| 1460 | 12.167 | 42.139 | 6.9524 | 35.616 |
| 1510 | 12.583 | 39.747 | 7.1905 | 33.794 |
| 1560 | 13 | 37.561 | 7.4286 | 32.119 |
| 1610 | 13.417 | 35.558 | 7.6667 | 30.575 |
| 1660 | 13.833 | 33.717 | 7.9048 | 29.149 |
| 1710 | 14.25 | 32.022 | 8.1429 | 27.828 |
| 1760 | 14.667 | 30.456 | 8.381 | 26.602 |
| 1810 | 15.083 | 29.008 | 8.619 | 25.462 |
| 1860 | 15.5 | 27.664 | 8.8571 | 24.399 |
| 1910 | 15.917 | 26.416 | 9.0952 | 23.407 |
| 1960 | 16.333 | 25.254 | 9.3333 | 22.478 |
| 2010 | 16.75 | 23.956 | 9.5714 | 21.544 |
| 2060 | 17.167 | 23.029 | 9.8095 | 20.754 |
| 2110 | 17.583 | 22.159 | 10.048 | 20.01 |
| 2160 | 18 | 21.342 | 10.286 | 19.31 |
| 2210 | 18.417 | 20.572 | 10.524 | 18.649 |
| 2260 | 18.833 | 19.846 | 10.762 | 18.024 |
| 2310 | 19.25 | 19.161 | 11 | 17.434 |
| 2360 | 19.667 | 18.513 | 11.238 | 16.875 |
| 2410 | 20.083 | 17.9 | 11.476 | 16.345 |
| 2460 | 20.5 | 17.319 | 11.714 | 15.841 |
| 2510 | 20.917 | 16.769 | 11.952 | 15.363 |
| 2560 | 21.333 | 16.246 | 12.19 | 14.909 |
| 2610 | 21.75 | 15.749 | 12.429 | 14.476 |
| 2660 | 22.167 | 15.276 | 12.667 | 14.064 |
| 2710 | 22.583 | 14.826 | 12.905 | 13.67 |
| 2760 | 23 | 14.396 | 13.143 | 13.295 |
| 2810 | 23.417 | 13.987 | 13.381 | 12.936 |
| 2860 | 23.833 | 13.596 | 13.619 | 12.593 |
| 2910 | 24.25 | 13.223 | 13.857 | 12.265 |
| 2960 | 24.667 | 12.866 | 14.095 | 11.951 |
| 3010 | 25.083 | 12.524 | 14.333 | 11.65 |
| 3060 | 25.5 | 12.197 | 14.571 | 11.361 |
| 3110 | 25.917 | 11.883 | 14.81 | 11.083 |
| 3160 | 26.333 | 11.582 | 15.048 | 10.817 |
| 3210 | 26.75 | 11.294 | 15.286 | 10.562 |
| 3260 | 27.167 | 11.017 | 15.524 | 10.316 |
| 3310 | 27.583 | 10.75 | 15.762 | 10.079 |
| 3360 | 28 | 10.494 | 16 | 9.8512 |
| 3410 | 28.417 | 10.248 | 16.238 | 9.6319 |
| 3460 | 28.833 | 10.011 | 16.476 | 9.4205 |
| 3510 | 29.25 | 9.7828 | 16.714 | 9.2166 |
| 3560 | 29.667 | 9.5629 | 16.952 | 9.0199 |
| 3610 | 45.083 | 9.2881 | 17.19 | 8.8301 |
| 3660 | 45.5 | 9.0785 | 17.429 | 8.6468 |
| 3710 | 45.917 | 8.8759 | 17.667 | 8.4697 |
| 3760 | 46.333 | 8.6798 | 17.905 | 8.2985 |
| 3810 | 46.75 | 8.4902 | 18.143 | 8.133 |
| 3860 | 47.167 | 8.3066 | 18.381 | 7.9729 |
| 3910 | 47.583 | 8.1287 | 18.619 | 7.8179 |
| 3960 | 48 | 7.9563 | 18.857 | 7.6678 |
| 4010 | 48.417 | 7.7893 | 19.095 | 7.5224 |
| 4060 | 48.833 | 7.6272 | 19.333 | 7.3815 |
| 4110 | 49.25 | 7.47 | 19.571 | 7.2449 |
| 4160 | 49.667 | 7.3174 | 19.81 | 7.1125 |
| 4210 | 50.083 | 7.1692 | 20.048 | 6.984 |
| 4260 | 50.5 | 7.0253 | 20.286 | 6.8593 |
| 4310 | 50.917 | 6.8855 | 20.524 | 6.7383 |
| 4360 | 51.333 | 6.7496 | 20.762 | 6.6207 |
| 4410 | 51.75 | 6.6174 | 21 | 6.5065 |
| 4460 | 52.167 | 6.4889 | 21.238 | 6.3955 |
| 4510 | 52.583 | 6.3638 | 21.476 | 6.2876 |
| 4560 | 53 | 6.2421 | 21.714 | 6.1826 |
| 4610 | 53.417 | 6.1237 | 21.952 | 6.0806 |
| 4660 | 53.833 | 6.0083 | 22.19 | 5.9813 |
| 4710 | 54.25 | 5.896 | 22.429 | 5.8846 |
| 4760 | 54.667 | 5.7865 | 22.667 | 5.7905 |
| 4810 | 55.083 | 5.6799 | 22.905 | 5.6989 |
| 4860 | 55.5 | 5.5759 | 23.143 | 5.6096 |
| 4910 | 55.917 | 5.4746 | 23.381 | 5.5226 |
| 4960 | 56.333 | 5.3758 | 23.619 | 5.4379 |

表6.6-6  最不利气象条件下火灾次生风险预测结果表（CO）

| 危险物质 | 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 毒性终点浓度-1 | 380 | 420 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 95 | 910 |
|  | 敏感目标名称 | 出现时间/min | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 北荫村 | 10 | 0.00000866 |
|  | 双丰村 | 0 | 0 |
|  | 永兴村 | 0 | 0 |
|  | 福民村 | 0 | 0 |
|  | 学前社区 | 0 | 0 |
|  | 元丰社区 | 0 | 0 |
|  | 德丰社区 | 0 | 0 |
|  | 小明沙村 | 0 | 0 |
|  | 新套村 | 0 | 0 |
|  | 双山镇 | 0 | 0 |
|  | 东海粮油 | 0 | 0 |
|  | 德积小学 | 0 | 0 |
|  | 护漕港中学 | 0 | 0 |
|  | 沙洲医院 | 0 | 0 |

图6.6-3  最不利情况下CO浓度达到评价标准时的最大影响范围图

表6.6-7  常见气象条件下火灾次生风险预测结果表（CO）

| 危险物质 | 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 毒性终点浓度-1 | 380 | 405 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 95 | 810 |
|  | 敏感目标名称 | 出现时间/min | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 北荫村 | 5 | 0.00000594 |
|  | 双丰村 | 0 | 0 |
|  | 永兴村 | 0 | 0 |
|  | 福民村 | 0 | 0 |
|  | 学前社区 | 0 | 0 |
|  | 元丰社区 | 0 | 0 |
|  | 德丰社区 | 0 | 0 |
|  | 小明沙村 | 0 | 0 |
|  | 新套村 | 0 | 0 |
|  | 双山镇 | 0 | 0 |
|  | 东海粮油 | 0 | 0 |
|  | 德积小学 | 0 | 0 |
|  | 护漕港中学 | 0 | 0 |
|  | 沙洲医院 | 0 | 0 |

图6.6-4  常见气象条件下CO浓度达到评价标准时的最大影响范围图

突发环境事件发生时，应根据实际事故情形、发生时的气象条件等进行综合判断，采取洗消等应急措施减小环境影响，必要时要求周边居民采取防护措施，或及时疏散。

### 6.6.2有毒有害物质在水中的扩散

项目在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。因此，本项目在实施中针对事故情况下的泄漏液体物料及火灾扑救中的消防废水等危险物质采取了控制、收集及储存措施，切断危险物质进入外部水体的途径，从根本上消除了事故情况下对周边水域造成污染的可能。

主要措施如下：

（1）雨水管道的设置切换阀，能够及时阻断被污染的消防水或其它废水进入雨水管网；

（2）储罐区设置围堰，对储罐的泄漏物料和初期雨水进行围堵和收集。现有项目共有4个储罐，占地面积20272m2，设3米高围堰。

（3）事故池：现有项目事故池一座1000m3。

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2013）中指出，事故储存设施总有效容积的核算考虑以下几个方面：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V2=∑Q消·t消

V5=10q·f

q=qn/n

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1-收集系统范围内发生事故的物料量；

V2-发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3-发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4-发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5-发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

Q消-发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消-消防设施对应的设计消防历时，h；

q-降雨强度，按平均日降雨量，mm；

qn-年平均降雨量，mm；

n-年平均降雨日数；

f-必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，104m2。

本公司既有储罐，又有生产装置，以下分两种情况进行计算：

①储罐区

a.物料量（V1）：按照本项目LPG罐区最大储罐（丙烷）计算，充装系数为0.8，则V1=28400m3。

b.发生事故的消防水量（V2）

根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.10液化烃罐区消防规定（8.10.5、8.10.6）：固定消防冷却水：罐壁冷却水供给强度不小于2.5L/min·m2，邻近罐冷却面积按半个罐壁考虑，罐顶冷却水强度不小于4L/min·m2；移动消防冷却水：大于或等于1000m3时，不应小于80L/s；液化烃罐区的消防用水延续时间按6h计算。则V2=2.5×6×60×2×3.14×21×24.6/1000+2.5×6×60×3.14×21×24.6/1000+3.14×21×21×6×60×4/1000+80×6×60×60/1000=8101m3。

c.发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）

项目罐区围堰内有效容积约为（212×91-2×3.14×21×21）×3=49569m3，则V3=49569m3。

储罐区V1+V2-V3=28400+8101-49569=-13068m3

d.发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4=0）

e.发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）

张家港地区年均降水量1068.6mm，年降雨天约90d，生产车间及罐区面积约为19292m2，则V5=10×1068.6/90×19292/10000=229m3

f.事故储存能力核算（V总）：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=+229=-12839m3

根据以上计算结果，东华能源现有储罐区的围堰有足够的能力储存极端情况下的废水，同时企业实际建设了一座1000m3的应急事故池，能够满足全厂消防事故废水的储存要求。

### 6.6.2小结

（1）泄漏事故下，丙烷泄漏最不利气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为40m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为70m；发生地最常见气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为30m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为60m；最不利气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.018mg/m3，出现时间为10分钟，发生地最常见气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.00000157mg/m3，出现时间为5分钟，浓度均未达到物质的毒性终点浓度。

（2）火灾事故下，火灾未完全燃烧产生的CO在最不利气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为420m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为910m；发生地最常见气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为405m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为810m；最不利气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.00000866mg/m3，出现时间为10分钟，发生地最常见气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.00000594mg/m3，出现时间为5分钟，浓度均未达到物质的毒性终点浓度。

（3）厂内雨水管道的设置切换阀，能够及时阻断被污染的消防水或其它废水进入雨水管网；储罐区设置围堰，对储罐的泄漏物料和初期雨水进行围堵和收集；现有事故池1000m3，能够满足事故状态下废水收集。

### 6.6.3环境风险评价自查表

本项目环境风险评价自查表详见表6.6-8。

表6.6-8  本项目环境风险评价自查表

| 工作 内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 丙烷 | 丁烷 | 乙烯 | 丙烯 | 液氨 |
|  |  | 存在总量/t | 17000 | 17000 | 0.312 | 80.144 | 0.2 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0 | 5km范围内人口数 167539 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 30 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2√ | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1√ | S2 □ | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3√ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1√ | D2 □ | D3 □ |
| 物质及工艺 系统危险性 | Q值 | Q1<1 □ | 1≤Q<10 □ | 10≤Q≤100 □ | Q≥100√ |
|  | M值 | M1□ | M2√ | M3□ | M4□ |
|  | P值 | P1√ | P2□ | P3□ | P4□ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1 □ | E2√ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1√ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2√ | E3 □ |
| 环境风险潜势 | IV+√ | Ⅳ√ | III□ | II□ | I□ |
| 评价等级 | 一级√ | 二级□ | 三级□ | 简单分析 |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ | 易燃易爆√ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |
|  | 影响途径 | 大气√ | 地表水□ | 地下水□ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法□ | 计算法√ | 经验估算法√ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX√ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 40m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 70m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间/h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间/d |
|  |  | 最近环境敏感目标/，到达时间/d |
| 重点风险防范措施 | 项目已从大气、事故废水等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，提出风险监控及应急监测系统，以及建立与园区对接、联动的风险防范体系 |
| 评价结论与建议 | 综上分析可知建设项目环境风险可实现有效防控，但应根据拟建项目环境风险可能影响的范围与程度，采取措施进一步缓解环境风险，并开展环境影响后评价。 |
| 注：“□”为勾选，“ ”为填写项 |

# 7污染防治措施评述

## 7.1施工期污染防治措施

### 7.1.1大气污染防治措施

项目施工期应严格执行相关规定，采取有效措施，并加强环境保护宣传教育，提高施工人员环境保护意识，规范操作，文明作业，最大程度上降低施工期废气对环境空气的影响。

施工期原则上要求：

（1）运输车辆采取遮盖、封闭运输，并且不可超载行驶，对洒落地面的泥土和建材要及时清扫，加强车辆保养和定期维护。

（2）施工现场道路和材料堆场，采取覆盖堆场或洒水的抑尘措施，并设置不低于堆放物高度的挡墙。

（3）采用先进的装卸设备和快速接头等进行连接，提高装卸的自动化水平和装卸速度，在设计中选用密封性能良好的阀门管件。同时对操作人员进行必要的培训，严格按照操作规程进行操作，将其对环境和操作人员的影响降低到最低限度。

（4）对运输车辆、船舶产生的废气，采用符合国家排放标准的施工机械、船舶和运输车辆，以降低其排放浓度。

### 7.1.2水污染防治措施

项目施工期应采取有效措施，防治废水污染。

原则要求：1）施工人员污水不得不得随意排放，施工人员的生活污水依托厂内现有的生活污水管道，与现有厂内人员产生的生活污水一并进入张家港保税区胜科水务，经胜科水务处理达标后排放。2）施工机械的清洗应在指定地点，清洗废水应纳管排放。

本项目施工期间废水主要为施工人员的生活污水、管道清洗废水和管道测试废水。

清洗废水和测试废水仅含有少量SS，来源于管道内的少量灰尘，水量按管道容积计算约为172.7m3，可排入园区雨水管网。

施工人员的生活污水依托厂内现有的生活污水管网，与现有厂内人员产生的生活污水一并进入张家港保税区胜科水务，均不外排。

（1）进保税区胜科污水有限公司的污水接管量可行性分析

张家港保税区胜科水务有限公司的建设规模见表7.1-1。

表7.1-1胜科水务有限公司接管水量分析表

| 工程时段 | 设计规模（t/d） |
| --- | --- |
| 一期A工程 | 13000 |
| 一期B工程 | 13000 |
| 二期A工程 | 19000 |
| 二期B工程 | 若二期B建设后污水处理规模突破现有环评批复量50000m3/d，需使用中水回用，使胜科水务全厂排污总量不突破现有环评批复量。 |

张家港保税区胜科水务有限公司实际处理能力为45000m3/d，根据2017年胜科水务台账统计，目前污水实际接管量为21207m3/d，拟接管量14870m3/d，剩余能力23793m3/d。本项目总接管污水量123.6t/d，占胜科水务有限公司能力（45000t/d）的0.12%，占胜科水务有限公司剩余能力（23793t/d）的0.24%。根据上表中污水厂的处理能力和现有、计划接管水量的统计，本项目废水接管至保税区胜科水务有限公司是可行的。

（2）接管水质可行性分析

本项目的工艺废水经过厂内污水处理设施处理后可达到保税区胜科水务有限公司接管水质标准。因此，本项目的废水水质满足胜科水务有限公司接管标准。

（3）处理效果及达标可行性

①处理工艺：张家港保税区胜科水务有限公司采用的工艺流程见图7.1-1。

图7.1-1张家港保税区胜科水务有限公司污水处理工艺流程图

张家港保税区胜科水务有限公司目前采用主导工艺为复合A/O（活性污泥+载体生物膜）工艺，活性污泥法具有同步脱氮除磷功，生物膜工艺采用载体生物流化床工艺。复合A/O（活性污泥+载体生物膜）工艺是在活性污泥法好氧池中，投加载体，使得整个池内同时具有悬浮活性污泥和固定生物膜污泥，最大程度地利用生物膜工艺及活性污泥工艺相结合的优点，同时又克服了普通生物膜工艺（流化床或固定填料生物膜）的缺点，且该生物膜具有独特结构的空心载体，几乎全部生长在受保护的载体的内部表面，几乎不受外界条件的干扰、不易脱落、运行稳定。克服了无论是实心载体或固定填料外表面不易挂膜及容易脱落的缺陷，具有技术优越性。并在二沉池的进水端加入除磷药剂，用于除磷，保证出水水质。

②处理效果

张家港保税区胜科水务有限公司在建设改造过程中已考虑标准要求，严格执行接管标准，处理对象为区域内经预处理达到接管标准的低浓度废水，废水中pH值、苯、甲苯、氨氮、COD、SS、甲醛和石油类执行《污水综合排放标准》表4中三级标准限值要求，总磷执行2.0mg/L。

本项目废水各项污染物指标均低于接管标准，且废水排放量较小，对保税区胜科水务有限公司的处理工艺不会造成冲击负荷。综上所述，本项目废水经厂内收集后，排入保税区胜科水务有限公司进一步处理的方案可行。

综上所述，本项目水污染控制措施可行。

### 7.1.3固体废物污染防治措施

建筑垃圾和渣土的处置应符合相关要求及时外运，合理处置。设置固定的堆放地点，放置施工现场产生的各类固体废弃物。施工垃圾分类堆放，堆放处四周应设置1m以上，且不低于堆放高度的遮挡围栏，并有防尘和防污水外流等防污染措施。少量的油漆桶由施工方带走处理。

施工人员产生的生活垃圾用塑料袋收集后，由环卫部门定期清运。

### 7.1.4噪声污染防治措施

项目建设和施工单位应采取相应噪声防治措施：

（1）优先选用性能良好的高效低噪声施工设备，加强对施工设备的维修保养 。

（2）合理安排施工进度和作业时间，加强对施工场地的监督管理，对高噪设备应采取相应的限时作业，避免施工噪声对周围敏感点的影响。

（3）合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车会车时的鸣笛噪声。

## 7.2营运期污染防治措施

### 7.2.1大气污染防治措施

本项目的废气主要来自于装车站和装卸臂的无组织挥发的物料。减少无组织排放的主要控制措施包括：

（1）运输物料的管线专管专用，物料均为密封管道装卸和输送，装车泵均为具有密闭性能的筒袋泵。

（2）装车系统带回流管，装车废气返回至储罐，不外排。管线与槽车两侧切断阀之间软管内的气体向火炬系统放空。

（3）在装车站设置可燃性气体检测报警仪表并传至控制室。

（4）在装车站，采用浸没式装车鹤管，减少装车时的蒸发损耗，并避免了产品的飞溅损耗。

（5）每次装卸作业完毕，须排空码头与船相连接的软接设施内的残液。码头装卸臂和软管采用氮气清扫，扫向船舶，通过船舱呼吸口排放。

（6）需提高整个管道输送系统的密闭性，加强维护，确保阀门、法兰片、管道之间的密封牢固。

东华能源现有一套火炬系统，高52m，设计处理能力2×54t/h，设有高、低压两个火炬头，主要用于处理LPG区域各安全阀泄放和检修置换的丙烷、丁烷、乙烯、丙烯气体以及事故下的储罐排放废气。公司火炬系统运行稳定，完全可以处理本项目少量的废气。

本项目废气主要有装车废气、装卸臂废气和非正常工况废气，装车废气经管道收集至火炬系统燃烧，收集率为99.9999%，火炬系统燃烧效率高于99.6%。装卸臂废气：首先，船上压缩机往管道吹，然后关闭码头前沿阀门，装卸臂向火炬放空，用氮气进行吹扫，再关闭阀门，最后拆开装卸臂。非正常工况废气吹扫至火炬系统燃烧，燃烧效率高于99.6%。

一、挥发性有机物防治要求内容如下：

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）：新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。全面开展泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。严格控制储存、装卸损失，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置；加强非正常工况排放控制。在确保安全前提下，非正常工况排放的有机废气严禁直接排放，有火炬系统的，送入火炬系统处理，禁止熄灭火炬火炬。本项目废气为扫线废气和非正常工况排放的废气，送入火炬系统处理。本公司火炬有两个火炬头，每个火炬头有3盏火炬，不熄灭。

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）：全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与管线组件泄漏控制，必要时可开展LDAR工作，本公司已开展LDAR工作。

《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）：产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。

《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）：新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍减量替代。本项目新增无组织非甲烷总烃0.5055t/a，关闭、未建项目减少12.7349 t/a，共削减12.2294 t/a。

《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）：强化建设项目大气污染源头控制和治理措施，重点控制区要求执行大气污染物特别排放限值。石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的有机物排放控制措施，最大限度减少无组织排放，采用有效技术治理有组织排放。本项目采取了源头控制和治理措施，使用氮气吹扫、管道收集、火炬放空等收集处理措施，最大限度减少了无组织的排放，并采取了有效的技术处理废气，因此本项目符合文件的要求。

二、污染防治设施分析

本项目污染防治设施主要为火炬，丙烷、丁烷、液化石油气、乙烯、丙烯输送管道均设有火炬线与火炬相连，使其在运输和储存过程中如发生泄漏能够第一时间送至火炬。现有环境风险防范措施和应急预案见3.6节，能够有效防范环境风险。按照《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办[2020]16号）的要求，对发现污染防治设施可能存在重大安全隐患的，主动与应急管理部门联系，邀请共同参加项目审查会，开展联合审查；重点检查环境污染防治设施设备的运行情况，查处环境违法行为，督促整改到位。涉及到安全生产方面的问题，要及时移交相关职能部门依法处理，或联合应急管理等部门开展风险排查和执法检查。截至目前，东华能源火炬系统运行稳定，污染防治设施未发生过安全事故和环境风险问题。

### 7.2.2废水污染防治措施

本项目无生产废水产生。

### 7.2.3噪声污染防治措施

本项目营运期不新增噪声源，对声环境影响较小。

### 7.2.4固废污染防治措施

本项目不新增定员，因此不产生生活垃圾。本项目产生的固体废物主要为装卸完擦拭管道、管道保养检修产生的废棉纱，塑料袋密封装置放置在垃圾桶，暂存在一般固废仓库，委托环卫部门处理。因此，固体废物能够得到安全有效地处置，暂存和运输过程中对环境影响较小。

### 7.2.5土壤和地下水污染防治措施

管输工程密闭输送物料，采用外防腐层、可燃气体报警器及公司派员定时巡逻等联合保护方式，根据相关规范要求采取地下水污染防控措施，输运的丙烷、丁烷、乙烯和丙烯不会与地下水发生联系，正常运营期不会对地下水产生影响。

本项目管道输送主要利用既有的厂内管廊设施，不新增用地。整个输送系统为地上式，管道采用密闭管道输送，管道采用焊接连接。公司按规程派员定期对管线进行安全检测（焊缝、法兰、管件等），确保管道处于安全运行范围之内，管道泄漏易被操作员发现。

综上，项目在正常生产过程中或事故时，均不会对土壤和地下水造成污染。

## 7.3风险防范措施

公司采取的风险防范措施主要有以下方面：

### 7.3.1 合理布置厂区平面

（1）平面布置考虑周围企业的影响。

（2）合理布置区域分布，要有利于安全生产和便于操作、控制。储

罐区和生产区隔开，车间设置足够的安全疏散通道；

（3）按照有关规定合理布置消防设施及火灾报警系统；

### 7.3.2 监控系统

本公司对环境风险源的监控采用人工监控，公司安排专职人员进行24 小时巡逻，并在公司内部安装24 小时自动监控系统。

防范措施：

（1）公司安全部门制作各部门安全出口路线图、公司平面图，制定紧急事件疏散预案。

（2）每天安排专职消防人员对消防器材和设施进行检查并作好相关记录确保设施的器材有效保持消防通道畅通。

（3）堆放物料时不得妨碍消防器具的使用，亦不得阻碍交通或出入口。

（4）灭火器应分别悬挂或放置于方便的明显位置，或以指示标明其位置。

（5）公司安全部门应对排水装置进行定期点检，保证其能正常使用。

### 7.3.3 工艺和设备、装置风险防范措施

（1）人工监控

公司要保持作业人员相对稳定，在作业过程中严禁污染物泄露，安环人员、库区负责人和公司领导进行现场监护。同时进行定期检查，消防人员24 小时值班，对储罐区、灌装区等重点部位每小时检查一次，记录检查情况。

（2）仪器与探头监控

储存区采用防爆电机和防爆电气设备及隔爆型监控仪表。一旦发生火灾，要切断储罐进出口阀门，然后用泡沫、干粉等灭火。

（3）应急设施

厂区储罐周围设有围堰，联通应急池，一旦发生物料泄漏，则立即关闭雨水闸门，避免物料进入长江。应急池中的泄漏物料则收集至张家港保税区胜科税务有限公司处理。储罐设有气体泄漏报警装置，发生气体泄漏时，可预防报警。

（4）公司制订了安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施的完好。

### 7.3.4 依托现有环境风险防范措施的有效性及相关意见、建议

本项目依托公司现有部分设备，丙烷、丁烷运输过程中依托现有管道及储罐。现有应急预案从涉及物料性质、储存设施、工艺情况、管道设备、污染源及处理情况、排水系统、装卸过程、装车过程等方面对风险源进行了识别，制定了储存装卸、工艺设备、消防设施、排水系统、应急物资、防火防爆、应急装备物资、应急队伍等方面的预防措施，制定了储罐、装卸区物料泄漏等方面的应急处置措施，总体能涵盖本项目潜在的环境风险。公司自运行以来未发生过燃烧、爆炸、泄漏风险环境事故，风险可控，处于可承受的范围内，现有环境风险防范措施有效可行。

本项目投产后，公司应按照相应要求建立应急防范设施，在现有《突发环境事件应急预案》的基础上，结合企业近年来的实际情况以及本项目的内容进行重新修订完善企业的应急预案，注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动。

## 7.4“三同时”验收一览表

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目所采取的各项环境保护措施和设施的建设费用、运行维护费用等均由企业自筹，本项目“三同时”验收情况详见表7.4-1。

表7.4-1本项目“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 东华能源股份有限公司码头作业品种调整及部分设施技术改造项目 |
| --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 环保投资 （万元） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| 废气 | 储罐 | 非甲烷总烃 | - | - | 达标排放 | 依托现有 |
|  | 装车站 |  |  |  |  |  |
|  | 火炬系统管网 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | - | 低噪声设备、构筑物隔声、减震垫等 | 10 | 厂界达3类标准 | 试生产前 |
| 固废 | 工业固废 | 废棉纱 | 安全贮存，综合利用和处理处置 | - | 固废零排放 | 依托现有 |
| 土壤、地下水 | 罐区、装车站 | 气体泄漏报警器、铺设防渗水泥，设置导流沟 | 3 | 不对土壤、地下水造成污染 | 部分依托现有，其它试生产前 |
| 绿化 | 加强厂区绿化，种植树林草坪 | - | - | 依托现有 |
| 事故应急措施 | 建立事故应急措施和管理体系，完善消防水管网，依托现有事故应急池，依托现有火炬系统 | 7 | 使事故风险处于可接受水平 | 依托现有 |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 建立环境管理和监测体系；施工期污染防治 | 5 | - | 依托现有 |
| 清污分流、排污口规划化设置（流量计、在线监测仪等） | 清污分流管网建设，雨水切换系统；废水排放口规范化；废水在线监测仪依托现有。 | - | 按规范实施，做到清污分流、雨污分流。排防放口设环保图形标志、监测取样口、取样点等 | 依托现有 |
| 环保投资合计 |  | 25 |  | 试生产前 |
| 总量平衡具体方案 | 本项目新增废气均为无组织排放，无需申请总量。本项目无废水产生。本项目固体废物全部得到有效处置，排放量为零。 |  |
| 卫生防护距离设置 | 东厂界外500m，南厂界外500米，北厂界外400m。该卫生防护距离内目前没有居民等敏感保护目标。 |  |

# 8环境影响经济损益分析

## 8.1经济效益分析

本项目总投资3090万元人民币，环保投资25万元，在现有厂区内对现有项目进行技术改造。项目资金来源暂按一般港口项目融资结构，即30%资本金，其余为银行贷款，贷款年利率暂取目前商业银行中长期贷款年利率4.90％计。项目计算期21 年，其中建设期1 年，生产营运期20 年。

从经济和社会影响分析：项目财务内部收益8.12%（税后），高于目前商业银行中长期贷款年利率4.90%的水平。另外本项目的建设，有利于改善地区的投资环境，满足社会经济发展的物质运输需求，增加职工收入，促进社会稳定。

## 8.2环境效益分析

本项目位于张家港保税区扬子江国际化学工业园区星光化工现有厂区内，可充分利用园区的配套设施，实施集中供热，污水集中处理，减少了企业的经营成本，同时也能够接受更加规范的管理和监督，符合风险防范要求，对区域环境的影响较小。

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目污染治理设施的环境效益表现在以下方面：

（1）废水治理环境效益分析：本项目无废水产生；

（2）废气治理的环境效益分析：该项目运营过程的污染物主要为有机废气，经采取严格的措施处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小。

（3）噪声治理的环境效益分析：本项目对强声源设备采取建筑隔声、安装消声器等措施，大大减轻了噪声污染，对周围环境的影响较小。

（4）本项目产生的固体废物均能妥善处理或综合利用，对外环境影响较小。

本项目环保投资主要包括治理污染保护环境所需的设备、装置等工程设施费用等。本项目选用了较先进的环保设施，可以达到有效控制污染和环境保护的目的。本次技术改造项目环保投资25万元，占总投资的0.81%。

综上所述，本建设工程在经济效益、环境效益方面均是可行的。

# 9环境管理与监测计划

建项目在运营期将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强环境管理的同时，定期进行监测以便及时了解项目在运营期对环境造成的影响，采取相应措施，消除不利因素、减轻环境污染以实现预定的各项保目标。

## 9.1环境管理

项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。

### 9.1.1公司环境管理现状

东华能源股份有限公司建立了以公司经理总负责、公司部门主管领导的环保工作领导机制，公司还设有安全环保科作为专职的环保单位，建立了各项环保管理制度、相应的环保岗位职责及事故应急预案，环保工作小组负责环保设施的正常运行和公司环境管理体系的运作，从而形成公司的环境保护工作网络，包含环保设施运行、设备维护保养、监督巡回检查和工艺技术改造，环保台帐齐备。实现从上到下的统一管理，以确保环保工作正常有序的开展。

### 9.1.2环境管理组织机构

针对本技改项目，公司环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

（1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。

（5）按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

### 9.1.3健全环境管理制度

按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个装卸和储运过程实施全过程环境管理，特别是阀门杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境管理主管部门的管理、监督和指导。

企业正在计划拆除化学品储罐、管线及配套设施，拆除计划时间为2020年11月至2023年年底，为期三年。现有项目拆除方案：

根据现场勘探以及建设单位提供的资料，现有化工品储罐及配套设施尚未拆除，企业拆除生产设备时应按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环境保护部公告 2017年 第78号）编制《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》。

《企业拆除活动污染防治方案》应明确：

1．拆除活动全过程土壤污染防治的技术要求，重点防止拆除活动中的废水、固体废物以及遗留物料和残留污染物污染土壤。

2．针对周边环境特别是环境敏感点的保护，关于防止水、大气污染的要求。如防止挥发性有机污染物、有毒有害气体污染大气的要求，扬尘管理要求（包括现场周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，建（构）筑物拆除施工实行提前浇水闷透的湿法拆除、湿法运输作业）等。

3．统筹考虑落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号），做好与后续污染地块场地调查、风险评估等工作的衔接。

《企业拆除活动污染防治方案》需报所在地县级环境保护主管部门及工业和信息化部门备案。《拆除活动环境应急预案》的编制及管理参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）执行。

业主单位可自行组织拆除工作或委托具备相应能力的施工单位开展拆除工作。特种设备、装备的拆除和拆解需委托专业机构开展。实施过程中，应当根据现场的情况和土壤、水、大气等污染防治的需要，及时完善和调整《企业拆除活动污染防治方案》。拆除后的设备应按《企业拆除活动污染防治方案》规范处理。

拆除活动结束后，业主单位应组织编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》。拆除项目的总量在本次环评中削减。

### 9.1.4加强职工教育、培训

加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对污染危害的认识，明白自身在生产劳动过程中的位置和责任。

加强上岗培训工作。管理和操作人员必须在上岗前进行专业技能培训，实行持证上岗。严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。

### 9.1.5污染物排放清单及污染物排放管理要求

#### 9.1.5.1污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.1-1。

表9.1-1 本项目污染物排放表（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（无组织） | 非甲烷总烃* | 0.5055 | 0 | 0.5055 |
| 固体废物 | 废棉纱 | 1.2 | 1.2 | 0 |

#### 9.1.5.2污染物排放管理要求

1、总量控制因子

根据本项目工程分析和排污特征，依照《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）等文件要求，项目建设必须实施污染物排放总量控制。总量控制分析主要通过对项目排污总量的核算，确定全厂主要污染物排放总量控制指标。根据国家环境保护部及江苏省环保厅确定的总量控制因子，结合本项目的具体情况，确定总量控制因子为：

大气总量控制因子：VOCs有组织0.96t/a，无组织33.2396t/a。本次均在现有项目批复内无需申请总量。

废水总量控制因子：废水量19103.2t/a、COD3.27t/a、NH3-N0.02t/a、TP0.005t/a；考核因子：SS2.56t/a、石油类0.31t/a。本次均在现有项目批复内无需申请总量。

固体废物：实现综合利用或无害化处置，不外排。

2、总量平衡要求

根据《重点地区大气污染防治“十二五”规划》，提出“把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量定项目。新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。”

《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号），提出“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。减量替代审核，指的是各市、县（市）必须通过现役源技改、整改或关闭类项目的污染物排放削减量（污染物排放削减量可用多个项目进行累加）来抵消新、改、扩建项目新增的污染物排放量，而且削减量必须大于新增量，以达到区域内污染物排放量持续削减的目标。”

本次技改后，VOCs有组织0.96t/a，无组织33.2396t/a，“以新带老”削减12.2294吨/年，本次均在现有项目批复内无需申请总量。

本次技改后废水全部接入张家港保税区胜科水务有限公司，接管考核废水量19103.2吨/年、COD3.27吨/年、SS2.56吨/年、氨氮0.02吨/年、总磷0.005吨/年、石油类0.31吨/年。水污染物排放未突破现有环评批复量，故本次无需申请总量。

本项目固体废物全部得到有效处置，排放量为零。

表9.1-2  本次技改实施后全厂污染物排放情况    单位：t/a

| 类别 | 名称 | 现有项目接管（排放）量 | 本项目 | 环评批复量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 全厂接管量（排放量） | 排放增减量（排放量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 （排放量） |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 19103.2 | 0 | 0 | 0 | 22082.8 | 2979.6 | 19103.2 | 0 |
|  | COD | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 3.7808 | 0.5108 | 3.27 | 0 |
|  | SS | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2.9649 | 0.4049 | 2.56 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 总磷 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.0009 | 0.005 | 0 |
|  | 石油类 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.3636 | 0.0536 | 0.31 | 0 |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 32.7341 | 0.5055 | 0 | 0.5055 | 45.469 | 12.2294 | 33.2396 | -12.2294 |
|  | NH3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 固废 | 工业 固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活 垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 9.1.5.3污染物排放清单

全厂污染物排放清单见表9.1-3。

表9.1-3（1）  全厂废气污染物排放清单

| 类别 | 生产 设施 | 原辅材 料组成 | 产污环节 | 污染物种类 | 污染治理措施 | 污染防治设施运行参数 | 污染物排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放方式 | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |
| 有组织废气 | 检修 | / | 检修扫线 | 非甲烷总烃 | 火炬燃烧 | / | 0.11 | 0.96 | 间歇 | / | / |
| 无组织废气 | 装车站 | / | 装车时挥发 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.95 | 间歇 | 4.0 | / |
|  | 装卸臂 |  | 装卸时产生 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0068 | 间歇 | 4.0 | / |

表9.1-3（2）  全厂废水污染物排放清单

| 污染物类别 | 产生工序 | 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施及设备运行参数 | 排污口信息 | 排放状况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 接管量/ 排放量 t/a | 排放方式 | 接管标准/排放标准 mg/L |
| 废水 | 生产、生活 | 初期雨水、陆域和船舶生活污水 | 废水量 | 生活污水经过化粪池预处理后与初期雨水一起接管至张家港保税区胜科水务污水处理厂 | 东华能源股份有限公司废水排污口 | 19103.2/19103.2 | 连续 | / |
|  |  |  | COD |  |  | 3.27/3.27 |  | 500 |
|  |  |  | SS |  |  | 2.56/2.56 |  | 250 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 0.02/0.02 |  | 25 |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 0.005/0.005 |  | 2.0 |
|  |  |  | 石油类 |  |  | 0.31/0.31 |  | 5 |

表9.1-3（3）  全厂固体废物排放清单

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 全厂预测产生量t/a | 处置利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废棉纱 | 管道维护、检修 | / | HW49 900-041-49 | 2.4 | 委托环卫部门处理 |
| 2 | 陆域生活垃圾 | 陆域人员生活 | 生活垃圾 | 99 | 24.4 | 委托环卫部门处理 |
| 3 | 船舶生活垃圾 | 船舶人员生活 | 生活垃圾 | 99 | 21 | 按海事部门要求委托相应单位统一收集处理 |

注：根据《危险废物名录》（2016），废抹布和劳保用品（HW49 900-041-49）混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。

## 9.2环境监测

项目运营后常规环境监测内容包括废水、废气和噪声等；监测方式为取样监测；监测工作包括厂内自行监测和委托监测两种方式；企业自测由企业环保人员负责，委托监测由具备相应资质的第三方专业检测机构完成。

厂内应定期进行环境监测，监测内容及频次根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行：

一、污染源监测

运营期全厂污染源监测计划见表9.2-1。

表9.2-1  运行期全厂污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1个雨水排口 | pH、COD、SS | 每季度监测1次，雨水排口设有一套在线监测系统，监测pH、COD指标 |
|  | 1个污水排口 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类 | 每季度监测1次，在污水排口设置水样监测点 |
| 废气 | 无组织 | 厂界设置4个无组织排放监测点，上风向1个、下风向3个 | 非甲烷总烃 | 每年监测1次 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 厂区东、西、南、北厂界外1m | 等效连续A声级（昼、夜各一次） | 每年监测1次（昼、夜各1次） |

二、环境质量监测

大气：在项目厂址和主导风向下风向各布设一个监测点，监测因子为非甲烷总烃，每年监测1次。

地表水：监测点位设置为本次水环境现状监测点位，监测因子为 pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类，每年监测1次。

地下水：在厂区内设1个监测点，上游及下游各设置1个跟踪点，每年监测一次，监测项目为K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、铬（六价）、总硬度、高锰酸盐指数等。

土壤：在厂区内设一个监测点，每五年监测一次，监测项目为四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃。

噪声：对厂界噪声每年监测1天，昼、夜各1次，建议监测点位置为本次声环境现状监测的N1~N8。

## 9.3排污口设置规范化

按照《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）的有关规定，在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。

（1）本项目污水经厂区现有废水排放口接入园区胜科水务有限公司，全厂排水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。

公司现有排水口设置了相应环保图形标志牌，厂内污水处理站废水出口安装流量、COD等相关水质在线监测仪器，符合环保相关要求。

（2）本项目废气污染源排口应按照“排污口整治”要求进行，设置便于采样、监测的采样口或采样平台，并设置醒目的环保标志牌。

（3）按江苏省规定加强固废管理，在送往有能力的固废中心处理前，应加强暂存期间的管理，设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场应采取防散、防流、防渗措施，并应在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。

（4）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌

项目建成后，应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

### 9.3.1排污口立标管理

（1）企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志 排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置环境保护部统一制作的环境保护图形标志牌。示例见表9.3-1。

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

表9.3-1  排污口图形标志示例

| 排放口 | 废水排口 | 废气排口 | 噪声源 | 固废堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

### 9.3.2排污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 9.4排污许可制度

对照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），与本项目相关的具体执行情况如下表。

表9.4-1  《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》符合情况表

| 序号 | 文件要求 | 企业现状 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书（表）以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 | 按环境影响评价制度现有工程已取得排污许可证。 | 符合 |
| 2 | 二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。 | 本项目按照相关要求编制报告书。 | 符合 |
| 3 | 三、环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 | 已核定本项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息，已严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 | 符合 |
| 4 | 四、分期建设的项目，环境影响报告书（表）以及审批文件应当列明分期建设内容，明确分期实施后排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容，建设单位应据此分期申请排污许可证。分期实施的允许排放量之和不得高于建设项目的总允许排放量。 | 本项目不涉及分期建设 | 符合 |
| 5 | 五、改扩建项目的环境影响评价，应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据。现有工程应按照相关法律、法规、规章关于排污许可实施范围和步骤的规定，按时申请并获取排污许可证，并在申请改扩建项目环境影响报告书（表）时，依法提交相关排污许可证执行报告。 | 排污许可证中主要明确了排放许可量与浓度限值，对照监测数据可知现有项目不突破排污许可证的排放许可量与浓度限值。 | 符合 |
| 6 | 六、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 | 现有工程已取得排污许可证。本项目会按照相关要求申请新的排污许可证。 | 符合 |

## 9.5信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）要求向社会公开相关企业信息，依法向社会公开：①企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效；②企业年度资源消耗量；③企业环保投资和环境技术开发情况；④企业排放污染物种类、数量、浓度和去向；⑤企业环保设施的建设和运行情况；⑥企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；⑦与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；⑧企业履行社会责任的情况；⑨企业自愿公开的其他环境信息。

# 10结论与建议

## 10.1项目概况

本次技术改造项目主要对现有作业品种进行调整及增加丙烯乙烯管线，具体内容如下：

（1）作业品种调整：本次作业品种调整及改造工程拟将2万吨级液体化工品码头和5.4万吨LPG码头的甲醇、异丙醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、丙二醇、二甘醇、异辛醇、乙二醇等十余种化工作业品种删减，仅增加乙烯和丙烯两个作业品种，并在2万吨液体化工品码头增加丙烯、乙烯管线，增设低温乙烯、常温丙烯的装卸船功能。

2万吨级化工码头年吞吐量调整为16万吨/年，其中丙烯年吞吐量为15万吨/年，乙烯年吞吐量为1万吨/年；5.4万吨LPG码头吞吐量调整至165万吨/年，作业品种仅为LPG（丙烷、丁烷和液化石油气），其中陆域转运LPG80万吨/年。

（2）常温丙烯双管装卸臂1台、常温丙烯管线2根（丙烯液相DN250、丙烯气相DN100，管线长约为1100米）。

（3）低温乙烯双管装卸臂1台、低温乙烯管线3根（低温乙烯液相管线两根，一根DN100、一根DN300；预冷线/气相DN100一根，管线长约为1100米）。

管道设计范围：由东华能源（张家港）新材料有限公司罐区围墙外的公共管廊至2万吨码头泊位的装卸臂。

## 10.2环境质量现状和主要环境保护目标

### 10.2.1环境质量现状

（1）大气环境：项目所在区域为环境空气质量不达标区域，超标因子为NO2、PM10、O3和PM2.5。特征因子（非甲烷总烃）监测结果表明，各监测点非甲烷总烃均可以满足相应标准，区域内环境空气质量状况良好。

（2）地表水环境：地表水环境现状监测结果表明，各监测断面pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮及总磷监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质相应标准要求。

（3）声环境：声环境质量现状监测结果表明：项目所在地东、南、北厂界各监测点昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准，西厂界昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4类标准。项目所在地声环境质量良好。

（4）地下水环境：监测结果表明，D1项目所在地除菌落总数达Ⅴ类标准，氨氮、锰、耗氧量和总大肠菌群达Ⅳ类标准，其余监测因子均达III类以上标准；D2东海粮油除氨氮、锰和细菌总数指标达IV类标准，其余监测因子均达III类以上标准；D北荫村除锰指标达IV类标准，其余监测因子均达III类以上标准。

（5）土壤环境：监测结果显示，项目所在地土壤监测因子均在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值范围内，项目所在地土壤环境质量现状能够满足项目用地需求。

### 10.2.2环境保护目标

表10.2-1  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m* | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 北荫村 | 0 | 1800 | 居民区 | 约100人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类功能区 | N | 1800 |
| 双丰村 | 1900 | 0 | 居民区 | 约140人 |  | E | 2400 |
| 福民村 | 2400 | -1300 | 居民区 | 约1410人 |  | SE | 2400 |
| 学前社区 | 2450 | -350 | 居民区 | 约900人 |  | E | 2450 |
| 元丰社区 | 2500 | -500 | 居民区 | 约4500人 |  | SE | 2400 |
| 护漕港中学 | 2100 | -350 | 学校 | 约1000人 |  | SE | 2425 |
| 德积小学 | 2150 | -450 | 学校 | 约1508人 |  | SE | 2480 |

表10.2-2  环境敏感保护目标

| 项目 | 保护目标名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 东海粮油取水口 | SW | 胜科水务排口上游1800 | 3500t/d | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，工业用水 |
|  | 热电厂取水口 | SW | 胜科水务排口上游2200 | 20000t/d |  |
|  | 张家港第三水厂取水口 | NE | 胜科水务排口下游15000 | 20万t/d | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，区域供水、生活用水 |
|  | 张家港第四水厂取水口 | NE | 胜科水务排口下游15000 | 40万t/d |  |
| 生态环境 | 双山岛风景名胜区 | W | 1700m | 14.75平方公里 | 自然与人文景观保护 |
|  | 长江（张家港）三水厂饮用水源保护区 | N | 排口下游15.5~16.5km | 4.03平方公里 | 水源保护 |
|  | 长江（张家港市）重要湿地 | W | 350m | 54.40平方公里 | 湿地生态系统保护 |
| 声环境 | 厂界外200米内无居民点等敏感目标 | GB3096-2008 3 类标准 |
| 地下水 | 地下水评价范围内无集中及分散式地下水取水点。 |
| 注：水环境距离是污水厂距各取水口的距离，其中第四水厂与第三水厂公用一个取水口。 |

## 10.3污染物排放情况

本次技改后，正常工况下无有组织废气产生，故本次无需申请总量；无组织非甲烷总烃0.5055吨/年，“以新带老”削减12.2294吨/年，报安环局作为考核。

本项目不产生废水，技改后全厂废水接入张家港保税区胜科水务有限公司，接管考核废水量19103.2吨/年、COD3.27吨/年、SS2.56吨/年、氨氮0.02吨/年、总磷0.005吨/年、石油类0.31吨/年。水污染物排放未突破现有环评批复量，故本次无需申请总量。

本项目固体废物全部得到有效处置，排放量为零。

## 10.4主要环境影响

### 10.4.1废水

本项目不产生废水，因此对外环境产生影响。

### 10.4.2废气

本项目营运期产生的废气仅为装车废气，对周边环境影响较小。

### 10.4.3噪声

本项目营运期无新增设备，新增噪声源主要为增加的转运车辆产生的噪声，通过厂区内禁止鸣笛、控制车速等手段，且车辆在厂内行驶距离较短（约500米），因此营运期对声环境的影响较小。

### 10.4.4固体废物

本次技术改造完成后全厂固体废物均能得到妥善处置，能够实现零排放。

### 10.4.5地下水

本项目管道为明管敷设，发生泄漏可以短时间内被发现，且泄漏后均为气体，不会泄漏至地表，因此本项目营运期不会对地下水和土壤环境产生影响。

### 10.4.6风险

（1）泄漏事故下，丙烷泄漏最不利气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为40m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为70m；发生地最常见气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为30m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为60m；最不利气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.018mg/m3，出现时间为10分钟，发生地最常见气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.00000157mg/m3，出现时间为5分钟，浓度均未达到物质的毒性终点浓度。

（2）火灾事故下，火灾未完全燃烧产生的CO在最不利气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为420m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为910m；发生地最常见气象条件下到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为405m、到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为810m；最不利气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.00000866mg/m3，出现时间为10分钟，发生地最常见气象条件下到达最近的敏感保护目标北荫村最大浓度为0.00000594mg/m3，出现时间为5分钟，浓度均未达到物质的毒性终点浓度。

## 10.5项目采取的主要环境保护措施

（1）废气：本项目的废气主要来自于装车站的无组织挥发的物料。减少无组织排放的主要控制措施包括：运输物料的管线专管专用，物料均为密封管道装卸和输送，装车泵均为具有密闭性能的筒袋泵。装车系统带回流管，装车废气返回至储罐，不外排。管线与槽车两侧切断阀之间软管内的气体向火炬系统放空。在装车站设置可燃性气体检测报警仪表并传至控制室。在装车站，采用浸没式装车鹤管，减少装车时的蒸发损耗，并避免了产品的飞溅损耗。需提高整个管道输送系统的密闭性，加强维护，确保阀门、法兰片、管道之间的密封牢固。

（2）水环境：本项目不产生废水，不会对外环境产生影响。全厂生活污水接入张家港保税区胜科水务有限公司处理，达标后排入长江，对外环境影响较小。

（3）声环境：

本项目营运期无新增设备，新增噪声源主要为增加的转运车辆产生的噪声，通过厂区内禁止鸣笛、控制车速等手段，且车辆在厂内行驶距离较短（约500米），因此营运期对声环境的影响较小。

（4）固体废物：

本项目不新增定员，因此不产生生活垃圾。本项目产生的固体废物主要为乙烯、丙烯管道保养检修的废棉纱，委托环卫部门处理。因此，固体废物能够得到安全有效地处置，可以做到“零排放”。

## 10.6环境经济损益分析

本技改项目的建设可带动地方经济的发展，并实现较好的节能减排效果，项目具有较好的经济效益、社会效益。

本技改项目的环保投资占总投资的0.81％。通过环保设施的有效运行可实现污染物的达标排放、有效的削减污染物的排放量，具有一定的环境经济效益。

## 10.7环境管理与监测

本项目在生产运行、服务期满等不同阶段，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，在现有环境管理体系的基础上根据本项目特点建立健全企业的环保监督、管理制度。本项目对废气、废水、噪声、排水口等制定完善的监测计划。

## 10.8总结论

本项目符合国家、地方产业政策及江苏扬子江国际化学工业园规划；在本报告书要求的污染防治措施实施后，本项目的废气、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置；在严格实施本次评价提出的风险防范措施、风险应急预案的前提下，本项目的环境风险可控。项目建设具有一定的环境经济效益。

从环境保护的角度分析，本环评认为该项目建设实施是可行的。

# Text boxes

火炬燃烧（高于99.6%）

管道收集（99.9999%）

装车废气

装卸臂向火炬放空，氮气吹扫

排放

装卸臂废气

本项目废气

火炬燃烧（高于99.6%）

吹扫

非正常工况废气